## Slide 1: 第 6 章 应用层

## Slide 2: 应用层协议的特点
每个应用层协议都是为解决某一类应用问题所制订
  规范位于不同主机中的多个应用进程之间进行的通信和协同
  应用进程在互相通信时应遵循相应的协议
应用层的许多协议基于客户/服务器方式
  客户(client)和服务器(server)是指通信中所涉及的两个应用进程
  客户服务器方式所描述的是进程之间服务和被服务的关系
  客户是服务请求方，服务器是服务提供方
  云计算时代下面向服务、微服务伴随敏捷开发大为流行

## Slide 3: 第 6 章 应用层
6.1 域名系统 DNS
6.2 文件传送协议
6.3 远程终端协议 TELNET
6.4 万维网 WWW
6.5 电子邮件
6.6 动态主机配置协议 DHCP
6.7 简单网络管理协议 SNMP
6.8 应用进程跨越网络的通信
6.9 P2P 应用

## Slide 4: 6.1 域名系统 DNS
6.1.1 域名系统概述
6.1.2 互联网的域名结构
6.1.3 域名服务器

## Slide 5: 6.1.1 域名系统概述
域名系统 DNS (Domain Name System)
  通常计算机用户只是间接而不是直接使用域名系统
公民: 许多标识:
  SSN, 名字, 护照 #
互联网主机、路由器:
  IP 地址 (32 bit) 用于数据报寻址，例如 202.114.64.41
  主机"名字", 例如 cs.whu.edu.cn 便于人类使用
Q: 怎样在 IP 地址与名字之间转换?
域名系统:
分布式数据库， 以层级的方式在众多的域名服务器中被实现
应用层协议: 主机、域名服务器通过通信来解析名称 (地址/名称翻译)
  note: 核心互联网功能, 实现为应用层协议
  网络"边缘"处复杂
补充内容

## Slide 6: 6.1.1 域名系统概述
域名系统 DNS (Domain Name System)
  通常计算机用户只是间接而不是直接使用域名系统
互联网采用层次结构的命名树作为主机的名字，并使用分布式的域名系统 DNS
名字到 IP 地址的解析是由若干个域名服务器程序完成的。域名服务器程序在专设的结点上运行，运行该程序的机器称为域名服务器。
  遵从 DNS 协议（应用层协议）

## Slide 7: 6.1 域名系统 DNS
6.1.1 域名系统概述
6.1.2 互联网的域名结构
6.1.3 域名服务器

## Slide 8: 6.1.2 互联网的域名结构
互联网采用了层次树状结构的命名方法。
任何一个连接在互联网上的主机或路由器，都有一个唯一的层次结构的名字，即域名。
域名的结构由标号序列组成，各标号之间用点隔开：
… . 三级域名 . 二级域名 . 顶级域名
各标号分别代表不同级别的域名。

## Slide 9: 域名只是个逻辑概念
域名只是个逻辑概念，并不代表计算机所在的物理地点。
变长的域名和使用有助记忆的字符串，是为了便于人来使用。而 IP 地址是定长的 32 位二进制数字则非常便于机器进行处理。
域名中的“点”和点分十进制 IP 地址中的“点”并无一一对应的关系。点分十进制 IP 地址中一定是包含三个“点”，但每一个域名中“点”的数目则不一定正好是三个。

## Slide 10: 顶级域名 TLD(Top Level Domain)
(1) 国家顶级域名 nTLD
.cn 表示中国，
.us 表示美国，
.uk 表示英国，等等。

## Slide 11: 顶级域名 TLD (Top Level Domain)
(2) 通用顶级域名 gTLD
最早的顶级域名是：
.com （公司和企业）
.net （网络服务机构
.org （非赢利性组织）
.edu （美国专用的教育机构）
.gov （美国专用的政府部门）
.mil （美国专用的军事部门）
.int （国际组织）
由 https://www.iana.org/ 管理

## Slide 12: 顶级域名 TLD （续）
(3) 基础结构域名 (infrastructure domain)
这种顶级域名只有一个，即 arpa，
用于反向域名解析，因此又称为反向域名。
    常用于防垃圾邮件
由 https://www.iana.org/ 管理

## Slide 13: 新增的通用顶级域名
  .aero （航空运输企业）
  .biz （公司和企业）
  .cat （加泰隆人的语言和文化团体）
  .coop （合作团体）
  .info （各种情况）
  .jobs （人力资源管理者）
  .mobi （移动产品与服务的用户和提供者）
  .museum （博物馆）
  .name （个人）
  .pro （有证书的专业人员）
  .travel （旅游业）

## Slide 14: 互联网的域名空间
根
四级域名
mail
…
www
…
bj
edu
com
…
cctv
ibm
hp
二级域名
pku
tsinghua
…
三级域名
mail
www
…
com
net
org
edu
gov
aero
cn
uk
…
顶级域名
…
…

## Slide 15: 6.1 域名系统 DNS
6.1.1 域名系统概述
6.1.2 互联网的域名结构
6.1.3 域名服务器

## Slide 16: 6.1.3 域名服务器
一个服务器所负责管辖的（或有权限的）范围叫做区 (zone)
  各单位划分自己管辖范围的区，在一个区中的所有节点必须是能够连通的
  每个区设置权限域名服务器来保存该区中的主机的域名到 IP 地址的映射
DNS 服务器的管辖范围不是以“域”为单位，而是以“区”为单位

## Slide 17: 区的不同划分方法举例
域 abc.com
区
abc.com
abc
x
u
v
w
t
y
(a) 区 = 域
(b) 区 < 域
域 abc.com
区
abc.com
区
y.abc.com
abc
x
u
v
w
t
y
com
edu
org
根
com
edu
org
根

## Slide 18: 树状结构的 DNS 域名服务器
根域名服务器
org 域名服务器
com 域名服务器
edu 域名服务器
…
y.abc.com
域名服务器
abc 公司有两个
权限域名服务器
权限域名服务器
根域名服务器
顶级域名服务器
abc.com
域名服务器

## Slide 19: 域名服务器有以下四种类型
根域名服务器
顶级域名服务器
权限域名服务器
本地域名服务器

## Slide 20: 根域名服务器
根域名服务器是最高层次的域名服务器，也是最重要的域名服务器。所有的根域名服务器都知道所有的顶级域名服务器的域名和 IP 地址。
不管是哪一个本地域名服务器，若要对互联网上任何一个域名进行解析，只要自己无法解析，就首先求助于根域名服务器。
在互联网上共有 13 个不同 IP 地址的根域名服务器，它们的名字是用一个英文字母命名，从 a 一直到 m（前 13 个字母）。

## Slide 21: 根域名服务器共有 13 套装置
根域名服务器共有 13 套装置，不是 13 个机器。
这些根域名服务器相应的域名分别是：
a.rootservers.net
b.rootservers.net
…
m.rootservers.net
到2016年2月，全世界已经在 588 个地点安装了根域名服务器，使世界上大部分 DNS 域名服务器都能就近找到一个根域名服务器。

## Slide 22: 举例：根域名服务器 L 的地点分布图
根域名服务器并不直接把域名直接转换成 IP 地址。
在使用迭代查询时，根域名服务器把下一步应当找的顶级域名服务器的 IP 地址告诉本地域名服务器。
根域名服务器 L 分布在世界 150 个地点

## Slide 23: 顶级域名服务器
顶级域名服务器（TLD 服务器）
负责管理在该顶级域名服务器注册的所有二级域名
  收到 DNS 查询请求时，给出相应的回答（可能是最后的结果，也可能是下一步应当找的域名服务器的 IP 地址）

## Slide 24: 权限域名服务器
负责一个区的域名服务器。
当不能给出最后的查询回答时，就会告诉发出查询请求的 DNS 客户，下一步应当找哪一个权限域名服务器。

## Slide 25: 本地域名服务器
本地域名服务器对域名系统非常重要。
当一个主机发出 DNS 查询请求时，这个查询请求报文就发送给本地域名服务器。（除非指定DNS域名服务器）
每一个互联网服务提供者 ISP，或一个大学，甚至一个大学里的系，都可以拥有一个本地域名服务器，
这种域名服务器有时也称为默认域名服务器。
nslookup cs.whu.edu.cn
nslookup –type=NS stanford.edu
nslookup cs.stanford.edu argus.stanford.edu

## Slide 26: 提高域名服务器的可靠性
DNS 域名服务器把数据复制到几个域名服务器来保存
  其中的一个是主域名服务器，其他的是辅助域名服务器。
当主域名服务器出故障时，辅助域名服务器可以保证 DNS 的查询工作不会中断。
主域名服务器定期把数据复制到辅助域名服务器中，而更改数据只能在主域名服务器中进行。这样就保证了数据的一致性。

## Slide 27: 域名的解析过程
主机向本地域名服务器的查询一般都是采用递归查询
  如果主机所询问的本地域名服务器不知道被查询域名的 IP 地址，那么本地域名服务器就以 DNS 客户的身份，向其他根域名服务器继续发出查询请求报文。
本地域名服务器向根域名服务器的查询通常是采用迭代查询
  当根域名服务器收到本地域名服务器的迭代查询请求报文时，要么给出所要查询的 IP 地址，要么告诉本地域名服务器：“你下一步应当向哪一个域名服务器进行查询”。然后让本地域名服务器进行后续的查询。

## Slide 28: 本地域名服务器采用迭代查询
顶级域名服务器
dns.com
权限域名服务dns.abc.com
本地域名服务器
dns.xyz.com
根域名服务器






迭代查询

y.abc.com 的 IP 地址
m.xyz.com
递归
查询

需要查找 y.abc.com 的 IP 地址

## Slide 29: 本地域名服务器采用递归查询 （比较少用）
顶级域名服务器
dns.com
权限域名服务dns.abc.com
本地域名服务器
dns.xyz.com
m.xyz.com
根域名服务器



递归查询
递归
查询

y.abc.com 的 IP 地址




需要查找 y.abc.com 的 IP 地址

## Slide 30: 名字的高速缓存
每个域名服务器都维护一个高速缓存
  存放最近用过的名字以及从何处获得名字映射信息的记录
  减轻根域名服务器的负荷，使互联网上 DNS 查询数量大为减少
为保持高速缓存中的内容正确，域名服务器应为每项内容设置计时器，并处理超过合理时间的项（例如，每个项目只存放两天）。
当权限域名服务器回答一个查询请求时，在响应中都指明绑定有效存在的时间值。增加此时间值可减少网络开销，而减少此时间值可提高域名转换的准确性。

## Slide 31: 第 6 章 应用层
6.1 域名系统 DNS
6.2 文件传送协议
6.3 远程终端协议 TELNET
6.4 万维网 WWW
6.5 电子邮件
6.6 动态主机配置协议 DHCP
6.7 简单网络管理协议 SNMP
6.8 应用进程跨越网络的通信
6.9 P2P 应用

## Slide 32: 6.2 文件传送协议
6.2.1 FTP 概述
6.2.2 FTP 的基本工作原理
6.2.3 简单文件传送协议 TFTP

## Slide 33: 6.2.1 FTP概述
文件传送协议 FTP (File Transfer Protocol) 曾经是互联网上使用得最广泛的文件传送协议。
FTP 提供交互式的访问，允许客户指明文件的类型与格式，并允许文件具有存取权限。
FTP 屏蔽了各计算机系统的细节，因而适合于在异构网络中任意计算机之间传送文件。
RFC 959 很早就成为了互联网的正式标准。October 1985
  RFC 114， APRIL 1971
  RFC 7151，March 2014
https://datatracker.ietf.org/doc/rfc959/

## Slide 34: 文件传送并非很简单的问题
网络环境中的一项基本应用就是将文件从一台计算机中复制到另一台可能相距很远的计算机中。
初看起来，在两个主机之间传送文件是很简单的事情。
其实这往往非常困难。原因是众多的计算机厂商研制出的文件系统多达数百种，且差别很大。

## Slide 35: 6.2 文件传送协议
6.2.1 FTP 概述
6.2.2 FTP 的基本工作原理
6.2.3 简单文件传送协议 TFTP

## Slide 36: 6.2.2 FTP 的基本工作原理
网络环境下复制文件的复杂性：
(1) 计算机存储数据的格式不同
(2) 文件的目录结构和文件命名的规定不同
(3) 对于相同的文件存取功能，操作系统使用的命令不同
(4) 访问控制方法不同

## Slide 37: FTP 特点
文件传送协议 FTP 只提供文件传送的一些基本的服务，它使用 TCP 可靠的运输服务。
FTP 的主要功能是减少或消除在不同操作系统下处理文件的不兼容性。
FTP 使用客户服务器方式，一个 FTP 服务器进程可同时为多个客户进程提供服务。
  FTP 的服务器进程由两大部分组成：
    一个主进程，负责接受新的请求
    若干个从属进程，负责处理单个请求

## Slide 38: 主进程的工作步骤
打开熟知端口（端口号为 21），使客户进程能够连接上。
等待客户进程发出连接请求。
启动从属进程来处理客户进程发来的请求。
  从属进程对客户进程的请求处理完毕后即终止
  从属进程在运行期间根据需要还可能创建其他一些子进程
回到等待状态，继续接受其他客户进程发来的请求。
主进程与从属进程的处理是并发地进行。

## Slide 39: 两个连接
控制连接在整个会话期间一直保持打开，FTP 客户发出的传送请求通过控制连接发送给服务器端的控制进程，但控制连接不用来传送文件。
实际用于传输文件的是“数据连接”。服务器端的控制进程在接收到 FTP 客户发送来的文件传输请求后就创建“数据传送进程”和“数据连接”，用来连接客户端和服务器端的数据传送进程。
数据传送进程实际完成文件的传送，在传送完毕后关闭“数据传送连接”并结束运行。

## Slide 40: FTP 使用的两个 TCP 连接
控制进程
FTP 客户端
FTP 服务器端
互联网
TCP 控制连接
TCP 数据连接
用户界面
控制进程
数据传送
进程
数据传送
进程

## Slide 41: 两个不同的端口号
当客户进程向服务器进程发出建立连接请求时，要寻找连接服务器进程的熟知端口 (21)，同时还要告诉服务器进程自己的另一个端口号码，用于建立数据传送连接。
接着，服务器进程用自己传送数据的熟知端口 (20) 与客户进程所提供的端口号码建立数据传送连接。
由于 FTP 使用了两个不同的端口号，所以数据连接与控制连接不会发生混乱。

## Slide 42: 使用两个不同端口号的好处
使协议更加简单和更容易实现。
在传输文件时还可以利用控制连接（例如，客户发送请求终止传输）。

## Slide 43: NFS 采用另一种思路
NFS 允许应用进程打开一个远地文件，并能在该文件的某一个特定的位置上开始读写数据。
NFS 可使用户只复制一个大文件中的一个很小的片段，而不需要复制整个大文件。
例如，计算机 A 的 NFS 客户软件，把要添加的数据和在文件后面写数据的请求一起发送到远地的计算机 B 的 NFS 服务器。NFS 服务器更新文件后返回应答信息。
NFS 在网络上传送的只是少量的修改数据。

## Slide 44: 6.2 文件传送协议
6.2.1 FTP 概述
6.2.2 FTP 的基本工作原理
6.2.3 简单文件传送协议 TFTP

## Slide 45: 6.2.3 简单文件传送协议 TFTP
TFTP (Trivial File Transfer Protocol) 是一个很小且易于实现的文件传送协议。
TFTP 使用客户服务器方式和使用 UDP 数据报，因此 TFTP 需要有自己的差错改正措施。
TFTP 只支持文件传输而不支持交互。
TFTP 没有一个庞大的命令集，没有列目录的功能，也不能对用户进行身份鉴别。
常规嵌入式开发：uboot-TFTP + NFS

## Slide 46: TFTP 的主要特点
(1) 每次传送的数据 PDU 中有 512 字节的数据，但最后一次可不足 512 字节。
(2) 数据 PDU 也称为文件块 (block)，每个块按序编号，从 1 开始。
(3) 支持 ASCII 码或二进制传送。
(4) 可对文件进行读或写。
(5) 使用很简单的首部。

## Slide 47: TFTP 的工作很像停止等待协议
发送完一个文件块后就等待对方的确认，确认时应指明所确认的块编号。
发完数据后在规定时间内收不到确认就要重发数据 PDU。
发送确认 PDU 的一方若在规定时间内收不到下一个文件块，也要重发确认 PDU。这样就可保证文件的传送不致因某一个数据报的丢失而告失败。

## Slide 48: TFTP 的工作很像停止等待协议
开始工作时，TFTP 客户进程发送一个读请求 PDU 或写请求 PDU 给 TFTP 服务器进程，其熟知端口号码为 69。
TFTP 服务器进程要选择一个新的端口和 TFTP 客户进程进行通信。
若文件长度恰好为 512 字节的整数倍，则在文件传送完毕后，还必须在最后发送一个只含首部而无数据的数据 PDU。
若文件长度不是 512 字节的整数倍，则最后传送数据 PDU 的数据字段一定不满 512 字节，这正好可作为文件结束的标志。

## Slide 49: 第 6 章 应用层
6.1 域名系统 DNS
6.2 文件传送协议
6.3 远程终端协议 TELNET
6.4 万维网 WWW
6.5 电子邮件
6.6 动态主机配置协议 DHCP
6.7 简单网络管理协议 SNMP
6.8 应用进程跨越网络的通信
6.9 P2P 应用

## Slide 50: 6.3 远程终端协议 TELNET
TELNET 是一个简单的远程终端协议 RFC 854
  采用 TCP 传输
  本地用户通过 TELNET 就可登录到远程主机（使用主机名或 IP 地址）
TELNET 能将用户的击键传到远地主机，同时也能将远地主机的输出通过 TCP 连接返回到用户屏幕
  服务是透明的，用户感觉好像键盘和显示器是直接连在远地主机
  类似 SSH

## Slide 51: 客户服务器方式
现在由于 PC 的功能越来越强，用户已较少使用 TELNET 了。
TELNET 也使用客户服务器方式。在本地系统运行 TELNET 客户进程，而在远地主机则运行 TELNET 服务器进程。
和 FTP 的情况相似，服务器中的主进程等待新的请求，并产生从属进程来处理每一个连接。

## Slide 52: TELNET 使用 网络虚拟终端 NVT 格式
互联网
TCP 连接
客户端
服务器端
使用客户端的格式
使用服务器端的格式
使用 NVT 格式
客户
服务器

## Slide 53: 网络虚拟终端 NVT 格式
客户软件把用户的击键和命令转换成 NVT 格式，并送交服务器。
服务器软件把收到的数据和命令，从 NVT 格式转换成远地系统所需的格式。
向用户返回数据时，服务器把远地系统的格式转换为 NVT 格式，本地客户再从 NVT 格式转换到本地系统所需的格式。

## Slide 54: Lab
telnet whu.edu.cn 25
telnet maths.whu.edu.cn 80
    GET …
应用层

## Slide 55: 第 6 章 应用层
6.1 域名系统 DNS
6.2 文件传送协议
6.3 远程终端协议 TELNET
6.4 万维网 WWW
6.5 电子邮件
6.6 动态主机配置协议 DHCP
6.7 简单网络管理协议 SNMP
6.8 应用进程跨越网络的通信
6.9 P2P 应用

## Slide 56: 6.4 万维网 WWW
6.4.1 万维网概述
6.4.2 统一资源定位符 URL
6.4.3 超文本传送协议 HTTP
6.4.4 万维网的文档
6.4.5 万维网的信息检索系统
6.4.6 博客和微博
6.4.7 社交网络

## Slide 57: 6.4.1 万维网WWW (World Wide Web)
并非某种特殊的计算机网络
是一个大规模的、联机式的信息储藏所
用链接的方法方便地从互联网上的一个站点访问另一个站点，从而主动地按需获取丰富的信息
这种访问方式称为“链接”

## Slide 58: 万维网提供分布式服务





万维网
站点 A
万维网
站点 C
万维网站点 E
万维网站点 D
万维网站点 B
链接到
链接到
链接到
链接到
链接到
链接到







## Slide 59: 超媒体与超文本
万维网是分布式超媒体 (hypermedia) 系统
  超文本 (hypertext) 系统的扩充
一个超文本由多个信息源链接而成
  利用一个链接可使用户找到另一个文档
  文档可以位于世界上任何一个接在互联网上的超文本系统中
  超文本是万维网的基础。
超媒体与超文本的区别是文档内容不同
  超文本文档仅包含文本信息
  超媒体文档还包含其他表示方式的信息
    如图形、图像、声音、动画，甚至活动视频图像

## Slide 60: 万维网的工作方式
万维网以客户服务器方式工作。
  浏览器就是在用户计算机上的万维网客户程序
  文档所驻留的计算机则运行服务器程序，也称为万维网/web服务器
客户程序向服务器程序发出请求，服务器程序向客户程序送回客户所要的万维网文档。
在一个客户程序主窗口上显示出的万维网文档称为页面 (page)
Surf the web

## Slide 61: 万维网必须解决的问题
(1) 怎样标记分布在整个互联网上的万维网文档？如何定位资源
使用统一资源定位符 URL (Uniform Resource Locator)
使每一个文档在整个互联网的范围内具有唯一的标识符 URL

## Slide 62: 万维网必须解决的问题
(2) 用何协议实现万维网上各种超链的链接？如何传输资源
在万维网客户程序与万维网服务器程序之间进行交互所使用的协议，是超文本传送协议 HTTP (HyperText Transfer Protocol)
HTTP 是一个应用层协议，它使用 TCP 连接进行可靠的传送

## Slide 63: 万维网必须解决的问题
(3) 怎样使各种万维网文档都能在互联网上的各种计算机上显示出来，同时使用户清楚地知道在什么地方存在着超链？ 资源可视化
超文本标记语言 HTML (HyperText Markup Language) 使得万维网页面的设计者可以很方便地用一个超链从本页面的某处链接到互联网上的任何一个万维网页面，并且能够在自己的计算机屏幕上将这些页面显示出来。

## Slide 64: 万维网必须解决的问题
(4) 怎样使用户能够很方便地找到所需的信息？ 如何过滤海量资源
用户可使用各种搜索工具（即搜索引擎）
大数据分析的时代，智能推荐
移动互联网时代由搜发展到推

## Slide 65: 6.4 万维网 WWW
6.4.1 万维网概述
6.4.2 统一资源定位符 URL
6.4.3 超文本传送协议 HTTP
6.4.4 万维网的文档
6.4.5 万维网的信息检索系统
6.4.6 博客和微博
6.4.7 社交网络

## Slide 66: 6.4.2 统一资源定位符 URL
对互联网上资源位置的一种方便访问的简洁表示
为资源的位置提供了一种抽象的识别方法，并以之给资源定位
  方便对资源进行各种操作（存取、更新、替换和查找其属性）
相当于文件名在互联网上的扩展
  与互联网相连的机器上可访问对象的一个指针

## Slide 67: URL 的一般形式
由以冒号隔开的两部分组成，且对字符的大小写不进行区分
URL 的一般形式是：
<协议>://<主机>:<端口>/<路径>
ftp —— 文件传送协议 FTP
http —— 超文本传送协议 HTTP
News —— USENET 新闻

## Slide 68: URL 的一般形式
由以冒号隔开的两部分组成，且对字符的大小写不进行区分
URL 的一般形式是：
<协议>://<主机>:<端口>/<路径>
规定的格式

## Slide 69: URL 的一般形式
由以冒号隔开的两部分组成，且对字符的大小写不进行区分
URL 的一般形式是：
<协议>://<主机>:<端口>/<路径>
存放资源的主机在互联网中的域名

## Slide 70: URL 的一般形式
由以冒号隔开的两部分组成，且对字符的大小写不进行区分
URL 的一般形式是：
<协议>://<主机>:<端口>/<路径>
有时可省略

## Slide 71: URL 的一般形式
有些浏览器为方便用户，在输入URL时可以把最前面的“http://”甚至把主机名最前面的“www”省略，浏览器替用户把省略的字符添上。
  例如，用户只要键入ctrip.com，浏览器就自动把未键入的字符补齐，变成http://www.ctrip.com。

## Slide 72: 使用 HTTP 的 URL
使用 HTTP 的 URL 的一般形式
http://<主机>:<端口>/<路径>
表示使用 HTTP 协议

## Slide 73: 使用 HTTP 的 URL
使用 HTTP 的 URL 的一般形式
http://<主机>:<端口>/<路径>
冒号和两个斜线是规定的格式

## Slide 74: 使用 HTTP 的 URL
使用 HTTP 的 URL 的一般形式
http://<主机>:<端口>/<路径>
这里写主机的域名

## Slide 75: 使用 HTTP 的 URL
使用 HTTP 的 URL 的一般形式
http://<主机>:<端口>/<路径>
HTTP 的默认端口号是 80，通常可省略

## Slide 76: 使用 HTTP 的 URL
使用 HTTP 的 URL 的一般形式
http://<主机>:<端口>/<路径>
若再省略文件的<路径>项，则 URL 就
指到互联网上的某个主页 (home page)

## Slide 77: 6.4 万维网 WWW
6.4.1 万维网概述
6.4.2 统一资源定位符 URL
6.4.3 超文本传送协议 HTTP
6.4.4 万维网的文档
6.4.5 万维网的信息检索系统
6.4.6 博客和微博
6.4.7 社交网络

## Slide 78: 6.4.3 超文本传送协议 HTTP
1. HTTP 的操作过程
HTTP 协议保障超文本的链接能够高效率地完成传送
HTTP 是面向事务的(transaction-oriented)应用层协议
  万维网可靠交换文件（文本、声音、图像等多媒体文件）的基础

## Slide 79: 万维网的工作过程
互联网
服务器
gaia.cs.umass.edu
链接到URL的超链
HTTP 使用 TCP 连接
浏览器
程序
服务器
程序
HTTP
客户
Kurose
Ross
建立 TCP 连接

HTTP 请求报文
浏览器
发出请求
释放 TCP 连接
服务器
返回响应

HTTP 响应报文
http://gaia.cs.umass.edu/kurose_ross/

## Slide 80: 浏览器访问 http://gaia.cs.umass.edu/kurose_ross
(1) 浏览器分析超链指向页面的 URL
(2) 浏览器向 DNS 请求解析 gaia.cs.umass.edu 的 IP 地址
(3) 域名系统 DNS 解析出马萨诸塞大学gaia服务器的 IP 地址
(4) 浏览器与服务器建立 TCP 连接
(5) 浏览器发出取文件命令：GET /kurose_rose/
(6) 服务器给出响应，把文件 kurose_rose/index.html 发给浏览器
(7) TCP 连接释放
(8) 浏览器显示 index.html 中的所有文本和图片
定位资源
传输
资源
资源可视化

## Slide 81: HTTP 的主要特点
HTTP 是面向事务的客户服务器协议
HTTP 1.0 协议是无状态的 (stateless)
  server maintains no information about past client requests (服务端看)
  there is no link between two requests being successively carried out on the same connection （developer.mozilla.org: 从客户端角度看）
  divided into individual operations/transactions (从面向事务的角度看)
HTTP 协议本身是无连接的，虽然它使用了面向连接的 TCP 向上提供的服务

## Slide 82: 请求一个万维网文档所需的时间
RTT
RTT
万维网服务器
万维网客户
发起 TCP 连接
HTTP 请求报文
传输文档的时间
整个文档收到
时间
时间
HTTP 响应报文

## Slide 83: 持续连接
HTTP/1.1 协议使用持续连接 (persistent connection)
万维网服务器在发送响应后仍然在一段时间内保持这条连接，使同一个客户（浏览器）和该服务器可以继续在这条连接上传送后续的 HTTP 请求报文和响应报文
这并不局限于传送同一个页面上链接的文档，而是只要这些文档都在同一个服务器上就行
早期的浏览器（例如 IE 6.0）的默认设置就是使用 HTTP/1.1

## Slide 84: 持续连接的两种工作方式
非流水线方式：客户在收到前一个响应后才能发出下一个请求
  比非持续连接的两倍 RTT 的开销节省了建立 TCP 连接所需的一个 RTT 时间
  服务器在发送完一个对象后，其 TCP 连接就处于空闲状态
流水线方式：客户在收到 HTTP 响应报文之前就发送新的请求
  一个接一个的请求报文到达服务器后，服务器可连续发回响应报文
  客户访问所有的对象只需一个 RTT时间，TCP 连接的空闲时间减少，提高了下载文档效率

## Slide 85: 2. 代理服务器
代理服务器 (proxy server) 又称为万维网高速缓存 (Web cache)，它代表浏览器发出 HTTP 请求
  暂存近期的请求和其响应在本地磁盘中
  当与暂存中相同的新请求到达时，把暂存的响应发送给用户，而无需按 URL 访问该资源

## Slide 86: 使用高速缓存可减少 访问互联网服务器的时延
校园网
源点服务器
2 Mbit/s
互联网
浏览器
R1
R2
这条链路上
的时延很大
没有使用高速缓存的情况
所有万维网通信量
都经过这条链路

## Slide 87: 使用高速缓存的情况
校园网
校园网的高速缓存
（代理服务器）
源点服务器
2 Mbit/s
互联网
浏览器
R1
R2
(1) 浏览器访问互联网的服务器时，要先与校园网的高速缓存建立 TCP 连接，并向高速缓存发出 HTTP 请求报文。

## Slide 88: 使用高速缓存的情况
校园网
校园网的高速缓存
（代理服务器）
源点服务器
2 Mbit/s
互联网
浏览器
R1
R2
(2) 若高速缓存已经存放了所请求的对象，则将此对象放入 HTTP 响应报文中返回给浏览器。

## Slide 89: 使用高速缓存的情况
校园网
校园网的高速缓存
（代理服务器）
源点服务器
2 Mbit/s
互联网
浏览器
R1
R2
(3) 否则高速缓存就代表发出请求的用户浏览器，与互联网上的源服务器建立 TCP 连接，并发送 HTTP 请求报文。

## Slide 90: 使用高速缓存的情况
校园网
校园网的高速缓存
（代理服务器）
源点服务器
2 Mbit/s
互联网
浏览器
R1
R2
(4) 源点服务器将所请求的对象放在 HTTP 响应报文中返回给校园网的高速缓存。

## Slide 91: 使用高速缓存的情况
校园网
校园网的高速缓存
（代理服务器）
源点服务器
2 Mbit/s
互联网
浏览器
R1
R2
(5) 高速缓存收到此对象后，先复制在其本地存储器中（为今后使用），然后再将该对象放在 HTTP 响应报文中，通过已建立的 TCP 连接，返回给请求该对象的浏览器。

## Slide 92: 3. HTTP 的报文结构
HTTP 有两类报文：
请求报文——从客户向服务器发送请求报文
响应报文——从服务器到客户的应答
由于 HTTP 是面向文本的 (text-oriented)，因此在报文中的每一个字段都是一些 ASCII 码串，因而每个字段的长度都是不确定的。

## Slide 93: HTTP 的报文结构（请求报文）
方 法
URL
版 本
首部字段名
首部行
:
值
首部字段名
值
:
…
实体主体
（通常不用）
请求行
空格
回车换行
:
CRLF
CRLF
CRLF
CRLF
报文由三个部分组成，即开始行、首部行和实体主体。
在请求报文中，开始行就是请求行。
开始行

## Slide 94: HTTP 的报文结构（请求报文）
方 法
URL
版 本
首部字段名
首部行
:
值
首部字段名
值
:
…
实体主体
（通常不用）
请求行
空格
回车换行
:
CRLF
CRLF
CRLF
CRLF
“方法”是面向对象技术中使用的专门名词。所谓“方法”就是对所请求的对象进行的操作，因此这些方法实际上也就是一些命令。因此，请求报文的类型是由它所采用的方法决定的。

## Slide 95: HTTP 请求报文的一些方法
方法（操作） 意义
OPTION 请求一些选项的信息
GET 请求读取由 URL所标志的信息
HEAD 请求读取由 URL所标志的信息的首部
POST 给服务器添加信息（例如，注释）
PUT 在指明的 URL下存储一个文档
DELETE 删除指明的 URL所标志的资源
TRACE 用来进行环回测试的请求报文
CONNECT 用于代理服务器

## Slide 96: HTTP 的报文结构（请求报文）
方 法
URL
版 本
首部字段名
首部行
:
值
首部字段名
值
:
…
实体主体
（通常不用）
请求行
空格
回车换行
:
CRLF
CRLF
CRLF
CRLF
“URL”是所请求的资源的 URL。

## Slide 97: HTTP 的报文结构（请求报文）
方 法
URL
版 本
首部字段名
首部行
:
值
首部字段名
值
:
…
实体主体
（通常不用）
请求行
空格
回车换行
:
CRLF
CRLF
CRLF
CRLF
“版本”是 HTTP 的版本。

## Slide 98: HTTP 的报文结构（响应报文）
版 本
状态码
短 语
首部字段名
首部行
:
值
首部字段名
值
:
…
实体主体
（有些响应报文不用）
状态行
空格
回车换行
:
CRLF
CRLF
CRLF
CRLF
响应报文的开始行是状态行。
状态行包括三项内容，即 HTTP 的版本，状态码，以及解释状态码的简单短语。
开始行

## Slide 99: 状态码都是三位数字
1xx 表示通知信息的，如请求收到了或正在进行处理。
2xx 表示成功，如接受或知道了。
3xx 表示重定向，表示要完成请求还必须采取进一步的行动。
4xx 表示客户的差错，如请求中有错误的语法或不能完成。
5xx 表示服务器的差错，如服务器失效无法完成请求。

## Slide 100: 4. 在服务器上存放用户的信息
万维网站点使用 Cookie 来跟踪用户
Cookie 表示在 HTTP 服务器和客户之间传递的状态信息
使用 Cookie 的网站服务器为用户产生一个唯一的识别码
  利用此识别码，网站就能够跟踪该用户在该网站的活动

## Slide 101: 6.4 万维网 WWW
6.4.1 万维网概述
6.4.2 统一资源定位符 URL
6.4.3 超文本传送协议 HTTP
6.4.4 万维网的文档
6.4.5 万维网的信息检索系统
6.4.6 博客和微博
6.4.7 社交网络

## Slide 102: 6.4.4 万维网的文档
1. 超文本标记语言 HTML
超文本标记语言 HTML 中的 Markup 的意思就是“设置标记”。
HTML 定义了许多用于排版的命令（即标签）。
HTML 把各种标签嵌入到万维网的页面中，称之为HTML 文档。
HTML 文档是一种使用ASCII码的文本文件（HTML 4.01 中默认的 ISO-8859-1 和 HTML5 中默认的 UTF-8 都是基于 ASCII 构建的）。
ASCII (American Standard Code for Information Interchange， 美国信息交换标准代码）

## Slide 103: HTML 文档
仅当 HTML 文档是以 .html 或 .htm 为后缀时，浏览器才对此文档的各种标签进行解释。
如 HTML 文档改换以 .txt 为其后缀，则 HTML 解释程序就不对标签进行解释，而浏览器只能看见原来的文本文件。
当浏览器从服务器读取 HTML 文档后，就按照 HTML 文档中的各种标签，根据浏览器所使用的显示器的尺寸和分辨率大小，重新进行排版并恢复出所读取的页面。

## Slide 104: HTML 文档中标签的用法
<HTML>
<HEAD> <TITLE>一个 HTML 的例子</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<H1>HTML 很容易掌握</H1>
<P>这是第一个段落。虽然很
短，但它仍是一个段落。</P>
<P>这是第二个段落。</P>
</BODY>
</HTML>
HTML 文档开始

## Slide 105: HTML 文档中标签的用法
<HTML>
<HEAD> <TITLE>一个 HTML 的例子</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<H1>HTML 很容易掌握</H1>
<P>这是第一个段落。虽然很
短，但它仍是一个段落。</P>
<P>这是第二个段落。</P>
</BODY>
</HTML>
首部开始

## Slide 106: HTML 文档中标签的用法
<HTML>
<HEAD> <TITLE>一个 HTML 的例子</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<H1>HTML 很容易掌握</H1>
<P>这是第一个段落。虽然很
短，但它仍是一个段落。</P>
<P>这是第二个段落。</P>
</BODY>
</HTML>
标题

## Slide 107: HTML 文档中标签的用法
<HTML>
<HEAD> <TITLE>一个 HTML 的例子</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<H1>HTML 很容易掌握</H1>
<P>这是第一个段落。虽然很
短，但它仍是一个段落。</P>
<P>这是第二个段落。</P>
</BODY>
</HTML>
首部结束

## Slide 108: HTML 文档中标签的用法
<HTML>
<HEAD> <TITLE>一个 HTML 的例子</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<H1>HTML 很容易掌握</H1>
<P>这是第一个段落。虽然很
短，但它仍是一个段落。</P>
<P>这是第二个段落。</P>
</BODY>
</HTML>
主体开始

## Slide 109: HTML 文档中标签的用法
<HTML>
<HEAD> <TITLE>一个 HTML 的例子</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<H1>HTML 很容易掌握</H1>
<P>这是第一个段落。虽然很
短，但它仍是一个段落。</P>
<P>这是第二个段落。</P>
</BODY>
</HTML>
1 级标题

## Slide 110: HTML 文档中标签的用法
<HTML>
<HEAD> <TITLE>一个 HTML 的例子</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<H1>HTML 很容易掌握</H1>
<P>这是第一个段落。虽然很
短，但它仍是一个段落。</P>
<P>这是第二个段落。</P>
</BODY>
</HTML>
第一个段落

## Slide 111: HTML 文档中标签的用法
<HTML>
<HEAD> <TITLE>一个 HTML 的例子</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<H1>HTML 很容易掌握</H1>
<P>这是第一个段落。虽然很
短，但它仍是一个段落。</P>
<P>这是第二个段落。</P>
</BODY>
</HTML>
第二个段落

## Slide 112: HTML 文档中标签的用法
<HTML>
<HEAD> <TITLE>一个 HTML 的例子</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<H1>HTML 很容易掌握</H1>
<P>这是第一个段落。虽然很
短，但它仍是一个段落。</P>
<P>这是第二个段落。</P>
</BODY>
</HTML>
主体结束

## Slide 113: HTML 文档中标签的用法
<HTML>
<HEAD> <TITLE>一个 HTML 的例子</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<H1>HTML 很容易掌握</H1>
<P>这是第一个段落。虽然很
短，但它仍是一个段落。</P>
<P>这是第二个段落。</P>
</BODY>
</HTML>
HTML 文档结束

## Slide 114: 两种不同的链接
HTML还规定了链接的设置方法。每个链接都有一个起点和终点。
远程链接：超链的终点是其他网点上的页面。
本地链接：超链指向本计算机中的某个文件。

## Slide 115: XML
XML (Extensible Markup Language)是可扩展标记语言，它和HTML很相似。
XML的设计宗旨是传输数据，而不是显示数据（HTML是为了在浏览器上显示数据）。
XML 不是要替换 HTML，而是对 HTML 的补充。

## Slide 116: XHTML
XHTML (Extensible HTML) 是可扩展超文本标记语言，它与 HTML 4.01 几乎是相同的。
但 XHTML 是更严格的 HTML 版本，也是一个 W3C 标准（2000年1月），是作为一种 XML 应用被重新定义的 HTML，并将逐渐取代 HTML。
新的浏览器都支持 XHTML。

## Slide 117: CSS
CSS (Cascading Style Sheets) 是层叠样式表，它是一种样式表语言，用于为 HTML 文档定义布局。
CSS 与 HTML 的区别就是：HTML 用于结构化内容，而 CSS 则用于格式化结构化的内容。
浏览器的渲染过程
https://zhuanlan.zhihu.com/p/74792085

## Slide 118: 2. 动态万维网文档
静态文档是指该文档创作完毕后就存放在万维网服务器中，在被用户浏览的过程中，内容不会改变。
  Hugo(go) vs HexO(Node.js) vs Jekyll(Ruby）
动态文档是指文档的内容是在浏览器访问万维网服务器时才由应用程序动态创建。
动态文档和静态文档之间的主要差别体现在服务器一端。这主要是文档内容的生成方法不同。而从浏览器的角度看，这两种文档并没有区别。

## Slide 119: 万维网服务器功能的扩充
(1) 应增加另一个应用程序，用来处理浏览器发来的数据，并创建动态文档。
(2) 应增加一个机制，用来使万维网服务器把浏览器发来的数据传送给这个应用程序，然后万维网服务器能够解释这个应用程序的输出，并向浏览器返回 HTML 文档。

## Slide 120: 扩充了功能的万维网服务器
CGI

 响应动态文档
HTTP 响应报文
万维网服务器
浏览器
程序
万维网客户
服务器
程序
HTTP
数据库
HTTP 请求报文
 请求文档
 CGI 程序创建
动态文档


## Slide 121: 通用网关接口 CGI
CGI (Common Gateway Interface) 是一种标准，它定义了动态文档应如何创建，输入数据应如何提供给应用程序，以及输出结果应如何使用。
万维网服务器与 CGI 的通信遵循 CGI 标准。
“通用”：CGI 标准所定义的规则对其他任何语言都是通用的。
“网关”：CGI 程序的作用像网关。
“接口”：有一些已定义好的变量和调用等可供其他 CGI 程序使用。

## Slide 122: CGI 程序
CGI 程序的正式名字是 CGI 脚本 (script)。
“脚本”指的是一个程序，它被另一个程序（解释程序）而不是计算机的处理机来解释或执行。
脚本运行起来要比一般的编译程序要慢，因为它的每一条指令先要被另一个程序来处理（这就要一些附加的指令），而不是直接被指令处理器来处理。

## Slide 123: 3. 活动万维网文档
活动文档 (active document) 技术把所有的工作都转移给浏览器端。
每当浏览器请求一个活动文档时，服务器就返回一段程序副本在浏览器端运行。
活动文档程序可与用户直接交互，并可连续地改变屏幕的显示。
由于活动文档技术不需要服务器的连续更新传送，对网络带宽的要求也不会太高。

## Slide 124: 活动文档在客户端创建
 响应程序
HTTP 响应报文

程序
万维网服务器
浏览器
程序
万维网客户
服务器
程序
HTTP
HTTP 请求报文
 请求文档
程序事先被编译成二进制代码，存放为文件

程序
 此程序在
客户端创建
出活动文档

文档

## Slide 125: 用 Java 技术创建活动文档
由美国 Sun 公司开发的 Java 语言是一项用于创建和运行活动文档的技术。
在 Java 技术中使用 “小应用程序”(applet) 来描述活动文档程序。
用户从万维网服务器下载嵌入了 Java 小应用程序的 HTML 文档后，可在浏览器的屏幕上点击某个图像，就可看到动画效果，或在下拉式菜单中点击某个项目，就可看到计算结果。
Java 技术是活动文档技术的一部分。

## Slide 126: Java 技术有三个主要组成部分
(1) 程序设计语言。Java 包含一个新的程序设计语言，用来编写传统的计算机程序和 Java 小应用程序。
(2) 运行(runtime)环境。这是运行 Java 程序所必须的运行环境，其中包括 Java 虚拟机（简称为 JVM），该软件定义了 Java 二进制代码的执行模型。
(3) 类库(class library)。为了更容易编写 Java 小应用程序，Java 提供了强大的类库支持。

## Slide 127: Java
Java 是一种面向对象的高级语言，从 C++ 派生出来的，它省略了 C++ 很多复杂的、很少用的语言特点。
Java 的每一个数据项都有一个确定的类型。对数据的操作严格按照该数据的类型来进行。
Java 的编译程序将源程序转换成 Java 字节码 (bytecode)，这是一种与机器无关的二进制代码。计算机程序调用解释程序读取字节码，并解释执行。

## Slide 128: 计算机硬件无关
Java 语言、字节码以及 Java 运行系统都被设计成与计算机硬件无关。一旦形成了字节码，就可在任何计算机上运行并产生相同的输出。
Java 小应用程序与机器无关可使在任何计算机上运行的浏览器程序能够下载并运行活动文档。
可保证活动文档在所有的浏览器上产生同样的正确输出。
可大大地降低活动文档的创建和测试费用，因为不必为每一种计算机都制作一个副本。

## Slide 129: Java 解释程序
运行 Java 的浏览器需要有 HTML 解释程序和 Java 小应用程序解释程序。
解释程序的核心是一个模仿计算机的简单循环。
解释程序维持一个指令指针，在初始化时指在小应用程序的开始处。
在每一次循环操作时，解释程序在指令指针指向的地址读取字节码。然后解释程序对字节码进行解码，并完成指明的操作。

## Slide 130: 6.4 万维网 WWW
6.4.1 万维网概述
6.4.2 统一资源定位符 URL
6.4.3 超文本传送协议 HTTP
6.4.4 万维网的文档
6.4.5 万维网的信息检索系统
6.4.6 博客和微博
6.4.7 社交网络

## Slide 131: 6.4.5 万维网的信息检索系统
1. 全文检索搜索和分类目录搜索
在万维网中用来进行搜索的程序叫做搜索引擎。
全文检索搜索引擎是一种纯技术型的检索工具。它的工作原理是通过搜索软件到互联网上的各网站收集信息，找到一个网站后可以从这个网站再链接到另一个网站。然后按照一定的规则建立一个很大的在线数据库供用户查询。
用户在查询时只要输入关键词，就从已经建立的索引数据库上进行查询（并不是实时地在互联网上检索到的信息）。

## Slide 132: 分类目录搜索
分类目录搜索引擎并不采集网站的任何信息，而是利用各网站向搜索引擎提交的网站信息时填写的关键词和网站描述等信息，经过人工审核编辑后，如果认为符合网站登录的条件，则输入到分类目录的数据库中，供网上用户查询。
分类目录搜索也叫做分类网站搜索。

## Slide 133: 一些著名的搜索引擎
最著名的全文检索搜索引擎：
  Google（谷歌）(www.google.com)
  百度 (www.baidu.com)
最著名的分类目录搜索引擎：
  雅虎 (www.yahoo.com)
  雅虎中国 (cn.yahoo.com)
  新浪 (www.sina.com)
  搜狐 (www.sohu.com)
  网易 (www.163.com)

## Slide 134: 垂直搜索引擎
垂直搜索引擎 (Vertical Search Engine) 针对某一特定领域、特定人群或某一特定需求提供搜索服务。
垂直搜索也是提供关键字来进行搜索的，但被放到了一个行业知识的上下文中，返回的结果更倾向于信息、消息、条目等。

## Slide 135: 6.4 万维网 WWW
6.4.1 万维网概述
6.4.2 统一资源定位符 URL
6.4.3 超文本传送协议 HTTP
6.4.4 万维网的文档
6.4.5 万维网的信息检索系统
6.4.6 博客和微博
6.4.7 社交网络

## Slide 136: 6.4.6 博客和微博
1. 博客
博客是万维网日志 (web log) 的简称。也有人把 blog 进行音译，译为“部落格”，或“部落阁”。还有人用“博文”来表示“博客文章”。
Weblog 这个新词是 Jorn Barger 于 1997 年创造的。
简写的 blog（这是今天最常用的术语）则是 Peter Merholz 于 1999 年创造的。
有人把 blog 既当作名词，也当作动词，表示编辑博客或写博客。

## Slide 137: 1. 博客（续）
博客已经极大地扩充了互联网的应用和影响 。
在博客出现以前，网民是互联网上内容的消费者。
但博客改变了这种情况，网民不仅是互联网上内容的消费者，而且还是互联网上内容的生产者 。
vlog的出现

## Slide 138: 2. 微博
微博就是微型博客 (micro blog)，又称为微博客 。
微博不同于一般的博客。微博只记录片段、碎语，三言两语，现场记录，发发感慨，晒晒心情，永远只针对一个问题进行回答。
用户可以通过网页、WAP 网、手机短信彩信、手机客户端等多种方式更新自己的微博。
每条微博字数限制为 140 字，提供插入单张图片、视频地址、音乐功能。

## Slide 139: 3. 轻博
轻博就是轻博客 (light blogging) 。
轻博客是一种介于博客和微博之间的网络服务，同样为用户提供生成内容表达自己的平台。
轻博可以发送博文，没有字数限制。
轻博发表后，其界面会好看些。
在轻博中，推荐与发现的内容比较丰富。

## Slide 140: 6.4 万维网 WWW
6.4.1 万维网概述
6.4.2 统一资源定位符 URL
6.4.3 超文本传送协议 HTTP
6.4.4 万维网的文档
6.4.5 万维网的信息检索系统
6.4.6 博客和微博
6.4.7 社交网络

## Slide 141: 6.4.7 社交网站
社交网站 SNS (Social Networking Site) 是前些年发展非常迅速的一种网站，其作用是为一群拥有相同兴趣与活动的人创建在线社区。
2004年社交网站脸书 (Facebook) 在美国诞生。
国内以人人网、开心网等为代表的社交网站也如雨后春笋般迅速崛起。

## Slide 142: 6.4.7 社交网站（续）
目前世界上排名第一且分布最广的社交网站是脸书。
排名第二的社交网站是视频分享网站优兔YouTube（被谷歌收购）。
国内类似的视频分享网站有优酷 (www.youku.com)、土豆 (movie.tudou.com)、56网 (56.com) 等。

## Slide 143: 6.4.7 社交网站（续）
另一种能够提供微博服务的社交网络现在也很流行。例如推特 Twitter (twitter.com) 网站可以让用户发表不超过140个字符的消息。这些消息也被称为“推文”(Tweet)。
我国的新浪微博 (www.weibo.com)、腾讯微博 (t.qq.com) 等就是这种性质的社交网站。
职业性社交网站领英 LinkedIn 也很受欢迎。

## Slide 144: 第 6 章 应用层
6.1 域名系统 DNS
6.2 文件传送协议
6.3 远程终端协议 TELNET
6.4 万维网 WWW
6.5 电子邮件
6.6 动态主机配置协议 DHCP
6.7 简单网络管理协议 SNMP
6.8 应用进程跨越网络的通信
6.9 P2P 应用

## Slide 145: 6.5 电子邮件
6.5.1 电子邮件概述
6.5.2 简单邮件传送协议 SMTP
6.5.3 电子邮件的信息格式
6.5.4 邮件读取协议 POP3 和 IMAP
6.5.5 基于万维网的电子邮件
6.5.6 通用互联网邮件扩充 MIME

## Slide 146: 6.5.1 电子邮件
互联网上的一种常用应用
将邮件发送到收件人的邮件服务器，放在收件人的邮箱中
收件人可随时上网读取邮件服务器中自己的邮件
使用方便、传递迅速、费用低廉
不仅可传送文本信息，还可附加声音和图片等各种附件

## Slide 147: 电子邮件的标准
发送邮件的协议：SMTP
读取邮件的协议：POP3 和 IMAP
MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions)在其邮件首部中说明了邮件的数据类型(如文本、声音、图像、视像等)，使用 MIME 可在邮件中同时传送多种类型的数据。

## Slide 148: 电子邮件的最主要的组成构件
发送方
邮件缓存
接收方
邮件服务器
用户代理
SMTP
SMTP
POP3
发送方
邮件服务器
用户代理
用户邮箱
接收方
(发送邮件)
（发送邮件）
(读取邮件)
互联网
SMTP
POP3
发送
邮件
发送邮件 SMTP
读取
邮件
TCP
连接
TCP
连接
发送方
邮件服务器
SMTP
客户
POP3
客户
发件人
用户代理
接收方
邮件服务器
SMTP
服务器
POP3
服务器
SMTP
服务器
SMTP
客户
收件人
用户代理
TCP 连接

## Slide 149: 用户代理 UA (User Agent)
用户代理：
用户与电子邮件系统的接口，电子邮件客户端软件
功能：撰写、显示、处理和通信
邮件服务器：
功能是发送和接收邮件
  并向发信人报告邮件传送的情况（已交付、被拒绝、丢失等）
按照客户服务器方式工作，需要使用发送和读取两个不同的协议

## Slide 150: 注记
一个邮件服务器既可以作为客户，也可以作为服务器。
  当邮件服务器 A 向一个邮件服务器 B 发送邮件时，A 为 SMTP 客户， B 是 SMTP 服务器
  当邮件服务器 A 从另一个邮件服务器 B 接收邮件时，A 是 SMTP 服务器， B 是 SMTP 客户。

## Slide 151: 发送和接收电子邮件的步骤
 发件人调用用户代理撰写和编辑要发送的邮件
 发件人的用户代理通过 SMTP 协议将邮件发往发送方邮件服务器
 SMTP 服务器将邮件临时存放在邮件缓存队列中，等待发送
 发送方邮件服务器的 SMTP 客户与接收方邮件服务器的 SMTP 服务器建立 TCP 连接，然后就把邮件缓存队列中的邮件依次发送过去

## Slide 152: 发送和接收电子邮件的步骤
 运行在接收方邮件服务器中的 SMTP 服务器进程收到邮件后，把邮件放入收件人的用户邮箱中，等待收件人读取
 收件人通过用户代理，使用 POP3（或 IMAP）协议读取自己邮箱中的邮件
请注意，POP3 服务器和 POP3 客户之间的通信是由 POP3 客户发起的。

## Slide 153: 电子邮件的组成
电子邮件由信封 (envelope) 和内容 (content) 两部分组成。
电子邮件的传输程序根据邮件信封上的信息来传送邮件。用户在从自己的邮箱中读取邮件时才能见到邮件的内容。
在邮件的信封上，最重要的就是收件人的地址。

## Slide 154: 电子邮件地址的格式
TCP/IP 体系的电子邮件系统规定电子邮件地址的格式如下：
收件人邮箱名@邮箱所在主机的域名 (6-1)
符号“@”读作“at”，表示“在”的意思。
例如电子邮件地址 jicheng @yahoo.com
邮箱所在的主机的域名全球唯一
用户名在该域名
的范围内是唯一的

## Slide 155: 6.5 电子邮件
6.5.1 电子邮件概述
6.5.2 简单邮件传送协议 SMTP
6.5.3 电子邮件的信息格式
6.5.4 邮件读取协议 POP3 和 IMAP
6.5.5 基于万维网的电子邮件
6.5.6 通用互联网邮件扩充 MIME

## Slide 156: 6.5.2 简单邮件传送协议 SMTP
规定两个相互通信的 SMTP 进程之间如何交换信息
使用客户服务器方式
  负责发送邮件的 SMTP 进程就是 SMTP 客户
  负责接收邮件的 SMTP 进程就是 SMTP 服务器
规定了 14 条命令和 21 种应答信息
  每条命令用 4 个字母组成
  每一应答信息一般只有一行信息，由一个 3 位数字的代码开始，后面附上（也可不附上）简短的文字说明

## Slide 157: SMTP 通信的三个阶段
1. 连接建立：在发送主机的 SMTP 客户和接收主机的 SMTP 服务器之间建立，SMTP不使用中间的邮件服务器
2. 邮件传送
3. 连接释放：邮件发送完毕后，SMTP 应释放 TCP 连接

## Slide 158: 6.5 电子邮件
6.5.1 电子邮件概述
6.5.2 简单邮件传送协议 SMTP
6.5.3 电子邮件的信息格式
6.5.4 邮件读取协议 POP3 和 IMAP
6.5.5 基于万维网的电子邮件
6.5.6 通用互联网邮件扩充 MIME

## Slide 159: 6.5.3 电子邮件的信息格式
一个电子邮件分为信封和内容两大部分。
RFC 822 只规定了邮件内容中的首部 (header) 格式，而对邮件的主体 (body )部分则让用户自由撰写。
用户填写首部
  用户代理自动地提取信息到信封上
首部内容包括一些关键字，后面加上冒号
  最重要的关键字是：To 和 Subject

## Slide 160: 邮件内容的首部
“To:” 后面填入一个或多个收件人的电子邮件地址
  用户可打开地址簿，点击收件人名字，其邮件地址就会自动地填入
“Subject:” 是邮件的主题
  反映邮件的主要内容，便于用户查找或分类邮件
“Cc:” 表示应给某邮箱发送该邮件的副本
“From” 和 “Date” 表示发信人的电子邮件地址和发信日期
“Reply-To” 是对方回信所用的地址

## Slide 161: 6.5 电子邮件
6.5.1 电子邮件概述
6.5.2 简单邮件传送协议 SMTP
6.5.3 电子邮件的信息格式
6.5.4 邮件读取协议 POP3 和 IMAP
6.5.5 基于万维网的电子邮件
6.5.6 通用互联网邮件扩充 MIME

## Slide 162: 6.5.4 邮件读取协议POP3 和 IMAP
邮局协议 POP 是一个非常简单、但功能有限的邮件读取协议，现在使用的是它的第三个版本 POP3。
POP 也使用客户-服务器的工作方式。
  在接收邮件的用户 PC 机中必须运行 POP 客户程序
  在用户所连接的 ISP 的邮件服务器中则运行 POP 服务器程序

## Slide 163: IMAP 协议
IMAP (Internet Message Access Protocol) 也是按客户服务器方式工作，现在较新的是版本 4，即 IMAP4。
用户在自己的 PC 机上就可以操纵 ISP 的邮件服务器的邮箱，就像在本地操纵一样。
IMAP 是一个联机协议
  当用户 PC 机上的 IMAP 客户程序打开 IMAP 服务器的邮箱时，用户就可看到邮件的首部
  若用户需要打开某个邮件，则该邮件才传到用户的计算机上。

## Slide 164: IMAP 的特点
用户可以在不同的地方使用随时上网阅读和处理自己的邮件
允许收件人只读取邮件中的某一个部分
  例如，收到了一个带有视像附件（此文件可能很大）的邮件。为了节省时间，可以先下载邮件的正文部分，待以后有时间再读取或下载这个很长的附件。
缺点是如果用户没有将邮件复制到自己的 PC 上，则邮件一直存放在 IMAP 服务器上，用户需要经常与 IMAP 服务器建立连接。

## Slide 165: 注记
不要将邮件读取协议 POP 或 IMAP 与邮件传送协议 SMTP 弄混。
  发信人的用户代理向源邮件服务器发送邮件，以及源邮件服务器向目的邮件服务器发送邮件，都是使用 SMTP 协议。
  POP 协议或 IMAP 协议则是用户从目的邮件服务器上读取邮件所使用的协议。

## Slide 166: 6.5 电子邮件
6.5.1 电子邮件概述
6.5.2 简单邮件传送协议 SMTP
6.5.3 电子邮件的信息格式
6.5.4 邮件读取协议 POP3 和 IMAP
6.5.5 基于万维网的电子邮件
6.5.6 通用互联网邮件扩充 MIME

## Slide 167: 6.5.5 基于万维网的电子邮件
HTTP
HTTP
电子邮件从 A 发送到网易邮件服务器使用 HTTP 协议
两个邮件服务器之间的传送使用 SMTP
邮件从新浪邮件服务器传送到 B 是使用 HTTP 协议
A
B
SMTP
网易邮件服务器
mail.163.com
新浪邮件服务器
mail.sina.com.cn
万维网电子邮件的好处：只要能够找到上网的计算机，打开任何一种浏览器就可以非常方便地收发电子邮件。

## Slide 168: 6.5 电子邮件
6.5.1 电子邮件概述
6.5.2 简单邮件传送协议 SMTP
6.5.3 电子邮件的信息格式
6.5.4 邮件读取协议 POP3 和 IMAP
6.5.5 基于万维网的电子邮件
6.5.6 通用互联网邮件扩充 MIME

## Slide 169: 6.5.6 通用互联网邮件扩充 MIME
SMTP 有以下缺点：
不能传送可执行文件或其他的二进制对象
限于传送 7 位的 ASCII 码。许多其他非英语国家的文字（如中文、俄文，甚至带重音符号的法文或德文）就无法传送
SMTP 服务器会拒绝超过一定长度的邮件
某些 SMTP 的实现并没有完全按照[RFC 821]的 SMTP 标准

## Slide 170: 1. MIME 概述
通用互联网邮件扩充 MIME 并没有改动 SMTP 或取代它
MIME 的意图是继续使用目前的 [RFC 822] 格式，但增加了邮件主体的结构，并定义了传送非 ASCII 码的编码规则

## Slide 171: MIME 和 SMTP 的关系
非 ASCII 码
7 位 ASCII 码
MIME
SMTP
MIME
SMTP
7 位 ASCII 码
7 位 ASCII 码
非 ASCII 码
用户
用户

## Slide 172: MIME 主要包括三个部分
5 个新的邮件首部字段，它们可包含在 [RFC 822] 首部中。这些字段提供了有关邮件主体的信息。
定义了许多邮件内容的格式，对多媒体电子邮件的表示方法进行了标准化。
定义了传送编码，可对任何内容格式进行转换，而不会被邮件系统改变。

## Slide 173: MIME 增加 5 个新的邮件首部
MIME-Version：标志 MIME 的版本
  现在的版本号是 1.0
  若无此行，则为英文文本
Content-Description：这是可读字符串，说明此邮件是什么
  和邮件的主题差不多
Content-Id：邮件的唯一标识符。
Content-Transfer-Encoding：在传送时邮件的主体是如何编码的。
Content-Type：说明邮件的性质

## Slide 174: 2. 内容传送编码 (Content-Transfer-Encoding)
最简单的编码就是 7 位 ASCII 码，而每行不能超过 1000 个字符。MIME 对这种由 ASCII 码构成的邮件主体不进行任何转换。
另一种编码称为 quoted-printable，这种编码方法适用于当所传送的数据中只有少量的非 ASCII 码。
对于任意的二进制文件，可用 base64 编码。

## Slide 175: 3. 内容类型
MIME 着标准规定 Content-Type 说明必须含有两个标识符，即内容类型(type)和子类型(subtype)，中间用“/”分开。
MIME 标准定义了 7 个基本内容类型和 15 种子类型。

## Slide 176: MIME Content-Type 说明中的类型及子类型
内容类型 | 子类型举例 | 说明
text（文本） | plain, html, xml, css | 不同格式的文本
image（图像） | gif, jpeg, tiff | 不同格式的静止图像
audio（音频） | basic, mpeg, mp4 | 可听见的声音
video（视频） | mpeg, mp4, quicktime | 不同格式的影片
model（模型） | vrml | 3D模型
application（应用） | octet-stream, pdf, javascript, zip | 不同应用程序产生的数据
message（报文） | http, rfc822 | 封装的报文
multipart（多部分） | mixed, alternative, parallel, digest | 多种类型的组合

## Slide 177: 第 6 章 应用层
6.1 域名系统 DNS
6.2 文件传送协议
6.3 远程终端协议 TELNET
6.4 万维网 WWW
6.5 电子邮件
6.6 动态主机配置协议 DHCP
6.7 简单网络管理协议 SNMP
6.8 应用进程跨越网络的通信
6.9 P2P 应用

## Slide 178: 6.6 动态主机配置协议 DHCP
[RFC2131] The Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) provides a framework for passing configuration information to hosts on a TCPIP network.
[RFC2131] DHCP consists of two components:
  a protocol for delivering host-specific configuration parameters from a DHCP server to a host
  a mechanism for allocation of network addresses to hosts
为了将软件协议做成通用的和便于移植，协议软件的编写者把协议软件参数化。这就使得在很多台计算机上使用同一个经过编译的二进制代码成为可能。
一台计算机和另一台计算机的区别，都可通过一些不同的参数来体现。
在软件协议运行之前，必须给每一个参数赋值。

## Slide 179: 协议配置
在协议软件中给这些参数赋值的动作叫做协议配置。
一个软件协议在使用之前必须是已正确配置的。
具体的配置信息有哪些则取决于协议栈。

## Slide 180: 协议配置（续）
需要配置的项目
(1) IP 地址
(2) 子网掩码
(3) 默认路由器的 IP 地址
(4) 域名服务器的 IP 地址
这些信息通常存储在一个配置文件中，计算机在引导过程中可以对这个文件进行存取。

## Slide 181: 动态主机配置协议 DHCP
互联网广泛使用的动态主机配置协议 DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) 提供了即插即用连网 (plug-and-play networking) 的机制
该机制允许一台计算机加入新的网络和获取IP 地址而不用手工配置

## Slide 182: DHCP 使用客户服务器方式
需要 IP 地址的主机在启动时就向 DHCP 服务器广播发送发现报文（DHCPDISCOVER），这时该主机就成为 DHCP 客户。
本地网络上所有主机都能收到此广播报文，但只有 DHCP 服务器才回答此广播报文。
DHCP 服务器先在其数据库中查找该计算机的配置信息。若找到，则返回找到的信息。若找不到，则从服务器的 IP 地址池(address pool)中取一个地址分配给该计算机。DHCP 服务器的回答报文叫做提供报文（DHCPOFFER）。

## Slide 183: DHCP 中继代理(relay agent)
并不是每个网络上都有 DHCP 服务器，这样会使 DHCP 服务器的数量太多。现在是每一个网络至少有一个 DHCP 中继代理，它配置了 DHCP 服务器的 IP 地址信息。
当 DHCP 中继代理收到主机发送的发现报文后，就以单播方式向 DHCP 服务器转发此报文，并等待其回答。收到 DHCP 服务器回答的提供报文后，DHCP 中继代理再将此提供报文发回给主机。

## Slide 184: DHCP 中继代理以单播方式转发发现报文
主机
DHCP
服务器
其他
网络
DHCP
中继代理
DHCPDISCOVER
广播
DHCPDISCOVER
单播
注意：DHCP 报文只是 UDP 用户数据报中的数据。

## Slide 185: 租用期 (lease period)
DHCP 服务器分配给 DHCP 客户的 IP 地址的临时的，因此 DHCP 客户只能在一段有限的时间内使用这个分配到的 IP 地址。DHCP 协议称这段时间为租用期。
租用期的数值应由 DHCP 服务器自己决定。
DHCP 客户也可在自己发送的报文中（例如，发现报文）提出对租用期的要求。

## Slide 186: DHCP 协议的工作过程
客户
DHCPDISCOVER
服务器
67
68
UDP
UDP
客户
DHCPOFFER
服务器
67
68
UDP
UDP
客户
DHCPREQUEST
服务器
67
68
UDP
UDP
客户
DHCPACK
服务器
67
68
UDP
UDP
客户
DHCPREQUEST
服务器
67
68
UDP
UDP
客户
DHCPNACK
服务器
67
68
UDP
UDP
客户
DHCPACK
服务器
67
68
UDP
UDP
客户
DHCPRELEASE
服务器
67
68
UDP
UDP
服务器
67
UDP
被动打开








…

：DHCP 服务器被动打开 UDP 端口 67，
等待客户端发来的报文。

## Slide 187: DHCP 协议的工作过程
客户
DHCPDISCOVER
服务器
67
68
UDP
UDP
客户
DHCPOFFER
服务器
67
68
UDP
UDP
客户
DHCPREQUEST
服务器
67
68
UDP
UDP
客户
DHCPACK
服务器
67
68
UDP
UDP
客户
DHCPREQUEST
服务器
67
68
UDP
UDP
客户
DHCPNACK
服务器
67
68
UDP
UDP
客户
DHCPACK
服务器
67
68
UDP
UDP
客户
DHCPRELEASE
服务器
67
68
UDP
UDP
服务器
67
UDP
被动打开








…

：DHCP 客户从 UDP 端口 68
发送 DHCP 发现报文。

## Slide 188: DHCP 协议的工作过程
客户
DHCPDISCOVER
服务器
67
68
UDP
UDP
客户
DHCPOFFER
服务器
67
68
UDP
UDP
客户
DHCPREQUEST
服务器
67
68
UDP
UDP
客户
DHCPACK
服务器
67
68
UDP
UDP
客户
DHCPREQUEST
服务器
67
68
UDP
UDP
客户
DHCPNACK
服务器
67
68
UDP
UDP
客户
DHCPACK
服务器
67
68
UDP
UDP
客户
DHCPRELEASE
服务器
67
68
UDP
UDP
服务器
67
UDP
被动打开








…

：凡收到 DHCP 发现报文的 DHCP 服务器
都发出 DHCP 提供报文，因此 DHCP 客户
可能收到多个 DHCP 提供报文。

## Slide 189: DHCP 协议的工作过程
客户
DHCPDISCOVER
服务器
67
68
UDP
UDP
客户
DHCPOFFER
服务器
67
68
UDP
UDP
客户
DHCPREQUEST
服务器
67
68
UDP
UDP
客户
DHCPACK
服务器
67
68
UDP
UDP
客户
DHCPREQUEST
服务器
67
68
UDP
UDP
客户
DHCPNACK
服务器
67
68
UDP
UDP
客户
DHCPACK
服务器
67
68
UDP
UDP
客户
DHCPRELEASE
服务器
67
68
UDP
UDP
服务器
67
UDP
被动打开








…

：DHCP 客户从几个 DHCP 服务器中选择
其中的一个，并向所选择的 DHCP 服务
器发送 DHCP 请求报文。

## Slide 190: DHCP 协议的工作过程
客户
DHCPDISCOVER
服务器
67
68
UDP
UDP
客户
DHCPOFFER
服务器
67
68
UDP
UDP
客户
DHCPREQUEST
服务器
67
68
UDP
UDP
客户
DHCPACK
服务器
67
68
UDP
UDP
客户
DHCPREQUEST
服务器
67
68
UDP
UDP
客户
DHCPNACK
服务器
67
68
UDP
UDP
客户
DHCPACK
服务器
67
68
UDP
UDP
客户
DHCPRELEASE
服务器
67
68
UDP
UDP
服务器
67
UDP
被动打开








…

：被选择的 DHCP 服务器发送确认报文
DHCPACK，进入已绑定状态，并可
开始使用得到的临时 IP 地址了。

## Slide 191: DHCP 协议的工作过程
客户
DHCPDISCOVER
服务器
67
68
UDP
UDP
客户
DHCPOFFER
服务器
67
68
UDP
UDP
客户
DHCPREQUEST
服务器
67
68
UDP
UDP
客户
DHCPACK
服务器
67
68
UDP
UDP
客户
DHCPREQUEST
服务器
67
68
UDP
UDP
客户
DHCPNACK
服务器
67
68
UDP
UDP
客户
DHCPACK
服务器
67
68
UDP
UDP
客户
DHCPRELEASE
服务器
67
68
UDP
UDP
服务器
67
UDP
被动打开








…

DHCP 客户现在要根据服务器提供的租用期 T 设置两个计时器 T1 和 T2，它们的超时时间分别是 0.5T 和 0.875T。当超时时间到就要请求更新租用期。

## Slide 192: DHCP 协议的工作过程
客户
DHCPDISCOVER
服务器
67
68
UDP
UDP
客户
DHCPOFFER
服务器
67
68
UDP
UDP
客户
DHCPREQUEST
服务器
67
68
UDP
UDP
客户
DHCPACK
服务器
67
68
UDP
UDP
客户
DHCPREQUEST
服务器
67
68
UDP
UDP
客户
DHCPNACK
服务器
67
68
UDP
UDP
客户
DHCPACK
服务器
67
68
UDP
UDP
客户
DHCPRELEASE
服务器
67
68
UDP
UDP
服务器
67
UDP
被动打开








…

：租用期过了一半（T1 时间到），DHCP 发送
请求报文 DHCPREQUEST 要求更新租用期。

## Slide 193: DHCP 协议的工作过程
客户
DHCPDISCOVER
服务器
67
68
UDP
UDP
客户
DHCPOFFER
服务器
67
68
UDP
UDP
客户
DHCPREQUEST
服务器
67
68
UDP
UDP
客户
DHCPACK
服务器
67
68
UDP
UDP
客户
DHCPREQUEST
服务器
67
68
UDP
UDP
客户
DHCPACK
服务器
67
68
UDP
UDP
客户
DHCPNACK
服务器
67
68
UDP
UDP
客户
DHCPRELEASE
服务器
67
68
UDP
UDP
服务器
67
UDP
被动打开








…

：DHCP 服务器若同意，则发回确认报文
DHCPACK。DHCP 客户得到了新的租
用期，重新设置计时器。

## Slide 194: DHCP 协议的工作过程
客户
DHCPDISCOVER
服务器
67
68
UDP
UDP
客户
DHCPOFFER
服务器
67
68
UDP
UDP
客户
DHCPREQUEST
服务器
67
68
UDP
UDP
客户
DHCPACK
服务器
67
68
UDP
UDP
客户
DHCPREQUEST
服务器
67
68
UDP
UDP
客户
DHCPACK
服务器
67
68
UDP
UDP
客户
DHCPNACK
服务器
67
68
UDP
UDP
客户
DHCPRELEASE
服务器
67
68
UDP
UDP
服务器
67
UDP
被动打开








…

：DHCP 服务器若不同意，则发回否认报文
DHCPNACK。这时 DHCP 客户必须立即
停止使用原来的 IP 地址，而必须重新申
请 IP 地址（回到步骤 ）。

## Slide 195: DHCP 协议的工作过程
客户
DHCPDISCOVER
服务器
67
68
UDP
UDP
客户
DHCPOFFER
服务器
67
68
UDP
UDP
客户
DHCPREQUEST
服务器
67
68
UDP
UDP
客户
DHCPACK
服务器
67
68
UDP
UDP
客户
DHCPREQUEST
服务器
67
68
UDP
UDP
客户
DHCPACK
服务器
67
68
UDP
UDP
客户
DHCPNACK
服务器
67
68
UDP
UDP
客户
DHCPRELEASE
服务器
67
68
UDP
UDP
服务器
67
UDP
被动打开








…

若DHCP服务器不响应步骤  的请求报文DHCPREQUEST，则在租用期过了 87.5% 时，DHCP 客户必须重新发送请求报文 DHCPREQUEST（重复步骤 ），然后又继续后面的步骤。

## Slide 196: DHCP 协议的工作过程
客户
DHCPDISCOVER
服务器
67
68
UDP
UDP
客户
DHCPOFFER
服务器
67
68
UDP
UDP
客户
DHCPREQUEST
服务器
67
68
UDP
UDP
客户
DHCPACK
服务器
67
68
UDP
UDP
客户
DHCPREQUEST
服务器
67
68
UDP
UDP
客户
DHCPACK
服务器
67
68
UDP
UDP
客户
DHCPNACK
服务器
67
68
UDP
UDP
客户
DHCPRELEASE
服务器
67
68
UDP
UDP
服务器
67
UDP
被动打开








…

：DHCP 客户可随时提前终止服务器所提供的
租用期，这时只需向 DHCP 服务器发送释
放报文 DHCPRELEASE 即可。

## Slide 197: 第 6 章 应用层
6.1 域名系统 DNS
6.2 文件传送协议
6.3 远程终端协议 TELNET
6.4 万维网 WWW
6.5 电子邮件
6.6 动态主机配置协议 DHCP
6.7 简单网络管理协议 SNMP
6.8 应用进程跨越网络的通信
6.9 P2P 应用

## Slide 198: 6.7 简单网络管理协议 SNMP
6.7.1 网络管理的基本概念
6.7.2 管理信息结构 SMI
6.7.3 管理信息库 MIB
6.7.4 SNMP 的协议数据单元和报文

## Slide 199: 6.7.1 网络管理的基本概念
网络管理常简称为网管：
  对硬件、软件和人力的使用、综合与协调
  对网络资源进行监视、测试、配置、分析、评价和控制
  以合理的价格满足网络的需求，如实时运行性能，服务质量等
网络管理并不是指对网络进行行政上的管理

## Slide 200: 网络管理的一般模型
管理站
互联网
网络
管理员
被管设备
—— 管理程序（运行 SNMP 客户程序）
—— 代理程序（运行 SNMP 服务器程序）
A
A
A
A
M
被管设备
被管设备
被管设备
M
A
A
被管设备
网管协议

## Slide 201: 网络管理模型中的主要构件
管理站常称为网络运行中心 NOC (Network Operations Center)，是网络管理系统的核心
  管理站上的管理程序在运行时就成为管理进程
管理站（硬件）或管理程序（软件）都可称为管理者(manager)
  Manager 不是指人而是指机器或软件
  网络管理员 (administrator) 指的是人
大型网络往往实行多级管理，因而有多个管理者，而一个管理者一般只管理本地网络的设备。

## Slide 202: 被管对象 (Managed Object)。
网络的每一个被管设备中可能有多个被管对象
被管设备有时可称为网络元素或网元
在被管设备中也会有一些不能被管的对象

## Slide 203: 代理 (agent)
网络管理代理程序（简称代理）：在被管设备中运行的程序，以便和管理站中的管理程序进行通信
代理程序在管理程序的命令和控制下在被管设备上采取本地的行动

## Slide 204: 网络管理协议
网络管理协议简称为网管协议。
网管协议是管理程序和代理程序之间进行通信的规则
  并非用网管协议本身来管理网络
  网络管理员利用网管协议通过管理站对网络中的被管设备进行管理

## Slide 205: 客户服务器方式
管理程序和代理程序按客户/服务器方式工作
  管理程序运行 SNMP 客户程序，向某个代理程序发出请求（或命令）
  代理程序运行 SNMP 服务器程序，返回响应（或执行某个动作）
在网管系统中往往是一个（或少数几个）客户程序与很多的服务器程序进行交互

## Slide 206: 网络管理的基本原理
若要管理某个对象，就必然会给该对象添加一些软件或硬件，但这种“添加”必须对原有对象的影响尽量小。

## Slide 207: SNMP 的指导思想
最重要的指导思想就是要尽可能简单
基本功能包括监视网络性能、检测分析网络差错和配置网络设备等
  在网络正常时，可实现统计、配置、和测试等功能
  当网络出故障时，可实现各种差错检测和恢复功能
SNMP 是在 TCP/IP 基础上的网络管理协议
  也可扩展到其他类型的网络设备上
  传输层使用 UDP 协议

## Slide 208: SNMP 的管理站和委托代理
整个系统必须有一个管理站
  管理进程和代理进程利用 SNMP 报文进行通信
  SNMP 报文使用 UDP 来传送
若网络元素使用的不是 SNMP 而是另一种网络管理协议，SNMP 协议无法控制该网络元素
  可使用委托代理 (proxy agent)
  委托代理能提供如协议转换和过滤操作等功能对被管对象进行管理
SNMP is not only a protocol, but a framework for controlling and monitor multiple network devices

## Slide 209: SNMP 网络管理组成
SNMP 的网络管理由三个部分组成：
  SNMP 本身
  管理信息结构 SMI (Structure of Management Information)
  管理信息库 MIB (Management Information Base)

## Slide 210: SNMP
SNMP 定义了管理站和代理之间所交换的分组格式
  所交换的分组包含各代理中的对象（变量）名及其状态（值）
  SNMP 负责读取和改变这些数值
the basic carrier protocol used on the network, for sending object Get and Set requests

## Slide 211: SMI
SMI 定义了命名对象和定义对象类型（包括范围和长度）的通用规则，以及把对象和对象的值进行编码的规则。
这样做是为了确保网络管理数据的语法和语义的无二义性。但从 SMI 的名称并不能看出它的功能。
SMI 并不定义一个实体应管理的对象数目，也不定义被管对象名以及对象名及其值之间的关联。
define the rules/framework for naming the objects, defining the permitted object types and also for specifying the object encoding method for transmission

## Slide 212: MIB
MIB 在被管理的实体中创建了命名对象，并规定了其类型。
the actual set of objects for different network device protocols/entities

## Slide 213: 6.7 简单网络管理协议 SNMP
6.7.1 网络管理的基本概念
6.7.2 管理信息结构 SMI
6.7.3 管理信息库 MIB
6.7.4 SNMP 的协议数据单元和报文

## Slide 214: 6.7.2 管理信息结构 SMI
SMI 的功能：
(1) 被管对象的命名规则及框架
(2) 存储被管对象类型的种类
(3) 传送管理数据的被管对象编码规范
the rules/framework for naming the objects
the permitted object types
specifying the object encoding method for transmission

## Slide 215: SMI 规定所有被管对象必须在命名树上
根
iso (1)
itu-t (0)
iso/itu-t (2)
dod (6)
internet (1) 1.3.6.1 (iso.org.dod.internet)
mgmt (2)
mib-2 (1) 1.3.6.1.2.1 (iso.org.dod.internet.mgmt.mib-2)
org (3)
system(1)
interface(2)
at(3)
ip(4)
icmp(5)
tcp(6)
udp(7)
egp(8)
…
…
…
…
…
…
…
…
…
ipInReceives(3)
1.3.6.1.2.1.4.3
(iso.org.dod.internet.mgmt.mib-2.ip.ipinreceives)

## Slide 216: SMI 使用 ASN.1
SMI 标准指明了所有的 MIB 变量必须使用抽象语法记法 1（ASN.1）来定义。
SMI 既是 ASN.1 的子集，又是 ASN.1 的超集。
ASN.1 的记法很严格，它使得数据的含义不存在任何可能的二义性。
SMI 把数据类型分为两大类：简单类型和结构化类型。
Notes: Abstract Syntax Notation

## Slide 217: 基本编码规则 BER
ISO 在制订 ASN.1 语言的同时也为它定义了一种标准的编码方案，即基本编码规则 BER (Basic Encoding Rule)。
BER 指明了每种数据类型中每个数据的值的表示。
发送端用 BER 编码，将用 ASN.1 所表述的报文转换成唯一的比特序列。
接收端用 BER 进行解码，得到该比特序列所表示的 ASN.1 报文。

## Slide 218: 用 TLV 方法进行编码
把各种数据元素表示为以下三个字段组成的八位位组序列：
  T 字段，即标识符八位位组(identifier octet)，用于标识标记。
  L 字段，即长度用八位位组(length octet)，用于标识后面 V 字段的长度。
  V 字段，即内容八位位组(content octet)，用于标识数据元素的值。
字节 1 可变 可变
标记 T 长度 L 值 V
数据元素
Tag
Value

## Slide 219: TLV 中的 T 字段定义数据的类型
字节 1 可变 可变
标记 T 长度 L 值 V
类 别 格 式 编 号
位 2 1 5
数据元素

## Slide 220: TLV 中的 L 字段定义 V 字段的长度
指出 V 字段长度 = 2 字节
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
1
0
单字节的 L 字段
指出 V 字段长度 = 262 字节
多字节的 L 字段
指出后续字节数 = 2
后续字节数 = 2

## Slide 221: TLV 中的 V 字段定义数据的值
例如，INTEGER 15，其 T 字段是02， INTEGER 类型要用 4 字节编码。最后得出 TLV 编码为 02 04 00 00 00 0F。
又如 IPAddress 192.1.2.3，其 T 字段是 40，V 字段需要 4 字节表示，因此得出 IPAddress 192.1.2.3 的 TLV 编码是 40 04 C0 01 02 03。

## Slide 222: 6.7 简单网络管理协议 SNMP
6.7.1 网络管理的基本概念
6.7.2 管理信息结构 SMI
6.7.3 管理信息库 MIB
6.7.4 SNMP 的协议数据单元和报文

## Slide 223: 6.7.3 管理信息库 MIB
被管对象必须维持可供管理程序读写的若干控制和状态信息。这些信息总称为管理信息库 MIB (Management Information Base) 。
管理程序使用 MIB 中这些信息的值对网络进行管理（如读取或重新设置这些值）。

## Slide 224: 节点 mib-2 所包含的信息类别举例
类 别 | 标 号 | 所 包 含 的 信 息
system | (1) | 主机或路由器的操作系统
interfaces | (2) | 各种网络接口
address translation | (3) | 地址转换（例如，ARP映射）
ip | (4) | IP软件
icmp | (5) | ICMP软件
tcp | (6) | TCP软件
udp | (7) | UDP软件
egp | (8) | EGP软件

## Slide 225: 6.7 简单网络管理协议 SNMP
6.7.1 网络管理的基本概念
6.7.2 管理信息结构 SMI
6.7.3 管理信息库 MIB
6.7.4 SNMP 的协议数据单元和报文

## Slide 226: 6.7.4 SNMP 的协议数据单元和报文
SNMP 的操作只有两种基本的管理功能：
  “读”操作，用 get 报文来检测各被管对象的状况；
  “写”操作，用 set 报文来改变各被管对象的状况。
SNMP 的这些功能通过探询操作来实现。

## Slide 227: SNMP 的探询操作
探询操作 —— SNMP 管理进程定时向被管理设备周期性地发送探询信息。
探询的好处是：
  可使系统相对简单。
  能限制通过网络所产生的管理信息的通信量。
但探询管理协议不够灵活，而且所能管理的设备数目不能太多。探询系统的开销也较大。如探询频繁而并未得到有用的报告，则通信线路和计算机的 CPU 周期就被浪费了。

## Slide 228: 陷阱(trap)
SNMP 不是完全的探询协议，它允许不经过询问就能发送某些信息。这种信息称为陷阱，表示它能够捕捉“事件”。
这种陷阱信息的参数是受限制的。
当被管对象的代理检测到有事件发生时，就检查其门限值。代理只向管理进程报告达到某些门限值的事件（即过滤）。过滤的好处是：
  仅在严重事件发生时才发送陷阱；
  陷阱信息很简单且所需字节数很少。

## Slide 229: SNMP 是有效的网络管理协议
使用探询（至少是周期性地）以维持对网络资源的实时监视，同时也采用陷阱机制报告特殊事件，使得 SNMP 成为一种有效的网络管理协议。

## Slide 230: SNMP 使用无连接的 UDP
SNMP 使用无连接的 UDP，因此在网络上传送 SNMP 报文的开销较小。但 UDP 不保证可靠交付。
在运行代理程序的服务器端用熟知端口 161 来接收 get 或 set 报文和发送响应报文（与熟知端口通信的客户端使用临时端口）。
运行管理程序的客户端则使用熟知端口 162 来接收来自各代理的 trap 报文。

## Slide 231: SNMPv1 定义的协议数据单元类型
PDU编号 PDU名称 用途
0 GetRequest 用来查询一个或一组变量的值
1 GetNextRequest 允许在 MIB 树上读取下一个变量，
此操作可反复进行
2 Reponse 代理向管理者或管理者向管理者发送
响应
3 SetRequest 对一个或多个变量值进行设置
5 GetBulkRequest 管理者从代理读取大数据块的值
6 InformRequest 管理者从另一管理者读取代理的变量
7 SNMPv2Trap 代理向管理者报告异常事件
8 Report 管理者之间报告某些差错
（无编号 4）

## Slide 232: SNMP 的报文格式
变量绑定
首部
上下文引擎 ID 上下文名 PDU 类型 请求 ID 差错状态 差错索引 名 值 名 值
UDP 数据报
IP 数据报
SNMP 报文
IP
首部
UDP
首部
SNMP 报文的数据部分
版本
首部
…
20 字节
8 字节
SNMP PDU
安全
参数
有关加密信息
的字段

## Slide 233: Get-request 报文 ASN.1 编码
name value
V
01 03 06 01 02 01 01 01 00
L
09
T
OBJECT IDENTIFIER
T
NULL
L
00
L
01
T
SEQUENCE
L
0D
L
0F
L
04
T
INTEGER
L
01
request-id
error-status
error-index
variable-bindings
T
INTEGER
V
05 AE 56 02
V
00
T
SEQUENCE OF
T
INTEGER
V
00
VarBind
T
A0
L
1D
GetRequest
-PDU
request-ID
1. 3. 6. 1. 2. 1. 7. 1. 0
GetRequest-PDU

## Slide 234: 第 6 章 应用层
6.1 域名系统 DNS
6.2 文件传送协议
6.3 远程终端协议 TELNET
6.4 万维网 WWW
6.5 电子邮件
6.6 动态主机配置协议 DHCP
6.7 简单网络管理协议 SNMP
6.8 应用进程跨越网络的通信
6.9 P2P 应用

## Slide 235: 6.8 应用进程跨越网络的通信
6.8.1 系统调用和应用编程接口
6.8.2 几种常用的系统调用

## Slide 236: 6.8.1 系统调用和应用编程接口
大多数操作系统使用系统调用 (system call )的机制在应用程序和操作系统之间传递控制权。
对程序员来说，每一个系统调用和一般程序设计中的函数调用非常相似，只是系统调用是将控制权传递给了操作系统。

## Slide 237: 多个应用进程使用系统调用的机制
应用程序 1
应用程序 2
应用程序 n
…
由应用程序调用的系统函数
用户地址空间
中的应用程序
系统调用接口
系统地址空间
中的协议软件
包括 TCP/IP 协议软件的操作系统内核

## Slide 238: 应用编程接口 API
当某个应用进程启动系统调用时，控制权就从应用进程传递给了系统调用接口。
此接口再将控制权传递给计算机的操作系统。操作系统将此调用转给某个内部过程，并执行所请求的操作。
内部过程一旦执行完毕，控制权就又通过系统调用接口返回给应用进程。
系统调用接口实际上就是应用进程的控制权和操作系统的控制权进行转换的一个接口，即应用编程接口 API (Application Programming Interface)

## Slide 239: 几种应用编程接口 API
Berkeley UNIX 操作系统定义了一种 API，它又称为套接字接口 (socket interface)。
微软公司在其操作系统中采用了套接字接口 API，形成了一个稍有不同的 API，并称之为 Windows Socket。
AT&T 为其 UNIX 系统 V 定义了一种 API，简写为 TLI (Transport Layer Interface)。

## Slide 240: 应用进程通过套接字接入到网络
应用进程
TCP
由应用程序
控制
互联网
由操作系统
控制
客户
服务器
套接字
TCP
应用进程
套接字

## Slide 241: 套接字的作用
当应用进程需要使用网络进行通信时就发出系统调用，请求操作系统为其创建“套接字”，以便把网络通信所需要的系统资源分配给该应用进程。
操作系统为这些资源的总和用一个叫做套接字描述符的号码来表示，并把此号码返回给应用进程。应用进程所进行的网络操作都必须使用这个号码。
通信完毕后，应用进程通过一个关闭套接字的系统调用通知操作系统回收与该“号码”相关的所有资源。

## Slide 242: 调用 socket 创建套接字
套接字描述符表
（每一个进程一个描述符）
0：
1：
2：
3：
4：
操作系统
套接字的数据结构
协议族：PF_INET
服务：SOCK_STREAM
本地 IP 地址：
远地 IP 地址：
本地端口：
远地端口：



## Slide 243: 6.8 应用进程跨越网络的通信
6.8.1 系统调用和应用编程接口
6.8.2 几种常用的系统调用

## Slide 244: 6.8.2 几种常用的系统调用
1. 连接建立阶段
当套接字被创建后，它的端口号和 IP 地址都是空的，因此应用进程要调用 bind（绑定）来指明套接字的本地地址。在服务器端调用 bind 时就是把熟知端口号和本地IP地址填写到已创建的套接字中。这就叫做把本地地址绑定到套接字。
服务器在调用 bind 后，还必须调用 listen（收听）把套接字设置为被动方式，以便随时接受客户的服务请求。UDP 服务器由于只提供无连接服务，不使用 listen 系统调用。
服务器紧接着就调用 accept（接受），以便把远地客户进程发来的连接请求提取出来。系统调用 accept 的一个变量就是要指明从哪一个套接字发起的连接。

## Slide 245: 并发方式工作的服务器
接受连接请求
的套接字
M
S1
连接
套接字
连接
套接字
连接
套接字
S2
S3
操作系统
服务器
应用进程
从属服务器进程
主服务器进程
（原来的套接字）
(新创建的套接字)
调用 accept 要完成的动作较多。这是因为一个服务器必须能够同时处理多个连接。这样的服务器常称为并发方式 (concurrent) 工作的服务器。

## Slide 246: 2. 传送阶段
客户和服务器都在 TCP 连接上使用 send 系统调用传送数据，使用 recv 系统调用接收数据。
通常客户使用 send 发送请求，而服务器使用 send 发送回答。
服务器使用 recv 接收客户用 send 调用发送的请求。客户在发完请求后用 recv 接收回答。

## Slide 247: 3. 连接释放阶段
一旦客户或服务器结束使用套接字，就把套接字撤消。这时就调用 close 释放连接和撤销套接字。

## Slide 248: 系统调用使用顺序的例子
服务器端
socket
bind
listen
accept
recv
send
close
客户端
socket
recv
send
close
connect
连接建立请求

## Slide 249: 第 6 章 应用层
6.1 域名系统 DNS
6.2 文件传送协议
6.3 远程终端协议 TELNET
6.4 万维网 WWW
6.5 电子邮件
6.6 动态主机配置协议 DHCP
6.7 简单网络管理协议 SNMP
6.8 应用进程跨越网络的通信
6.9 P2P 应用

## Slide 250: P2P 工作方式概述
音频/视频服务加剧了宽带用户数的急剧增长，提升了网络带宽需求
P2P 工作方式解决了集中式媒体服务器可能出现的瓶颈问题
P2P 工作方式将音频/视频文件在用户之间传播
  相当于部署众多的媒体服务器向用户提供分布式的音频/视频下载服务
在互联网流量中，P2P工作方式下的文件分发已占据了最大份额，比万维网应用所占的比例大得多。

## Slide 251: 6.9 P2P 应用
6.9.1 具有集中目录服务器的 P2P 工作方式
6.9.2 具有全分布式结构的 P2P 文件共享程序
6.9.3 P2P 文件分发的分析
6.9.4 在 P2P 对等方中搜索对象

## Slide 252: 6.9.1 集中目录服务器 P2P Napster
最早出现的 P2P 技术，可提供免费下载 MP3 音乐。
Napster 能够搜索音乐文件，能够提供检索功能。所有的音乐文件地址集中存放在一个 Napster 目录服务器中。使用者可很方便地下载需要的 MP3 文件。
Napster 的文件传输是分散的，文件的定位则是集中的：
  用户及时向 Napster 的目录服务器报告自己存有的音乐文件
  当用户想下载某个 MP3 文件时就向目录服务器发出询问
  目录服务器检索出结果后向用户返回存放此文件的 PC 机的 IP 地址
这种集中式目录服务器的缺点就是可靠性差
Napster 被判“间接侵害版权”，2000 年 7 月网站关闭

## Slide 253: 6.9 P2P 应用
6.9.1 具有集中目录服务器的 P2P 工作方式
6.9.2 具有全分布式结构的 P2P 文件共享程序
6.9.3 P2P 文件分发的分析
6.9.4 在 P2P 对等方中搜索对象

## Slide 254: 6.9.2 全分布式结构的 P2P —— Gnutella
第二代 P2P 文件共享程序，采用全分布方法定位内容进行 P2P 文件共享。
与 Napster 最大的区别就是不使用集中式的目录服务器，而是使用洪泛法在大量 Gnutella 用户之间进行查询。
为不使查询通信量过大，设计了一种有限范围的洪泛查询：
  减少倾注到互联网的查询流量
  由于查询的范围受限，也影响到查询定位的准确性

## Slide 255: 6.9.2 全分布式结构的 P2P —— 电骡 eMule
使用分散定位和分散传输技术：
  每一文件划分为许多小文件块
  使用多源文件传输协议 MFTP 进行传送
  用户可以同时从很多地方下载一个文件中的不同文件块
  每一个文件块都很小，并且并行下载，所以下载可以比较快地完成
用户在下载文件的同时，也在上传文件
  互联网上成千上万的 eMule 用户在同时下载和上传一个个小文件块

## Slide 256: eMule 的其他特点
使用服务器保存用户的有关信息
  这些服务器并非保存音频/视频文件
  告诉用户从哪些地方可以下载到所需的文件块
使用专门的文件夹存放该用户可以向其他用户共享的文件
下载文件规则鼓励用户向其他用户上传文件
  用户上传文件越多，其下载文件的优先级就越高（因而下载就越快）。

## Slide 257: 使用 P2P 的比特洪流 BT
BitTorrent 所有对等方集合称为一个洪流 (torrent)
下载文件的数据单元为长度固定的文件块 (chunk)
基础设施结点，叫做追踪器 (tracker)
交换文件块
追踪器
A
获得
对等方
列表

## Slide 258: BT 协议
当一个新的对等方 A 加入洪流时，追踪器就随机地从参与的对等方集合中选择若干个（例如，30 个），并把这些对等方的 IP 地址告诉 A。于是 A 就和这些对等方建立了 TCP 连接。所有与 A 建立了 TCP 连接的对等方为“相邻对等方”(neighboring peers)。
A 使用最稀有的优先 (rarest first) 的技术，首先向其相邻对等方请求对应的文件块。
凡当前以最高数据率向 A 传送文件块的某相邻对等方，A 就优先把所请求的文件块传送给该相邻对等方。

## Slide 259: 6.9 P2P 应用
6.9.1 具有集中目录服务器的 P2P 工作方式
6.9.2 具有全分布式结构的 P2P 文件共享程序
6.9.3 P2P 文件分发的分析
6.9.4 在 P2P 对等方中搜索对象

## Slide 260: 6.9.3 P2P 文件分发的分析
有 N 台主机从服务器下载一个大文件，其长度为 F bit。假定主机与互联网连接的链路的上传速率和下载速率分别为 ui 和 di ，单位都是 bit/s。
互联网
服务器

文件 F
us
uN
u5
u4
u3
u2
u1
dN
d1
d5
d4
d3
d2

## Slide 261: C/S 方式下分发的最短时间
从服务器端考虑，所有主机分发完毕的最短时间 Tcs 不可能小于 NF/us；
下载速率最慢的主机的下载速率为 dmin，则 Tcs 不可能小于 F/dmin。
由此可得出所有主机都下载完文件 F 的最少时间是：
Tcs=max（ NF/us，F/dmin ）

## Slide 262: P2P 方式下分发的最短时间
初始服务器文件分发的最少时间不可能小于 F/us；
下载文件分发的最少时间不可能小于 F/dmin ；
上载文件分发的最少时间不可能小于 NF/uT ，其中是 uT 是上传速率之和。
所有主机都下载完文件 F 的最少时间的下限是：
Tp2p >= max（ F/us ， F/dmin， NF/uT ）

## Slide 263: 6.9 P2P 应用
6.9.1 具有集中目录服务器的 P2P 工作方式
6.9.2 具有全分布式结构的 P2P 文件共享程序
6.9.3 P2P 文件分发的分析
6.9.4 在 P2P 对等方中搜索对象

## Slide 264: 6.9.4 在 P2P 对等方中搜索对象
现在广泛使用的索引和查找技术叫做分布式散列表 DHT (Distributed Hash Table)。DHT 也可译为分布式哈希表，它是由大量对等方共同维护的散列表。
广泛使用的 Chord 算法是美国麻省理工大学于2001年提出的。

## Slide 265: 6.9.4 在 P2P 对等方中搜索对象
分布式散列表 DHT 利用散列函数，把资源名 K 及其存放的结点 IP 地址 N 都分别映射为资源名标识符 KID 和结点标识符 NID。
Chord 把结点按标识符数值从小到大沿顺时针排列成一个环形覆盖网络。

## Slide 266: 基于 DHT 的 Chord 环
每个资源由 Chord 环上与其标识符值最接近的下一个结点提供服务。
N4
10
11
12
13
15
16
17
18
14
19
0
1
2
3
5
6
7
8
4
9
20
21
22
23
25
26
27
28
24
29
30
31
K23
K29
K31
K12
K8
K2
N26
N30
N7
N10
N20
NID
KID
图例：
（a）KID 和 NID 映射在环上
（b) N13加入，N26退出
N10
N4
10
11
12
13
15
16
17
18
14
19
0
1
2
3
5
6
7
8
4
9
20
21
22
23
25
26
27
28
24
29
30
31
K23
K29
K31
K12
K8
K2
N13
N30
N7
N20

## Slide 267: 通过指针表加速 Chord 表查找
为了加速查找，在 Chord 环上可以增加一些指针表(finger table)，它又称为路由表或查找器表。
  第 1 列第 i 行计算（N4 + 2i – 1），得出后继结点。
N10
N7
N4
10
11
12
13
15
16
17
18
14
19
0
1
2
3
5
6
7
8
4
9
20
21
22
23
25
26
27
28
24
29
30
31
K23
K29
K31
K12
K8
K2
N26
N30
N20
NID
KID
图例：
N20 + 1 | N26
N20 + 2 | N26
N20 + 4 | N26
N20 + 8 | N30
N20 + 16 | N4
N4 + 1 | N7
N4 + 2 | N7
N4 + 4 | N10
N4 + 8 | N20
N4 + 16 | N20
N20 的指针表
N4 的指针表
https://www.cnblogs.com/zywnnblog/p/14261242.html

## Slide 268: THANK YOU ！