## Slide 1: 第五章 网络层: 控制平面
Slides are adapted from those of by J.F Kurose and K.W. Ross with copyright 1996-2020 J.F Kurose and K.W. Ross, All Rights Reserved

## Slide 2: 第五章 网络层
本章目标:
弄懂网络控制平面背后的原理:
  传统的路由算法
  SDN 控制器
  互联网控制报文协议
  网络管理
及其在互联网中的实例化、实现
  OSPF, BGP, OpenFlow, ODL 及 ONOS 控制器, ICMP, SNMP
- 控制平面

## Slide 3: 第五章 网络层 - 控制平面
5.5 SDN 控制平面
5.6 ICMP: 互联网控制报文协议
5.7 网络管理与 SNMP
5.1 概述
5.2 路由选择算法
  链路状态
  距离向量
5.3 互联网自治系统内的路由算法: OSPF
5.4 ISP 之间的路由: BGP
第5章 网络层 - 控制平面
Notes: SDN: software defined network

## Slide 4: 第五章 网络层 - 控制平面
5.5 SDN 控制平面
5.6 ICMP: 互联网控制报文协议
5.7 网络管理与 SNMP
5.1 概述
5.2 路由选择算法
  链路状态
  距离向量
5.3 互联网自治系统内的路由算法: OSPF
5.4 ISP 之间的路由: BGP
第5章 网络层 - 控制平面
Notes: SDN: software defined network

## Slide 5: 网络层功能
转发: 将数据报从路由器的输入端转移到恰当的路由器输出端
构建网络控制平面的两种方法:
每路由器控制(传统)
逻辑集中控制(软件定义网络)
数据平面
控制平面
回顾: 两个网络层功能:
路由: 确定数据报从源到目标采用的路径
5.1 概述

## Slide 6: 每路由控制平面
路由
算法
数据
平面
控制
平面
5.1 概述
每个路由器中的路由算法模块互相在控制平面中交互以计算转发表
本地转发表
首部 输出
0100 3
0110 2
0111 2
1001 1

## Slide 7: 逻辑集中的控制平面
独立(通常是远程)控制器与路由器中的本地控制代理（CA）交互以计算转发表
5.1 概述
数据
平面
控制
平面
远程控制器
CA
CA
CA
CA
CA
1
2
0111
3
到达分组首部的值

## Slide 8: 第五章 网络层 - 控制平面
5.5 SDN 控制平面
5.6 ICMP: 互联网控制报文协议
5.7 网络管理与 SNMP
5.1 概述
5.2 路由选择算法
  链路状态
  距离向量
5.3 互联网自治系统内的路由算法: OSPF
5.4 ISP 之间的路由: BGP
第5章 网络层 - 控制平面
Notes: SDN: software defined network

## Slide 9: 路由协议
路由协议目标: 通过路由器网络确定从发送主机到接收主机的 "好" 路径(等价于路由)
路径: 分组从给定的源主机到给定的最终目标主机将穿过的路由器序列
"好": 最低 "开销", "最快", "最少拥塞"
路由选择: 一个 "前10" 网络挑战!
5.2 路由选择算法

## Slide 10: 网络的图抽象
u
y
x
w
v
z
2
2
1
3
1
1
2
5
3
5
图: G = (N,E)
N = 路由器集合 = { u, v, w, x, y, z }
E = 链路集合 ={ (u,v), (u,x), (v,x), (v,w), (x,w), (x,y), (w,y), (w,z), (y,z) }
旁白: 图抽象在其它网络语境中亦很有用, 例如 P2P,
其时 N 是一组对等方而 E 则是一组 TCP 连接
5.2 路由选择算法

## Slide 11: 图抽象: 开销
u
y
x
w
v
z
2
2
1
3
1
1
2
5
3
5
c(x,x') = 链路 (x,x') 的开销
例 c(w,z) = 5
开销可以总为 1, 或与带宽成反比, 或与拥塞相关连
路径 (x1, x2, x3,…, xp) 的开销 = c(x1,x2) + c(x2,x3) + … + c(xp-1,xp)
关键问题: 在 u 与 z 之间最小开销的路径是什么?
路由算法: 找出最小开销路径的算法
5.2 路由选择算法

## Slide 12: 路由算法分类
Q: 全局或分散式信息?
全局:
所有路由器都具有完整的拓扑、链路开销信息
"链路状态" 算法
分散式:
路由器知道其物理上连接的邻居、到邻居的链路开销
迭代的计算过程及与邻居交换信息
"距离向量" 算法
Q: 静态或动态?
静态:
路由随时间变化缓慢
动态:
路由变化更快
  周期更新
  响应链路开销的变化
5.2 路由选择算法

## Slide 13: 第五章 网络层 - 控制平面
5.5 SDN 控制平面
5.6 ICMP: 互联网控制报文协议
5.7 网络管理与 SNMP
5.1 概述
5.2 路由选择算法
  链路状态
  距离向量
5.3 互联网自治系统内的路由算法: OSPF
5.4 ISP 之间的路由: BGP
第5章 网络层 - 控制平面
Notes: SDN: software defined network

## Slide 14: 链路状态路由算法
Dijkstra 算法
所有节点已知网络拓扑、链路开销
  通过 "链路状态广播" 完成
  所有节点具有相同的信息
计算从一个节点("源")到所有其它节点的最小开销路径
  为该节点提供转发表
迭代:经过 k次迭代, 知道 k 个目标的最小开销路径
记号:
c(x,y): 从节点 x 到 y 的链路开销; = ∞ 如果不是直接相邻
D(v): 从源到目标 v 的路径开销的当前值
p(v): 从源到 v 路径上的前一节点
N': 节点集，其最小开销路径已确知
5.2 路由选择算法
5.2.1 The Link-State (LS) Routing Algorithm
Notes: /ˈdɑɪkstɹə/

## Slide 15: Dijsktra 算法
1 Initialization:
2 N' = {u}
3 for all nodes v
4 if v adjacent to u
5 then D(v) = c(u,v)
6 else D(v) = ∞
7
8 Loop
9 find w not in N' such that D(w) is a minimum
10 add w to N'
11 update D(v) for all v adjacent to w and not in N' :
12 D(v) = min( D(v), D(w) + c(w,v) )
13 /* new cost to v is either old cost to v or known
14 shortest path cost to w plus cost from w to v */
15 until all nodes in N'
5.2 路由选择算法
5.2.1 The Link-State (LS) Routing Algorithm

## Slide 16: Dijsktra 算法
5.2 路由选择算法
Dijkstra 最短路径算法
  G=(V,E)是一个带权有向图，V分成两组S和T，V=S U T。S为已求出最短路径的顶点集合。初始S中只有一个源点v，以后每求得一条最短路径 , 就将加入S中，直到S=V。从T中找出到v最短路径的点p依次加入S中。在加入的过程中，保持从v到S中各顶点的最短路径长度不大于从v到T的最短路径长度。每个顶点对应一个距离，S中的顶点的距离就是从v到此顶点的最短路径长度，T中顶点t的距离，是从v到t只包括S中的顶点为中间顶点的当前最短路径长度。流程：
  1) 初始时，S＝{v}，v的距离为0。T=V-{v}，若v与T中顶点u有边，则<u,v>正常有权值，若u不是v的邻接点，则<u,v>权值为∞
  2) 从T中选取一个距离v最小的顶点k加入S中(该距离就是v到k的最短路径长度)
  3) 以k为中间点，修改T中各顶点的距离；若从源点v到顶点u的距离（经过顶点k）比原来距离（不经过顶点k）短，则修改顶点u的距离值为v到k的距离加上k到u的距离(k到u的边的权)，修改后的距离值的顶点k的距离加上边上的权
  4) 重复2)和3)直到所有顶点都包含在S中
5.2.1 The Link-State (LS) Routing Algorithm

## Slide 17: Dijsktra 算法
5.2 路由选择算法
Dijkstra 最短路径算法
  G=(V,E)是一个带权有向图，V分成两组S和T，V=S U T。S为已求出最短路径的顶点集合。初始S中只有一个源点v，以后每求得一条最短路径 , 就将加入S中，直到S=V。从T中找出到v最短路径的点p依次加入S中。在加入的过程中，保持从v到S中各顶点的最短路径长度不大于从v到T的最短路径长度。每个顶点对应一个距离，S中的顶点的距离就是从v到此顶点的最短路径长度，T中顶点t的距离，是从v到t只包括S中的顶点为中间顶点的当前最短路径长度。流程：
  1) 初始时，S＝{v}，v的距离为0。T=V-{v}，若v与T中顶点u有边，则<u,v>正常有权值，若u不是v的邻接点，则<u,v>权值为∞
  2) 从T中选取一个距离v最小的顶点k加入S中(该距离就是v到k的最短路径长度)
  3) 以k为中间点，修改T中各顶点的距离；若从源点v到顶点u的距离（经过顶点k）比原来距离（不经过顶点k）短，则修改顶点u的距离值为v到k的距离加上k到u的距离(k到u的边的权)，修改后的距离值的顶点k的距离加上边上的权
  4) 重复2)和3)直到所有顶点都包含在S中
5.2.1 The Link-State (LS) Routing Algorithm

## Slide 18: Dijkstra 算法: 实例
w
3
4
v
x
u
5
3
7
4
y
8
z
2
7
9
Step
N'
D(v)
p(v)
0
1
2
3
4
5
D(w)
p(w)
D(x)
p(x)
D(y)
p(y)
D(z)
p(z)
u
∞
∞
7,u
3,u
5,u
uw
∞
11,w
6,w
5,u
14,x
11,w
6,w
uwx
uwxv
14,x
10,v
uwxvy
12,y
uwxvyz
5.2 路由选择算法
注:
通过跟踪前导节点构造最短路径树
可能存在等距离情况 (从中任选即可)
5.2.1 The Link-State (LS) Routing Algorithm
Notes: predecessor node: 前导节点

## Slide 19: Dijkstra 算法: 另一实例
Step
0
1
2
3
4
5
N'
u
ux
uxy
uxyv
uxyvw
uxyvwz
D(v),p(v)
2,u
2,u
2,u
D(w),p(w)
5,u
4,x
3,y
3,y
D(x),p(x)
1,u
D(y),p(y)
∞
2,x
D(z),p(z)
∞
∞
4,y
4,y
4,y
u
y
x
w
v
z
2
2
1
3
1
1
2
5
3
5
* Check out the online interactive exercises for more examples: http://gaia.cs.umass.edu/kurose_ross/interactive/
5.2 路由选择算法
5.2.1 The Link-State (LS) Routing Algorithm

## Slide 20: Dijkstra 算法: 实例 (2)
u
y
x
w
v
z
生成源为 u 的最短路径树:
v
x
y
w
z
(u,v)
(u,x)
(u,x)
(u,x)
(u,x)
目标
链路
生成节点 u 处的转发表:
5.2 路由选择算法
5.2.1 The Link-State (LS) Routing Algorithm

## Slide 21: Dijkstra 算法, 讨论
算法复杂度: n 个节点
每次迭代: 需要检查所有节点, w  N
n (n + 1) / 2 次比较: O( n2 )
更高效的实现可能达到: O( n log n )
可能发生振荡:
例 支持链路的开销等于其当前承载的流量值:
A
D
C
B
1+e
e
0
e
1
1
0
0
最初
A
D
C
B
给定这些开销,
查找新路由…
产生新的开销
2+e
0
0
0
1+e
1
A
D
C
B
给定这些开销,
查找新路由…
产生新的开销
0
2+e
1+e
1
0
0
A
D
C
B
给定这些开销,
查找新路由…
产生新的开销
2+e
0
0
0
1+e
1
5.2 路由选择算法
1
5.2.1 The Link-State (LS) Routing Algorithm

## Slide 22: 第五章 网络层 - 控制平面
5.5 SDN 控制平面
5.6 ICMP: 互联网控制报文协议
5.7 网络管理与 SNMP
5.1 概述
5.2 路由选择算法
  链路状态
  距离向量
5.3 互联网自治系统内的路由算法: OSPF
5.4 ISP 之间的路由: BGP
第5章 网络层 - 控制平面
Notes: SDN: software defined network

## Slide 23: 距离向量算法
Bellman-Ford 方程 (动态规划)
设
dx( y ) := 从 x 到 y 的最小开销路径的开销
则
dx( y ) = minv {c(x,v) + dv( y ) }
到邻居 v 的开销
min 取值于所有 x 的邻居 v
从邻居 v 到目标 y 的开销
5.2 路由选择算法
5.2.2 The Distance-Vector (DV) Routing Algorithm

## Slide 24: Bellman-Ford 实例
u
y
x
w
v
z
2
2
1
3
1
1
2
5
3
5
显然, dv(z) = 5, dx(z) = 3, dw(z) = 3
du(z) = min { c(u,v) + dv(z),
c(u,x) + dx(z),
c(u,w) + dw(z) }
= min {2 + 5,
1 + 3,
5 + 3} = 4
取得最小值的节点是最短路径的下一跳而在转发表中被使用
由 B-F 方程:
5.2 路由选择算法
5.2.2 The Distance-Vector (DV) Routing Algorithm

## Slide 25: 距离向量算法
Dx(y) = 从 x 到 y 的最小开销估算
  x 维护距离向量 Dx = [Dx(y): y є N ]
节点 x:
  知道到达每个邻居 v 的开销: c(x,v)
  维护其邻居的距离向量. 对每一邻居 v, x 维护 Dv = [Dv(y): y є N ]
5.2 路由选择算法
5.2.2 The Distance-Vector (DV) Routing Algorithm

## Slide 26: 距离向量算法
关键思想:
每个节点不时地向邻居发送自己的距离向量估计值
当节点 x 收到其邻居的 DV 新估计值后, 它采用 B-F 方程来更新自己的 DV:
在非常少且自然的条件下, Dx(y) 的估计值收敛到真实的最小开销 dx(y)
Dx(y) ← minv{c(x,v) + Dv(y)} 对每个节点 y ∊ N
5.2 路由选择算法
5.2.2 The Distance-Vector (DV) Routing Algorithm

## Slide 27: 距离向量算法
迭代、异步:
导致本地迭代的原因:
本地链路开销的改变
邻居的DV更新信息
分布式:
每个节点仅在其 DV 更改时通知邻居
  如有必要邻居会通告其邻居
每一节点:
等待 (本地链路开销改变或来自邻居的更改消息)
重新计算 估值
如果到任一目的地的 DV 发生改变, 通告 邻居
5.2 路由选择算法
5.2.2 The Distance-Vector (DV) Routing Algorithm

## Slide 28
x y z
x
y
z
0 2 7
∞
∞
∞
∞
∞
∞
from
cost to
from
from
x y z
x
y
z
0
x y z
x
y
z
∞
∞
∞
∞
∞
cost to
x y z
x
y
z
∞
∞
∞
7
1
0
cost to
∞
2 0 1
∞ ∞ ∞
2 0 1
7 1 0
time
x
z
1
2
7
y
node x
table
Dx(y) = min{c(x,y) + Dy(y), c(x,z) + Dz(y)} = min{2+0 , 7+1} = 2
Dx(z) = min{c(x,y) + Dy(z), c(x,z) + Dz(z)}
= min{2+1 , 7+0} = 3
3
2
node y
table
node z
table
cost to
from
5.2 路由选择算法
5.2.2 The Distance-Vector (DV) Routing Algorithm

## Slide 29
x y z
x
y
z
0 2 3
from
cost to
x y z
x
y
z
0 2 7
from
cost to
x y z
x
y
z
0 2 3
from
cost to
x y z
x
y
z
0 2 3
from
cost to
x y z
x
y
z
0 2 7
from
cost to
2 0 1
7 1 0
2 0 1
3 1 0
2 0 1
3 1 0
2 0 1
3 1 0
2 0 1
3 1 0
time
x y z
x
y
z
0 2 7
∞
∞
∞
∞
∞
∞
from
cost to
from
from
x y z
x
y
z
0
x y z
x
y
z
∞
∞
∞
∞
∞
cost to
x y z
x
y
z
∞
∞
∞
7
1
0
cost to
∞
2 0 1
∞ ∞ ∞
2 0 1
7 1 0
time
x
z
1
2
7
y
node x
table
Dx(y) = min{c(x,y) + Dy(y), c(x,z) + Dz(y)} = min{2+0 , 7+1} = 2
Dx(z) = min{c(x,y) + Dy(z), c(x,z) + Dz(z)}
= min{2+1 , 7+0} = 3
3
2
node y
table
node z
table
cost to
from
5.2 路由选择算法
5.2.2 The Distance-Vector (DV) Routing Algorithm

## Slide 30: 距离向量: 链路开销改变
链路开销改变：
节点探测到本地链路开销的改变
更新路由信息, 重新计算距离向量
如果 DV 发生改变则通告邻居
"好消息传播快"
x
z
1
4
50
y
1
t0 : y 检测到链路开销改变, 更新其 DV, 通告邻居.
t1 : z 接收到来自 y 的更新, 更新其表, 计算到 x 新的最小开销, 将其 DV 发送给其邻居.
t2 : y 收到 z 的更新, 更新其距离表. y 的最小开销未改变, 于是 y 不发送消息给 z.
5.2 路由选择算法
5.2.2 The Distance-Vector (DV) Routing Algorithm

## Slide 31: 距离向量: 链路开销改变
链路开销改变:
节点探测到本地链路开销的改变
坏消息传播慢 - "无穷计数" 问题!
算法稳定前经过44次迭代: 见课本
x
z
1
4
50
y
60
5.2 路由选择算法
5.2.2 The Distance-Vector (DV) Routing Algorithm
算法继续进行!
X 到 Y
经过
X 到 Z
经过
X Z
4 6
X Y
50 5
时间轴
t0
X Z
60 6
X Y
50 5
t1
X Z
60 6
X Y
50 7
t2
X Z
60 8
X Y
50 7
t3
X Z
60 8
X Y
50 9
t4
c(X,Y) 改变
"无穷计算"

## Slide 32: 距离向量: 链路开销改变
x
z
1
4
50
y
60
反向下毒:
如果 Z 通过 Y 路由到 X:
  Z 通告 Y 它(Z) 到 X 的距离是无穷大 (从而 Y 不会通过 Z 路由到 X)
这一方法能彻底解决 "无穷计数" 问题吗?
5.2 路由选择算法
5.2.2 The Distance-Vector (DV) Routing Algorithm
算法
终止
X 到 Y
经过
X 到 Z
经过
X Z
4 
X Y
50 5
时间
轴
t0
X Z
60 
X Y
50 5
t1
X Z
60 
X Y
50 61
t2
X Z
60 51
X Y
50 61
t3
X Z
60 51
X Y
50 
t4
c(X,Y) 改变
当含有多于3个邻居的环路时就会失败
"无穷计算"

## Slide 33: 距离向量: 链路开销改变
5.2 路由选择算法
https://en.wikipedia.org/wiki/Distance-vector_routing_protocol#Count-to-infinity_problem
无穷计数问题解决方案
设置无穷大 = "一个小整数" (例如 16). 当计数 = 16 时停止.
水平分割: 若 C 从 B 获取最低开销路径，则它不向 B 通告开销
反向下毒: C 通告无穷大给 B
Bellman-Ford 算法有许多问题(和修补方法)
5.2.2 The Distance-Vector (DV) Routing Algorithm

## Slide 34: 距离向量: 链路开销改变
链路开销改变:
节点检测到本地链路开销变化
坏消息传得慢 - "无穷计算" 问题!
算法稳定前44次迭代: 参见课本
x
z
1
4
50
y
60
反向下毒:
如果 Z 通过 Y 路由到达 X :
  Z 告知 Y 其 (Z 的) 到 X 的距离是无穷大 (使得 Y不会通过 Z 路由到 X)
这能彻底解决无穷计数问题吗?
5.2 路由选择算法
导致无穷计算问题的原因是把从对方获知的，但在对方已不再有效的信息当成有效信息再传送给对方，使对方当成有效信息使用。
5.2.2 The Distance-Vector (DV) Routing Algorithm

## Slide 35: LS 与 DV 算法比较
消息复杂度
LS: n 个节点, E 条链路, O(nE) 消息送出
DV: 只在邻居间交换消息
  收敛时间变化
收敛速度
LS: O(n2) 算法需要 O(nE) 条消息
  可能有振荡
DV: 收敛时间变化
  可能循环路由
  无穷计算问题
健壮性: 如果路由器产生故障会发生什么?
LS:
  节点通告不正确的链路开销
  每个节点只计算自己的路由表
DV:
  DV 节点通告不正确的路径开销
  每一节点的表被其它节点采用
    错误通过网络被传播
5.2 路由选择算法
5.2.2 The Distance-Vector (DV) Routing Algorithm

## Slide 36: 第五章 网络层 - 控制平面
5.5 SDN 控制平面
5.6 ICMP: 互联网控制报文协议
5.7 网络管理与 SNMP
5.1 概述
5.2 路由选择算法
  链路状态
  距离向量
5.3 互联网自治系统内的路由算法: OSPF
5.4 ISP 之间的路由: BGP
第5章 网络层 - 控制平面
Notes: SDN: software defined network

## Slide 37: 使路由算法可扩展
规模: 有数十亿目的地:
无法将所有目的地都存储在路由表中!
路由表的交换将忙死链路!
管理自治
互联网 = 网络的网络
每个网管都希望控制路由在各自的网络内进行
我们迄今为止的路由算法学习 – 理想化
所有路由器都相同
网络 "扁平"
… 实践中不是如此
5.3 OSPF

## Slide 38: 可扩展路由的互联网实现
将路由器聚集到称为"自治系统" (AS，亦称 "域")的区域中
域间路由
在 AS 之间进行路由
网关执行域间路由(也进行域内路由)
域内路由
在同一 AS ("网络")内的主机、路由器之间路由
AS中的所有路由器必须运行相同的域内协议
不同AS中的路由器可以运行不同的域内路由协议
网关路由器: 在其自身的 AS 的 "边缘", 有到其它 AS 的路由器的链路
5.3 OSPF

## Slide 39: 互联的 AS
3b
1d
3a
1c
2a
AS3
AS1
AS2
1a
2c
2b
1b
域内
路由
算法
域间
路由
算法
转发表
3c
转发表既被域内也被域间路由算法进行配置
  域内路由确定目的在域内的路由条目(路由表表项)
  域间及域内确定外部目标的路由条目
5.3 OSPF

## Slide 40: 域间任务
假设AS1中的路由器接收到发往AS1之外的数据报:
  路由器应该把数据报转发给网关路由器，但选哪一个呢?
AS1 必须:
知道哪些目标通过 AS2 可达, 哪些通过 AS3
将此可达信息传播到 AS1 中的所有路由器
域间路由选择的任务!
AS3
AS2
3b
3c
3a
AS1
1c
1a
1d
1b
2a
2c
2b
other
networks
other
networks
5.3 OSPF

## Slide 41: 域内路由
也称为内部网关协议(IGP, Interior Gateway Protocol)
最常见的域内路由协议:
  RIP: Routing Information Protocol(路由信息协议)
  OSPF: Open Shortest Path First (IS-IS 协议与 OSPF 基本相同)
  IGRP: 内部网关路由协议 (Cisco 私有数十年, 直到2016)
5.3 OSPF

## Slide 42: OSPF (开放最短路径优先)
"开放": 公开可用
采用链路状态算法
  链路状态分组传播
  每一节点的拓扑图
  采用 Dijkstra 算法路由计算
路由器洪泛 OSPF 链路状态通告到整个域内的所有其它路由器
  直接在 IP 上通过 OSPF 消息携带 (而不是 TCP 或 UDP)
  链路状态: 对每个相连的链路
IS-IS 路由协议: 与 OSPF 近乎相同
5.3 OSPF
Intermediate System to Intermediate System
https://en.wikipedia.org/wiki/IS-IS
Open Shortest Path First
Notes: IS-IS: Layer 2 protocol
OSPF: Layer 3 protocol

## Slide 43: OSPF "高级" 特点
安全: 对所有 OSPF 消息进行鉴证 (防范恶意入侵)
容许多个相同开销路径 (而 RIP 中只有一个路径)
对每个链路, 对不同服务条款(TOS, Terms of Service )提供多开销测度(例如，卫星链路对尽力而为的服务设置成低开销；而对实时服务设置为高)
集成单播和多播支持:
  多播 OSPF (MOSPF) 使用与OSPF相同的拓扑数据库
在大型域中采用 分层 OSPF
5.3 OSPF
Notes: 服务条款

## Slide 44: 分层 OSPF
边界路由器
主干路由器
区域 1
区域 2
区域 3
主干
区域
边界
路由器
内部
路由器
5.3 OSPF

## Slide 45: 分层 OSPF
两级分层: 局域, 主干
  仅在区域中通告链路状态
  每个节点都有详细的区域拓扑; 只知道到其他区域中网络的方向 (最短路径)
区域边界路由器: "归纳" 到本区域中网络的距离, 通告给其它的区域边界路由器
主干路由器: 运行限于主干的 OSPF 路由
边界路由器: 连接到其它 AS.
5.3 OSPF

## Slide 46: Homework
本章选做3道，一周内提交
第5章 网络层 - 控制平面

## Slide 47: 第五章 网络层 - 控制平面
5.5 SDN 控制平面
5.6 ICMP: 互联网控制报文协议
5.7 网络管理与 SNMP
5.1 概述
5.2 路由选择算法
  链路状态
  距离向量
5.3 互联网自治系统内的路由算法: OSPF
5.4 ISP 之间的路由: BGP
第5章 网络层 - 控制平面
Notes: SDN: software defined network

## Slide 48: 互联网域间路由: BGP
边界网关协议 (BGP, Border Gateway Protocol ): 事实上的域间路由协议
  "把互联网粘在一起的胶水"
BGP 为每个 AS 提供了方法来进行:
  eBGP: 从邻居 AS 获取子网可达性信息
  iBGP: 将可达性信息传播给所有 AS 内部路由器
  基于可达性信息和策略确定到其他网络的"好"路径
允许子网向互联网的其他部分通告其存在: "我在这里"
5.4 BGP

## Slide 49: eBGP, iBGP 连接
eBGP 连接
iBGP 连接
1b
1d
1c
1a
2b
2d
2c
2a
3b
3d
3c
3a
AS 2
AS 3
AS 1
1c
∂
∂
网关路由器同时运行 eBGP 和 iBGP 协议
5.4 BGP

## Slide 50: BGP 基础
BGP 会话: 两个BGP路由器 ("对等方")通过半永久性TCP连接交换BGP报文
  通告到不同目标网络前缀的路径 (BGP 是一 "路径向量" 协议)
当 AS3 的网关路由器 3a 通告路径 AS3,X 给 AS2 网关路由器 2c:
  AS3 承诺 AS2 它将转发数据报到 X
1b
1d
1c
1a
2b
2d
2c
2a
3b
3d
3c
3a
AS 2
AS 3
AS 1
X
BGP advertisement:
AS3, X
5.4 BGP
Notes: permanent connection is a normal bearer channel, ex: Ts or E1. signaling channel and traffic channel is separate. when you borrow a traffic channel to signaling, the channel will be a semi permanent connection. you must config a connection through ST and dev.

## Slide 51: 路径属性与 BGP 路由
被通告的前缀包含 BGP 属性
  前缀 + 属性 = "路由"
两个重要属性:
  AS-PATH: 前缀通告已通过的 AS 列表
  NEXT-HOP: 指明特定的 AS 内部路由器到下一跳 AS
5.4 BGP
AS 2
AS 3
AS 1
2b
2a
2c
2d
3b
3a
3c
3d
1b
1a
1c
1d
next- hop
next- hop
IP address of leftmost interface for router 2a; AS2 AS3; x
IP address of leftmost interface of router 3d; AS3; x
two BGP routes to prefix x

## Slide 52: 路径属性与 BGP 路由
被通告的前缀包含 BGP 属性
  前缀 + 属性 = "路由"
两个重要属性:
  AS-PATH: 前缀通告已通过的 AS 列表
  NEXT-HOP: 指明特定的 AS 内部路由器到下一跳 AS
基于策略的路由:
  接到路径通告的网关采用输入策略来接受/拒绝路径 (例如路由不穿过 AS Y)
  AS 策略也决定是否通告路径给其它 AS 邻居
5.4 BGP

## Slide 53: BGP 路径通告
基于 AS2 的策略, AS2 中路由器 2c 接收路径 AS3,X, 传播 (通过 iBGP) 给 AS2 中所有的路由器
1b
1d
1c
1a
2b
2d
2c
2a
3b
3d
3c
3a
AS2
AS3
AS1
X
AS3,X
AS2,AS3,X
AS2 中的路由器 2c 从 AS3 中的路由器 3a 接收到路径通告 AS3,X (通过 eBGP)
基于 AS2 的策略, AS2 中路由器 2a 将路径 AS2, AS3, X 通告(通过 eBGP)给 AS1 中的路由器 1c
5.4 BGP

## Slide 54: BGP 路径通告
AS1 的网关路由器 1c 从 2a 获知路径 AS2,AS3,X
1b
1d
1c
1a
2b
2d
2c
2a
3b
3d
3c
3a
AS2
AS3
AS1
X
AS3,X
AS2,AS3,X
网关路由器可能知晓 多条 到目标的路径:
AS3,X
AS1 的网关路由器 1c 从 3a 获知路径 AS3,X
依据策略, AS1 的网关路由器 1c 选择路径 AS3,X, 并通过 iBGP 将路径在 AS1 内通告
5.4 BGP

## Slide 55: BGP 报文
BGP 报文通过 TCP 连接在对等方之间交换
BGP 报文:
  OPEN: 打开到远程 BGP 对等方的 TCP连接并验证发送者 BGP 对等方的身份
  UPDATE: 通告新路径 (或撤销旧的)
  KEEPALIVE: 在无 UPDATE 消息时保持连接活跃; 也确认 OPEN 请求
  NOTIFICATION: 报告先前消息中的错误; 也用于关闭连接
5.4 BGP

## Slide 56: BGP, OSPF 转发表条目
回顾: 1a, 1b, 1d 通过 iBGP 从 1c 获知关于目标 X: "通过 1c 到 X 的路径"
1b
1d
1c
1a
2b
2d
2c
2a
3b
3d
3c
3a
AS2
AS3
AS1
X
AS3,X
AS2,AS3,X
AS3,X
1d: OSPF 域内路由: 到达 1c, 通过局部接口 1 的出口进行转发
AS3,X
Q: 路由器如何设置到远程前缀的转发表条目/表项?
1
2
1
2
目的
接口
…
…
X
…
…
1
物理链路
在 1a, 1d 处的局部链路接口
5.4 BGP

## Slide 57: BGP, OSPF 转发表条目
回顾: 1a, 1b, 1d 通过 iBGP 从 1c 获知关于目标 X: "通过 1c 到 X 的路径"
1b
1d
1c
1a
2b
2d
2c
2a
3b
3d
3c
3a
AS2
AS3
AS1
X
1d: OSPF 域内路由: 到达 1c, 通过局部接口 1 的出口进行转发
目的
接口
…
…
X
…
…
2
1a: OSPF 域内路由: 到达 1c, 通过局部接口 2 的出口进行转发
1
2
5.4 BGP
Q: 路由器如何设置到远程前缀的转发表条目/表项?

## Slide 58: BGP 路径选择
路由器可能获知到目的 AS 的多个路由，选择路由基于:
  局部偏好值属性: 策略决策
  最短 AS-PATH
  最近的 NEXT-HOP 路由器: 热土豆路由
  附加判断标准
5.4 BGP

## Slide 59: 热土豆路由
2d 获知 (通过 iBGP) 其能通过 2a 或 2c 路由到 X
热土豆路由: 选择最低域内开销的本地网关 (例如, 2d 选择 2a, 尽管穿越更多的 AS 跳数到达 X): 不担心域间开销!
1b
1d
1c
1a
2b
2d
2c
2a
3b
3d
3c
3a
AS2
AS3
AS1
X
AS3,X
AS1,AS3,X
OSPF 链路权重
201
152
112
263
5.4 BGP

## Slide 60: BGP: 通过通告实现策略
A
B
C
W
X
Y
图例:
客户
网络
提供商
网络
A 通告路径 Aw 给 B 并给 C
B 选择不通告 BAw 给 C:
  因为 C, A, w 都不是 B 的客户, B 从路径 CBAw 无法获取任何 "利润"
  C 没有获知 CBAw 路径
C 将通过路径 CAw (不使用 B) 来到达 w
5.4 BGP
假设某个 ISP 只想路由流量到/从其客户网络 (不想为其它 ISP 提供穿越流量)

## Slide 61: BGP: 通过通告实现策略
A,B,C 是 提供商网络
X,W,Y 是(提供商网络的)客户网络
X 是 双宿的: 连接到两个网络
实施的策略: X 不希望通过 X 由 B 路由到 C
  .. 于是 X 不将其到 C 的路由通告给 B
A
B
C
W
X
Y
图例:
客户
网络
提供商
网络
假设某个 ISP 只想路由流量到/从其客户网络 (不想为其它 ISP 提供穿越流量)
5.4 BGP

## Slide 62: 为何域内与域间采用不同的路由方式 ?
策略:
inter-AS: 管理员希望控制其流量的路由，谁通过其网络路由
intra-AS: 单一管理员, 因此无需策略决策
规模:
分层路由节省了表的大小, 降低了更新产生的流量
性能:
intra-AS: 能专注于性能
inter-AS: 策略能支配性能
5.4 BGP

## Slide 63: 第五章 网络层 - 控制平面
5.5 SDN 控制平面
5.6 ICMP: 互联网控制报文协议
5.7 网络管理与 SNMP
5.1 概述
5.2 路由选择算法
  链路状态
  距离向量
5.3 互联网自治系统内的路由算法: OSPF
5.4 ISP 之间的路由: BGP
第5章 网络层 - 控制平面
Notes: SDN: software defined network

## Slide 64: 软件定义网络 (SDN)
互联网网络层: 历来一直是按分布式、每路由器的方法来实现
  单一路由器包含交换硬件，运行着专用的路由器操作系统(如Cisco IOS)并在其上实现互联网标准协议(IP、RIP、IS-IS、OSPF、BGP)
  不同的 "中盒(middleboxes)" 用于不同的网络层功能: 防火墙, 负载均衡, NAT 盒, ..
~2005: 重新思考网络控制平面再次引起了人们的兴趣
5.5 The SDN 控制平面

## Slide 65: 回顾: 每路由控制平面
在控制平面中所有路由器中的各自的路由算法组件交互以计算转发表
Routing
算法
data
plane
control
plane
5.5 The SDN 控制平面

## Slide 66: 回顾: 逻辑集中的控制平面
特定(通常远程)控制器与路由器中的本地控制代理(CA)交互以计算转发表
data
plane
control
plane
Remote Controller
CA
CA
CA
CA
CA
5.5 The SDN 控制平面

## Slide 67: 软件定义网络 (SDN)
为何要逻辑集中的控制平面?
简单的网络管理: 避免路由器错误配置，更大的流量灵活性
基于表的转发 (回顾 OpenFlow API) 允许 "编程" 路由器
  集中式"编程"更容易: 集中计算表并分发
  分布式"编程"更困难: 在每个路由器中实现分布式算法(协议)后计算表
控制平面的开放 (非专有)实现
5.5 The SDN 控制平面

## Slide 68: 类比: 大型机到 PC 的演化
垂直集成
封闭、专有
创新缓慢
小工业
专业的
操作系统
专业的
硬件
App
App
App
App
App
App
App
App
App
App
App
专业的
应用
水平
开放接口
快速创新
大工业
微处理器
开放接口
Linux
Mac
OS
Windows
(OS)
或
或
开放接口
5.5 The SDN 控制平面

## Slide 69: 流量工程: 艰难的传统路由
Q: 如果网络运营者想让 u 到 z 的流量沿 uvwz 流动, x 到 z 的流量沿 xwyz 流动?
A: 需要定义链路权重以便流量路由算法计算相应的路由 (或需要新的路由算法)!
链路权重只是控制 "旋钮": 错误!
2
2
1
3
1
1
2
5
3
5
v
w
u
z
y
x
5.5 The SDN 控制平面
Notes: Note: implicit assumption here: destination based forwarding

## Slide 70: 流量工程: 难点
Q: 如果网络运营者想将 u 到 z 的流量沿 uvwz 与 uxyz 分割分担(负载均衡)?
A: 无法做到(或需要新的路由算法)
2
2
1
3
1
1
2
5
3
5
v
w
u
z
y
x
5.5 The SDN 控制平面
Notes: Note: implicit assumption here: destination based forwarding

## Slide 71: 流量工程: 难点
y
x
w
v
z
2
2
1
3
1
1
2
5
3
5
u
v
x
w
y
z
Q: 如果 w 想对橙色和红色的流量采用不同的路由怎么办?
A: (采用基于目标的转发及 LS、DV 路由)无法做到
5.5 The SDN 控制平面
Notes: Note: implicit assumption here: destination based forwarding

## Slide 72: 软件定义网络 (SDN)
data
plane
control
plane
远程控制器
CA
CA
CA
CA
CA
1: 广义 "基于流" 的转发 (例如 OpenFlow)
2. 控制、数据平分离
3. 数据平面交换机之外的控制平面功能
…
4. 可编程控制的应用
路由
访问
控制
负载
均衡
5.5 The SDN 控制平面

## Slide 73: SDN 透视: 数据平面交换机
数据平面交换机
在硬件中实现通用数据平面转发的(第 4.4 节) 快速、简单的商品交换机
由控制器计算并安装交换流表
API 用于基于表的交换控制 (例如 OpenFlow)
  定义哪些是可控制哪些不是
与控制器通信的协议 (例如 OpenFlow)
数据
平面
control
plane
SDN Controller
(network operating system)
…
routing
access
control
load
balance
southbound API
northbound API
SDN 控制交换机
network-control applications
5.5 The SDN 控制平面

## Slide 74: SDN 透视: SDN 控制器
数据
平面
控制
平面
SDN 控制器
(网络 OS)
…
routing
access
control
load
balance
南向 API
北向 API
SDN-controlled switches
network-control applications
5.5 The SDN 控制平面
SDN控制器(网络 OS)
维护网络状态信息
通过北向 API 与"之上的"网络控制应用程序交互
通过南向 API 与"其下的"网络交换机交互
作为分布式系统实现，以提高性能、可扩展性、容错性和健壮性

## Slide 75: SDN 透视: 网络控制应用程序
数据
平面
控制
平面
SDN Controller
(network operating system)
…
路由
接入
控制
负载
均衡
southbound API
northbound API
SDN-controlled switches
网络控制
应用程序
5.5 The SDN 控制平面
网络控制应用程序：
控制的"大脑": 使用低级服务，由 SDN 控制器提供的 API 来实现控制功能
非附着: 能由第三方提供, 不同于路由器供应商或 SDN 控制器

## Slide 76: SDN 控制器的组成模块
全网范围分布式、健壮状态管理
与受控设备通信
链路状态信息
交换机
主机信息
统计
流表
…
…
OpenFlow
SNMP
…
网络
图
意图
REST风格
API
…
接口, 对于网络控制应用程序的抽象
SDN
控制器
routing
access
control
load
balance
通信层: SDN控制器与受控交换机之间的通信
全网状态管理层: 网络链路的状态、交换机、服务: 一个分布式数据库
网络控制应用的接口层: 抽象 API
5.5 The SDN 控制平面

## Slide 77: OpenFlow 协议
运行在控制器与交换机之间
采用 TCP 来交换报文
  可选加密
三类 OpenFlow 报文:
  控制器到交换机
  异步 (交换机到控制器)
  对称 (杂项)
OpenFlow 控制器
5.5 The SDN 控制平面
端口号 6653
https://www.doit.com.cn/p/96731.html

## Slide 78: OpenFlow: 控制器到交换机报文
关键的控制器到交换机报文
features(功能): 控制器查询交换机功能、交换机回复
configure(配置): 控制器查询/设置交换机配置参数
modify-state(修改状态): 添加、删除、修改OpenFlow 流表中的表项(条目)
packet-out(分组出): 控制器可将此分组从特定的交换机端口发送出去
OpenFlow Controller
5.5 The SDN 控制平面

## Slide 79: OpenFlow: 交换机到控制器报文
关键的交换机到控制器报文
packet-in(分组入): 将分组(及其控制)传送到控制器. 参见自控制器的分组出报文
flow-removed(流被删除): 流表项在交换机被删除
port status(端口状态): 通知控制器端口的变化
幸运的是, 网络运营者不会直接通过创建/发送 OpenFlow 报文来"编程"交换机，而是在控制器上使用高级的抽象
OpenFlow Controller
5.5 The SDN 控制平面

## Slide 80: SDN: 控制/数据平面交互例子
Link-state info
switch info
host info
statistics
flow tables
…
…
OpenFlow
SNMP
…
network graph
intent
RESTful
API
…
1
2
3
4
6
5
Dijkstra's link-state
Routing
s1
s2
s3
s4
S1 使用 OpenFlow 端口状态报文通知控制器遇到链路故障(与S2)
1
SDN 控制器接收 OpenFlow 报文, 更新链路状态信息
2
Dijkstra 路由算法应用程序先前进行了注册, 当链路状态一旦发生变化时就被调用。 因此它被调用。
3
Dijkstra 路由算法访问控制器中的网络图信息、链路状态, 计算新的路径
4
5.5 The SDN 控制平面

## Slide 81: SDN: 控制/数据平面交互例子
Link-state info
switch info
host info
statistics
flow tables
…
…
OpenFlow
SNMP
…
network graph
intent
RESTful
API
…
1
2
3
4
6
5
Dijkstra's link-state
Routing
s1
s2
s3
s4
链路状态路由应用与 SDN 中的流表计算模块交互, 后者计算所需的新流表
5
控制器使用 OpenFlow 在交换机中安装需要更新的新表
6
5.5 The SDN 控制平面

## Slide 82: OpenDaylight (ODL) 控制器
topology
manager
Basic Network Service Functions
REST API
OpenFlow 1.0
…
SNMP
OVSDB
forwarding
manager
switch
manager
host
manager
stats
manager
Network service apps
Service Abstraction Layer (SAL)
Access
Control
Traffic
Engineering
…
5.5 The SDN 控制平面
https://docs.opendaylight.org/en/stable-magnesium/getting-started-guide/index.html
lithium -> neon -> magnesium
ODL 镁控制器 (ODL 12.0)
网络应用程序可以包含在SDN控制器内，也可以在SDN控制器外部
服务抽象层：互连内部、外部应用程序和服务
Notes: Neon: Version 10

## Slide 83: ONOS 控制器
控制应用程序与控制器分离
意图框架 —— 服务的高层规范：干什么而不是如何干
非常强调分布式核心：服务可靠性、复制式的性能扩展
Network
control apps
…
REST API
ONOS
distributed core
southbound abstractions,
protocols
OpenFlow
Netconf
OVSDB
device
link
host
flow
packet
northbound abstractions,
protocols
Intent
statistics
devices
hosts
links
paths
flow rules
topology
5.5 The SDN 控制平面

## Slide 84: SDN: 挑战的选择
强化控制平面: 可靠、可信、性能可扩展、安全的分布式系统
  故障鲁棒性: 控制平面的可靠分布系统的强壮理论发挥的作用
  可靠性、安全性: 出世那天就"深入骨髓"?
满足特定任务需求的网络和协议
  例如实时性、超可靠性、超安全性
互联网扩展
5.5 The SDN 控制平面
Notes: 互联网扩展：从 intra-AS 到 inter-AS

## Slide 85: 第五章 网络层 - 控制平面
5.5 SDN 控制平面
5.6 ICMP: 互联网控制报文协议
5.7 网络管理与 SNMP
5.1 概述
5.2 路由选择算法
  链路状态
  距离向量
5.3 互联网自治系统内的路由算法: OSPF
5.4 ISP 之间的路由: BGP
第5章 网络层 - 控制平面
Notes: SDN: software defined network

## Slide 86: ICMP: Internet Control Message Protocol
由主机和路由器用于通信交换网络级信息
  错误报告: 不可达的主机、网络、端口、协议
  回显请求/应答 (由ping使用)
IP"之上"的网络层:
  ICMP消息由IP数据报承载
ICMP 消息: 类型、编码加上导致错误的IP数据报的前8个字节
类型 编码 描述
0 0 回显应答(ping)
3 0 目标网络不可达
3 1 目标主机不可达
3 2 目标协议不可达
3 3 目标端口不可达
3 6 目标网络未知
3 7 目标主机未知
4 0 源抑制(拥塞控制 – 未使用)
8 0 回显请求(ping)
9 0 路由器通告
10 0 路由器发现
11 0 TTL 超期
12 0 IP 首部损坏
5.6 ICMP
Notes: source quench: 源抑制

## Slide 87: Traceroute 与 ICMP
源向目标发送一系列UDP报文段
  第一组具有 TTL =1
  第二组具有 TTL=2, 依次类推
  不可达端口号 (例如 80)
当第 n 组数据报到达第 n 个路由器:
  路由器丢弃数据报并发给源端 ICMP 消息 (类型 11, 编码 0)
  ICMP 消息含有路由器名称和IP地址
当 ICMP 消息到达时, 源端记录 RTT
停止条件:
UDP 报文段最终到达目的主机
目标返回 ICMP "端口不可达" 消息 (类型 3, 编码 3)
源端停止
3 probes
3 probes
3 probes
5.6 ICMP
80 是 HTTP 端口, 基于 TCP,
对 UDP 来说是 unlikely

## Slide 88: 第五章 网络层 - 控制平面
5.5 SDN 控制平面
5.6 ICMP: 互联网控制报文协议
5.7 网络管理与 SNMP
5.1 概述
5.2 路由选择算法
  链路状态
  距离向量
5.3 互联网自治系统内的路由算法: OSPF
5.4 ISP 之间的路由: BGP
第5章 网络层 - 控制平面
Notes: SDN: software defined network

## Slide 89: 什么是网络管理 ?
自治系统 (亦称"网络"): 成千上万个相互作用的硬件/软件模块
其他需要监测、控制的复杂系统:
  喷气飞机
  核电站
  其它?
"网络管理 包括了硬件、软件和人类元素的设置、综合和协调，
以监视、测试、轮询、配置、分析、评价和控制网络及网元资
源，用合理的成本满足实时性、运营性能和服务质量的要求。"
5.7 SNMP
Tuncay Saydam
1996
Notes: poll: 轮询、挂起到队列

## Slide 90: 网络管理的基础设施
被管设备
被管设备
被管设备
被管设备
定义:
被管设备包括数据被收集到管理信息库 (MIB)中的那些被管对象
管理
实体
data
管理实体
代理
data
代理
data
网络
管理
协议
被管设备
代理
data
代理
data
代理
data
5.7 SNMP

## Slide 91: SNMP 协议
传递 MIB 信息的两种方法, 命令:
代理
data
被管设备
管理
实体
代理
data
被管设备
管理
实体
陷阱报文
请求
请求/响应模式
陷阱模式
响应
5.7 SNMP
Notes: trap message: 陷阱报文，例如链路接口的启动与关闭时发送非请求报文

## Slide 92: SNMP 协议: 报文类型
GetRequest
GetNextRequest
GetBulkRequest
管理者到代理: "给我数据"
(data instance, next data in list, block of data)
报文类型
功能
InformRequest
管理者到管理者: 这儿有 MIB 值
SetRequest
管理者到代理: 设置 MIB 值
Response
代理到管理者: 值、对请求的响应
Trap
代理到管理者: 通知管理者例外事件
5.7 SNMP
SNMP operates in the application layer
SNMP messages are transported via UDP
protocol data unit — PDU
非请求报文
请求
/
响应
报文

## Slide 93: SNMP 协议: 报文格式
….
PDU
type
(0-3)
Request
ID
Error
Status
(0-5)
Error
Index
Name
Value
Name
Value
….
PDU
type
4
Enterprise
Agent
Addr
Trap
Type
(0-7)
Specific
code
Time
stamp
Name
Value
Get/set 首部
get/set 变量
Trap 首部
Trap 信息
SNMP PDU
More on network management: see earlier editions of text!
5.7 SNMP
PDU 格式
Notes: PDU: Protocol Data Unit

## Slide 94: 第五章 总结
课程已过大半，学得不少！
探讨了网络控制平面
  每路由控制 (传统)
  逻辑集中的控制 (软件定义网络)
传统路由算法
  在互联网中的实现: OSPF, BGP
SDN 控制器
  应用实现: ODL, ONOS
Internet Control Message Protocol
网络管理
下一站: 链路层!
第5章 网络层 - 控制平面

## Slide 95
TELNET
HTTP
FTP
SMTP
DNS
RIP
SNMP
DHCP
TCP
UDP
IP
ICMP
OSPF
ARP
RARP
application layer
transport
layer
network
layer
The Internet Hourglass
link
layer
ethernet
802.11
SONET
ATM
第5章 网络层 - 控制平面

## Slide 96: Homework
本章选做3道，一周内提交
第5章 网络层 - 控制平面