## Slide 1: 第六章 链路层和局域网
Slides are adapted from those of by J.F Kurose and K.W. Ross with copyright 1996-2020 J.F Kurose and K.W. Ross, All Rights Reserved

## Slide 2: 第六章 链路层和局域网
本章教学目标:
链路层服务背后的原理
  错误检测、修正
  共享广播信道: 多路访问(接入)
  链路层寻址
  局域网: 以太网, VLAN
不同链路层技术的实例化、实现
链路层与局域网

## Slide 3: 第六章 链路层和局域网
6.1 概述、服务
6.2 差错检测、纠正
6.3 多路访问协议
6.4 局域网
6.5 链路虚拟化: MPLS
6.6 数据中心网络
6.7 网上浮生一日：web 请求的历程
链路层与局域网

## Slide 4: 第六章 链路层和局域网
6.1 概述、服务
6.2 差错检测、纠正
6.3 多路访问协议
6.4 局域网
6.5 链路虚拟化: MPLS
6.6 数据中心网络
6.7 网上浮生一日：web 请求的历程
链路层与局域网

## Slide 5: 链路层: 介绍
术语:
主机与路由器: 节点
沿通信路径连接相邻节点的通信信道: 链路
  有线链路
  无线链路
  局域网
第2层的分组(包): 帧, 封装数据报
数据链路层职责是从一个节点传输
数据报到链路上 物理相邻 的节点
6.1 introduction, services

## Slide 6: 链路层: 背景
采用不同的链路协议通过不同链路来传输的数据报:
  例如 第一条链路为以太网，中间链路上是帧中继，最后一个链路上则是 802.11
每种链路协议提供不同的服务
  例如 链路上提供还是不提供 rdt 服务
交通类比:
从武汉大学到斯坦福的旅程
  豪车: 武大校园至 WUH
  飞机: WUH 到 SFO
  caltrain: SFO 到 Palo Alto
游客 = 数据报
交通分段 = 通信链路
运输形式 = 链路层协议
旅行社 = 路由算法
6.1 introduction, services

## Slide 7: 链路层服务
成帧、链路访问:
  将数据报封装到帧中，添加首、尾
  共享媒介时的信道访问
  帧首部中的 "MAC" 地址用于标识源、目标
    不同于 IP 地址!
相邻节点间的可靠传输
  我们已经学过如何做 (第 3 章)!
  极少用于低比特差错链路 (光纤、一些双绞线)
  无线链路: 高错误率
    Q: 为何既要链路级也要端到端的可靠性?
6.1 introduction, services
Notes: 端到端能解决分组丢失的问题

## Slide 8: 链路层服务 (更多)
流控制:
  在相邻发送与接收节点间的速度控制
差错检测:
  信号衰减、噪声引起的差错
  接收方检测到错误的存在:
    通知发送方重传或丢弃帧
错误修正:
  接收器识别并校正位错误而不诉诸重传
半双工与全双工
  对于半双工，链路两端的节点可以传输但不能同时传输
6.1 introduction, services

## Slide 9: 链接层在哪里实现 ?
在每一主机内
链路层实现在 "适配器" 内(亦称 network interface card NIC) 或 芯片上
  以太网卡、802.11 卡; 以太网芯片组
  实现链路、物理层
连接到主机的系统总线
硬件、软件、固件的组合
controller
physical
transmission
cpu
memory
主机总线
(例如 PCI)
network adapter
card
application
transport
network
link
link
physical
6.1 introduction, services

## Slide 10: 适配器通信
发送侧:
  将数据报封装到帧中
  添加错误校验、rdt、流控制等
接收侧:
  查找错误、rdt、流控制等
  提取数据报、传送到接收方的上层
控制器
控制器
发送方主机
接收方主机
数据报
数据报
数据报
帧
6.1 introduction, services

## Slide 11: 第六章 链路层和局域网
6.1 概述、服务
6.2 差错检测、纠正
6.3 多路访问协议
6.4 局域网
6.5 链路虚拟化: MPLS
6.6 数据中心网络
6.7 网上浮生一日：web 请求的历程
链路层与局域网

## Slide 12: 错误检测
EDC = Error Detection and Correction bits (冗余)
D = 受错误检查保护的数据，可能包括首部字段
差错检测非 100% 可靠!
  协议可能会遗漏一些错误, 但罕见
  越大的 EDC 字段产生的检测与校正错误效果越好
otherwise
6.2 error detection, correction

## Slide 13: 奇偶校验
单校验位:
检测单个位错误
0
0
6.2 error detection, correction
二维奇偶校验
检测并修正单个位错误

## Slide 14: 互联网校验和 (回顾)
发送方:
将报文段内容视为16位整数序列
校验和: 报文段内容的和 (1 的补码和)
发送方将校验和的值放入 UDP 校验和字段
接收方:
计算收到的报文段的校验和
检查计算出的校验和是否等于校验和字段值
  否: 检测到错误
  是: 未检测到错误。但错误可能依然存在?
目的: 检测传输分组中的 "错误" (例如位翻转) (注: 仅用于传输层)
6.2 error detection, correction

## Slide 15: 循环冗余校验
更强大的差错检测编码
将 d 比特数据 D 视作二进制数
选择 r+1 位模板 (生成器) G
目标: 选择 r CRC 位 R, 使得
  <D,R> 完全被 G 整除 (模 2)
  接收方知道 G, 将 <D, R> 除以 G. 如果余数非零：检测到错误!
  可以检测所有少于 r+1 位的突发错误
广泛应用于实践 (以太网, 802.11 WiFi, ATM)
6.2 error detection, correction
目标: 选择 r 位 R, 使得

## Slide 16: CRC 例子
想要:
  D . 2r XOR R = nG
等价于:
  D . 2r = nG XOR R
等价于:
如果我们把 D . 2r 除以 G, 需要余数 R 满足:
1 0 1 0 1 1
1 0 0 1 √ 1 0 1 1 1 0 0 0 0
1 0 0 1
1 0 1
0 0 0
1 0 1 0
1 0 0 1
1 1 0
0 0 0
1 1 0 0
1 0 0 1
0 1 1
R = remainder [ ]
D.2r
G
6.2 error detection, correction
G
R
D

## Slide 17: 循环冗余校验
强大的错误检测方案
使用二进制除法而不是加法  有限代数理论(Galois 域)
可以用少量硬件轻松实现
  移位寄存器
  XOR (对加法和减法)

## Slide 18: 二进编码序列可以看作是二进多项式
或
可以看作
1
1
1
1
0
0
0
课外阅读材料

## Slide 19: 乘法
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
课外阅读材料

## Slide 20: 乘法
1
0
1
1
0
0
1
1
1
0
课外阅读材料

## Slide 21: 加法
课外阅读材料

## Slide 22: 循环冗余校验
假设有 k 比特报文和 n 位冗余
将比特与一多项式系数相关联 1 0 1 1 0 1 1 1x6 + 0x5+ 1x4+ 1x3 + 0x2 +1x+1 = x6 + x4 + x3 + x + 1
xxxxxxxxxx yyyy
k 比特
n 比特
长度 k + n 的块
课外阅读材料

## Slide 23: 循环冗余校验
设 M(x) 为 信息多项式
设 G(x) 为 生成多项式
  对给定的 CRC 方案 G(x) 是固定的
  G(x) 被发送方和接收方都知晓
基于 M(x) 与 G(x) 创建 码元多项式 C(x) 使得 C(x) 可被 G(x) 整除
课外阅读材料

## Slide 24: 循环冗余校验
发送方
  将 M(x) 乘以 xn
  将 xnM(x) 除以 G(x)
  忽略商并保留余数 R(x)
  形成并发送 C(x) = xnM(x)+R(x)
接收方
  接收到 C'(x)
  将 C'(x) 除以 G(x)
  如果余数为 0 则接收, 否则拒绝
课外阅读材料

## Slide 25: CRC 生成证明
余数 0
余数 0
注记: 模 2 加法与模 2 减法是等价的  R(x) + R(x) = 0
课外阅读材料

## Slide 26: 例
发送方
  M(x) = 110011  x5+x4+x+1 (6 bits)
  G(x) = 11001  x4+x3+1 (5 bits, n = 4)  4 bits of redundancy
  Form xnM(x)  110011 0000  x9+x8+x5+x4
  Divide xnM(x) by G(x) to find R(x)
= R(x)
Send the block 110011 1001
接收方
No remainder
 Accept
课外阅读材料

## Slide 27: CRC 的性质
Sent C(x), but received C'(x) = C(x)+E(x) When will E(x)/G(x) have no remainder, i.e., when does CRC fail to catch an error?
Single Bit Error  E(x) = xi If G(x) has two or more terms, G(x) will not divide E(x)
2 Isolated Single Bit Errors (double errors) E(x) = xi+xj, i > j E(x) = xj (xi-j + 1) Provided that G(x) is not divisible by x, a sufficient condition to detect all double errors is that G(x) does not divide (xt + 1) for any t up to i-j (i.e., block length)
课外阅读材料

## Slide 28: CRC 的性质
Odd Number of Bit Errors If x+1 is a factor of G(x), all odd number of bit errors are detected Proof: Assume an odd number of errors has x+1 as a factor. Then E(x) = (x+1)T(x). Evaluate E(x) for x = 1  E(x) = E(1) = 1 since there are odd number of terms (x+1) = (1+1) = 0 (x+1)T(x) = (1+1)T(1) = 0  E(x) ≠ (x+1)T(x)
课外阅读材料

## Slide 29: CRC 的性质
Short Burst Errors (Length t ≤ n, number of redundant bits) E(x) = xj(xt-1+…+1)  Length t, starting at bit position j If G(x) has an x0 term and t ≤ n, G(x) will not divide E(x) All errors up to length n are detected
Long Burst Errors (Length t = n+1) Undetectable only if burst error is the same as G(x) G(x) = xn + … + 1 n -1 bits between xn and x0 E(x) = 1 + … + 1 must match Probability of not detecting the error is 2-(n-1)
Longer Burst Errors (Length t > n+1) Probability of not detecting the error is 2-n
课外阅读材料

## Slide 30: CRC 的性质
Example:
  CRC-12 = x12+x11+x3+x2+x+1 CRC-16 = x16+x15+x2+1 CRC-CCITT = x16+x12+x5+1
  CRC-16 and CRC-CCITT catch all
    Single and double errors
    Odd number of bit errors
    Bursts of length 16 or less
    99.997% of 17-bit error bursts
    99.998% of 18-bit and longer error bursts
课外阅读材料

## Slide 31: 第六章 链路层和局域网
6.1 概述、服务
6.2 差错检测、纠正
6.3 多路访问协议
6.4 局域网
6.5 链路虚拟化: MPLS
6.6 数据中心网络
6.7 网上浮生一日：web 请求的历程
链路层与局域网

## Slide 32: 多路访问链路、协议
两种类型的 "链路":
点对点
  PPP 拨号接入
  以太网交换机与主机之间的点对点链路
广播 (共享线路或媒介)
  老式以太网
  上行 HFC
  802.11 无线 LAN
有线共享 (例如
电缆以太网)
共享 RF
(例如 802.11 WiFi)
共享 RF
(卫星)
鸡尾酒会上的人们
(共享空气、声学)
6.3 multiple access protocols
Notes: hybrid fiber-coaxial cable

## Slide 33: 多路访问协议
单一共享广播信道
两个或多个节点同时传输: 干扰
  当节点同时接收到两个或多个信号时发生冲突
多路访问协议
确定节点如何共享信道的分布式算法，即确定节点何时可以传输
有关信道共享的通信必须使用信道本身!
  无带外协调信道
6.3 multiple access protocols

## Slide 34: 理想的多路访问协议
给定: 速率 R bps的广播信道
欲求:
  1. 当一个节点要传输时, 它以速率 R 发送
  2. 当 M 个节点要传输时, 每个以平均速率 R/M 发送
  3. 完全分散:
    没有特殊节点来协调传输
    时钟、时隙不同步
  4. 简单
6.3 multiple access protocols

## Slide 35: MAC 协议: 分类
三种概括类型:
信道划分
  将信道划分为小的 "片段" (时隙, 频率, 码)
  将片段分配给节点独占使用
随机接入
  不分割信道，允许冲突/碰撞
  冲突后的"恢复"
"轮流"
  节点轮流发送，但发送多的节点可以轮流发送更长的时间
6.3 multiple access protocols

## Slide 36: 信道划分 MAC 协议: TDMA
TDMA: time division multiple access(时分多址)
信道的访问方式为 "回合"
每一站在每一轮中获得固定长度的时隙 (长度 = 分组传输时间)
未使用的时隙将空闲
例: 6 站 LAN, 1,3,4 有分组发送, 时隙 2,5,6 空闲
1
3
4
1
3
4
6 时隙
帧
6 时隙
帧
6.3 multiple access protocols

## Slide 37: 信道划分 MAC 协议: FDMA
FDMA: frequency division multiple access (频分多址)
信道频谱划分成频带
每站分配固定频段
频带中未使用的传输时间成为空闲
例: 6 站 LAN, 1,3,4 有分组要发送, 频带 2,5,6 空闲
频带
时间
FDM 电缆
6.3 multiple access protocols

## Slide 38: 随机接入协议
当节点要发送分组时
  以信道数据全速率 R 传输
  节点间无 先期 协调
两个或多个传输节点 ➜ "冲突",
随机接入 MAC 协议 规范:
  如何检测碰撞/冲突
  如何从冲突中恢复(例如 通过延迟重传)
随机接入 MAC 协议的例子:
  时隙 ALOHA
  ALOHA
  CSMA, CSMA/CD, CSMA/CA
6.3 multiple access protocols

## Slide 39: 时隙 ALOHA
假设:
所有帧大小相同
时间划分为相同大小的时隙 (传输 1 帧的时间)
只在时隙开启后节点开始传输
节点被同步
如果两个或多个节点在时隙中传输，则所有节点都检测到冲突
操作:
当节点获得新帧时，在下一时隙中传输
  如果无冲突: 节点可在下一个时隙中发送新帧
  如果冲突: 节点以概率 p 在每个后续时隙中重新传输该帧直到成功
6.3 multiple access protocols

## Slide 40: 时隙 ALOHA
优势:
单个活动节点可以以信道的全速率连续传输
高度分散: 仅节点中的时隙需要同步
简单
缺陷:
冲突, 时隙浪费
空闲时隙
节点可能在不到发送完分组所需时间内检测到冲突
时钟同步
1
1
1
1
2
3
2
2
3
3
节点 1
节点 2
节点 3
C
C
C
S
S
S
E
E
E
6.3 multiple access protocols
Notes: Pros 利
Cons 弊
pros and cons 利弊

## Slide 41: 时隙 ALOHA: 效率
假设: N 个节点有许多帧要发送, 每个在时隙进行传输的概率为 p
给定节点在某个时隙成功的概率 = p(1-p)N-1
有一节点成功的概率 = Np(1-p)N-1
最大效率: 找到 p* 使得 Np(1-p)N-1 最大
对众多节点, 取 N 趋向无穷大时 Np*(1-p*)N-1 的极限得到:
最大效率 = 1/e = .37
效率: 长时运行情况下成功时隙的占比 (多节点、多帧需要发送)
最佳: 有效传输占信道使用时长为37%
!
6.3 multiple access protocols

## Slide 42: 纯 (非时隙) ALOHA
非时隙 Aloha: 简单、无同步
当帧首次到达
  立刻传输
冲突概率增加:
  t0 时刻发送的帧与其它在 [t0-1,t0+1] 时段发送的帧冲突
6.3 multiple access protocols

## Slide 43: 纯 ALOHA 效率
P(给定节点成功) = P(节点传输) .
P(无其它节点在 [t0-1,t0] 传输) .
P(无其它节点在 [t0,t0+1] 传输)
= p . (1-p)N-1 . (1-p)N-1
= p . (1-p)2(N-1)
… 选择最佳 p 并令 N
= 1/(2e) = .18
比时隙 Aloha 更糟 !
6.3 multiple access protocols

## Slide 44: CSMA (载波侦听多路访问)
CSMA: 传输前侦听:
如果检测到信道闲, 发送整个帧
如果检测到信道忙, 推迟传输
人类类比: 不要打断别人!
6.3 multiple access protocols
Notes: 载波侦听多路访问

## Slide 45: CSMA 冲突
冲突依然可能发生: 传播时延意味着两个节点可能没听到对方传输
冲突: 整个分组传输时间被浪费
  距离与传播时延在确定冲突概率中起作用
节点的空间布局
6.3 multiple access protocols

## Slide 46: CSMA/CD (冲突检测)
CSMA/CD: 载波侦听、延迟如同 CSMA
  短时间内检测到冲突
  冲突的传输被终止, 减少信道的浪费
冲突检测:
  有线局域网中容易: 测量信号强度，比较发送和接收信号
  无线局域网中难: 接收信号强度受本地传输强度的覆盖
人类类比: 礼貌的健谈者
6.3 multiple access protocols
Notes: 冲突检测

## Slide 47: CSMA/CD (冲突检测)
节点的空间布局
6.3 multiple access protocols

## Slide 48: 以太网 CSMA/CD 算法
1. 网卡从网络层接收数据报, 创建帧
2. 如果 NIC 检测到信道闲，则启动帧传输; 如果NIC检测到信道忙, 则等待直到信道空闲，然后传输
3. 如果 NIC 在没有检测到其它传输的情况下传输完整个帧，则 NIC 完成该帧 !
4. 如果网卡在传输时检测到其它传输，则中止并发送干扰信号
5. 中止后，NIC 进入二进(指数)退避:
  在 m 次碰撞后, NIC 从 { 0, 1, 2, …, 2m - 1 } 中随机选择 K . NIC 等待 K·512 比特时间, 返回到步骤 2, m 最大为 10
  更多的碰撞意味着更长的退避间隔
6.3 multiple access protocols
Notes: truncated binary exponential backoff: 截断二进指数退避
NIC = Net Interface Card

## Slide 49: CSMA/CD 效率
tprop = LAN 中两个节点间最大传播时延
ttrans = 传输最大帧的时间
6.3 multiple access protocols
efficiency 趋近 1
  当 tprop 趋向 0
  当 ttrans 趋向无穷大
比 ALOHA 更好的性能: 且简单、便宜、分散!

## Slide 50: "轮流" MAC 协议
信道划分 MAC 协议:
    高负载下高效公平地共享信道
    低负载时效率低下: 信道访问延迟, 即使只有一个活跃节点也仅分配 1/N 带宽!
随机接入 MAC 协议
    低负载时效率好: 单节点可完全利用信道
    高负载: 冲突开销
"轮流" 协议
  两种世界中寻找最好!
6.3 multiple access protocols
Notes: overhead: 开销, 费用

## Slide 51: "轮流" MAC 协议
轮询:
主节点"邀请"从节点轮流发送
通常带 "哑" 从设备一起使用
考虑:
  轮询开销
  延迟
  单点故障 (主)
master
slaves
poll
data
data
6.3 multiple access protocols

## Slide 52: "轮流" MAC 协议
令牌传递:
控制令牌按顺序从一个节点传递到下一个节点
令牌消息
考虑:
  令牌开销
  延迟
  单点故障 (令牌)
T
data
(无需发送)
T
6.3 multiple access protocols

## Slide 53: 有线接入网
cable headend
CMTS
ISP
cable modem
termination system
cable
modem
splitter
…
…
Internet frames, TV channels, control transmitted
downstream at different frequencies
upstream Internet frames, TV control, transmitted
upstream at different frequencies in time slots
6.3 multiple access protocols
多个 40Mbps 下行 (广播) 信道
  单 CMTS 传输到信道
多个 30 Mbps 上行信道
  多路访问: 所有用户争用某些上行信道时隙 (其它已被分配)

## Slide 54: 有线接入网
MAP frame for
Interval [t1, t2]
Residences with cable modems
Downstream channel i
Upstream channel j
t1
t2
Assigned minislots containing cable modem
upstream data frames
Minislots containing
minislots request frames
cable headend
CMTS
6.3 multiple access protocols
DOCSIS: data over cable service interface spec(有线数据服务接口规范)
上行、下行频率信道 FDM
上行 TDM: 一些时隙被分配，一些有争用
  下行 MAP 帧: 指定上行时隙
  请求上行时隙 (及数据) 在选定的时隙中随机接入传输 (二进退避)
Notes: truncated binary exponential backoff: 截断二进制指数退避

## Slide 55: MAC 协议总结
信道划分, 按时间、频率或编码
  时分、频分
随机接入 (动态),
  ALOHA, S-ALOHA, CSMA, CSMA/CD
  载波侦听: 在某些技术中(有线)容易, 某些中 (无线)难
  CSMA/CD 用于以太网
  CSMA/CA 用于 802.11
轮流
  由中心站轮询、令牌传递
  蓝牙、FDDI、令牌环
6.3 multiple access protocols
Notes: the fiber distributed data interface (FDDI)
CSMA/CA(Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance)：带有冲突避免的载波监听多路访问

## Slide 56: 第六章 链路层和局域网
6.1 概述、服务
6.2 差错检测、纠正
6.3 多路访问协议
6.4 局域网
6.5 链路虚拟化: MPLS
6.6 数据中心网络
6.7 网上浮生一日：web 请求的历程
链路层与局域网

## Slide 57: 第六章 链路层和局域网
6.1 概述、服务
6.2 差错检测、纠正
6.3 多路访问协议
6.4 局域网
  寻址、ARP
  以太网
  交换机
  VLAN
6.5 链路虚拟化: MPLS
6.6 数据中心网络
6.7 网上浮生一日：web 请求的历程
链路层与局域网

## Slide 58: MAC 地址与 ARP
32 位 IP 地址:
  接口的网络层地址
  用于第3层 (网络层) 转发
MAC (或 LAN 或 物理 或 以太网) 地址:
  功能: "本地" 使用的从一个接口到另一个物理相连接的接口获取帧 (同一网络, 在 IP 地址意义下)
  48 位 MAC 地址 (对于大多数局域网) 在 NIC ROM 中烧录, 有时也可以通过软件设置
  例如: 1A-2F-BB-76-09-AD
16 进制 (基数 16) 表示法
(每一 "数字" 代表 4 比特)
6.4 局域网

## Slide 59: LAN 地址与 ARP
局域网上的每个适配器都有唯一的局域网地址
适配器
1A-2F-BB-76-09-AD
58-23-D7-FA-20-B0
0C-C4-11-6F-E3-98
71-65-F7-2B-08-53
LAN
(wired or
wireless)
6.4 局域网

## Slide 60: LAN 地址 (更多)
MAC 地址分配由 IEEE 管理
制造商购买 MAC 地址空间块 (以确保唯一性)
类比:
  MAC 地址: 如同身份证号
  IP 地址: 如同邮政地址、邮编
MAC 扁平地址 ➜ 可移动
  可以将LAN卡从一个LAN移动到另一个LAN
IP 分层地址不可移动
  地址取决于连接到哪个节点的IP子网
6.4 局域网

## Slide 61: ARP: 地址解析协议
ARP 表: 局域网上的每个 IP 节点(主机、路由器)都有表
  某些 LAN 节点的 IP/MAC 地址映射:
< IP 地址; MAC 地址; TTL>
  TTL (Time To Live): 此段时间之后该地址映射将被撤销 (通常 20 分钟)
问题: 在知道 IP 地址时, 如何确定接口的MAC地址?
1A-2F-BB-76-09-AD
58-23-D7-FA-20-B0
0C-C4-11-6F-E3-98
71-65-F7-2B-08-53
LAN
137.196.7.23
137.196.7.78
137.196.7.14
137.196.7.88
6.4 局域网
Notes: address resolution protocol

## Slide 62: ARP 协议: 同一 LAN
A 要向 B 发送数据报
  B 的 MAC 地址不在 A 的 ARP 表中
A 广播 ARP 查询分组, 含有 B 的 IP 地址
  目标 MAC 地址 = FF-FF-FF-FF-FF-FF
  局域网上所有节点收到 ARP 查询
B 收到 ARP 分组, 将其(B 的) MAC 地址回复给 A
  发送给 A 的 MAC 地址的帧 (单播)
A 缓存 (保存) IP 到 MAC 地址对到其 ARP 表中直到信息过时 (超期)
  软状态: 除非刷新，否则超时(消失)的信息
ARP 是 "即插即用":
  节点在无需网络管理员干预的情况下创建其 ARP 表
6.4 局域网

## Slide 63: The Internet Hourglass
TELNET
HTTP
FTP
SMTP
DNS
RIP
SNMP
DHCP
TCP
UDP
IP
ICMP
OSPF
ARP
RARP
application layer
transport
layer
network
layer
link
layer
ethernet
802.11
SONET
ATM
6.4 局域网

## Slide 64: 寻址: 路由到另一 LAN
排演: 自 A 通过 R 发送数据报到 B
  专注于寻址 – IP (数据报) 及 MAC 层 (帧)
  假设 A 知道 B 的 IP 地址
  假设 A 知道第一跳路由器 R 的 IP 地址 (how?)
  假设 A 知道 R 的 MAC 地址 (how?)
R
1A-23-F9-CD-06-9B
222.222.222.220
111.111.111.110
E6-E9-00-17-BB-4B
CC-49-DE-D0-AB-7D
111.111.111.112
111.111.111.111
74-29-9C-E8-FF-55
A
222.222.222.222
49-BD-D2-C7-56-2A
222.222.222.221
88-B2-2F-54-1A-0F
B
6.4 局域网

## Slide 65: 寻址: 路由到另一 LAN
R
1A-23-F9-CD-06-9B
222.222.222.220
111.111.111.110
E6-E9-00-17-BB-4B
CC-49-DE-D0-AB-7D
111.111.111.112
111.111.111.111
74-29-9C-E8-FF-55
A
222.222.222.222
49-BD-D2-C7-56-2A
222.222.222.221
88-B2-2F-54-1A-0F
B
IP
Eth
Phy
IP src: 111.111.111.111
IP dest: 222.222.222.222
  A 使用 IP 源为 A 和目标为 B 创建 IP 数据报
  A 创建以 R 的 MAC 地址为目标地址的链路层帧，帧包含 A 到 B的 IP 数据报
MAC src: 74-29-9C-E8-FF-55
MAC dest: E6-E9-00-17-BB-4B
6.4 局域网

## Slide 66: 寻址: 路由到另一 LAN
R
1A-23-F9-CD-06-9B
222.222.222.220
111.111.111.110
E6-E9-00-17-BB-4B
CC-49-DE-D0-AB-7D
111.111.111.112
111.111.111.111
74-29-9C-E8-FF-55
A
222.222.222.222
49-BD-D2-C7-56-2A
222.222.222.221
88-B2-2F-54-1A-0F
B
IP
Eth
Phy
  帧自 A 发送到 R
IP
Eth
Phy
  帧在 R 收到, 数据报移除, 传递给 IP
MAC src: 74-29-9C-E8-FF-55
MAC dest: E6-E9-00-17-BB-4B
IP src: 111.111.111.111
IP dest: 222.222.222.222
IP src: 111.111.111.111
IP dest: 222.222.222.222
6.4 局域网

## Slide 67: 寻址: 路由到另一 LAN
R
1A-23-F9-CD-06-9B
222.222.222.220
111.111.111.110
E6-E9-00-17-BB-4B
CC-49-DE-D0-AB-7D
111.111.111.112
111.111.111.111
74-29-9C-E8-FF-55
A
222.222.222.222
49-BD-D2-C7-56-2A
222.222.222.221
88-B2-2F-54-1A-0F
B
IP src: 111.111.111.111
IP dest: 222.222.222.222
  R 转发 IP 源 A，目标 B 的数据报
  R 创建以 B 的 MAC 地址为目的地址的链路层帧，帧包含 A 到 B 的 IP 数据报
MAC src: 1A-23-F9-CD-06-9B
MAC dest: 49-BD-D2-C7-56-2A
IP
Eth
Phy
IP
Eth
Phy
6.4 局域网

## Slide 68: 寻址: 路由到另一 LAN
R
1A-23-F9-CD-06-9B
222.222.222.220
111.111.111.110
E6-E9-00-17-BB-4B
CC-49-DE-D0-AB-7D
111.111.111.112
111.111.111.111
74-29-9C-E8-FF-55
A
222.222.222.222
49-BD-D2-C7-56-2A
222.222.222.221
88-B2-2F-54-1A-0F
B
  R 转发 IP 源 A，目标 B 的数据报
  R 创建以 B 的 MAC 地址为目的地址的链路层帧，帧包含 A 到 B 的 IP 数据报
IP src: 111.111.111.111
IP dest: 222.222.222.222
MAC src: 1A-23-F9-CD-06-9B
MAC dest: 49-BD-D2-C7-56-2A
IP
Eth
Phy
IP
Eth
Phy
6.4 局域网

## Slide 69: 寻址: 路由到另一 LAN
R
1A-23-F9-CD-06-9B
222.222.222.220
111.111.111.110
E6-E9-00-17-BB-4B
CC-49-DE-D0-AB-7D
111.111.111.112
111.111.111.111
74-29-9C-E8-FF-55
A
222.222.222.222
49-BD-D2-C7-56-2A
222.222.222.221
88-B2-2F-54-1A-0F
B
  R 转发 IP 源 A，目标 B 的数据报
  R 创建以 B 的 MAC 地址为目的地址的链路层帧，帧包含 A 到 B 的 IP 数据报
IP src: 111.111.111.111
IP dest: 222.222.222.222
MAC src: 1A-23-F9-CD-06-9B
MAC dest: 49-BD-D2-C7-56-2A
IP
Eth
Phy
6.4 局域网

## Slide 70: Homework
第6章后作业选做2题
测试腾讯会议准备考试环境
链路层与局域网

## Slide 71: 第六章 链路层和局域网
6.1 概述、服务
6.2 差错检测、纠正
6.3 多路访问协议
6.4 局域网
  寻址、ARP
  以太网
  交换机
  VLAN
6.5 链路虚拟化: MPLS
6.6 数据中心网络
6.7 网上浮生一日：web 请求的历程
链路层与局域网

## Slide 72: 以太网
"统治" 有线局域网技术:
单芯片、多速率(例 Broadcom BCM5761)
第一个广泛使用的局域网技术
简单、便宜
跟上速度竞赛: 10 Mbps – 10 Gbps
Metcalfe's Ethernet sketch
6.4 局域网
Novell
Notes: https://blog.csdn.net/weixin_42229404/article/details/81227377
Novell 网也是一种 LAN, 不是以太网，曾经一统 LAN, 占 70% 的市场 https://www.sbkk88.com/lizhishu/langchaozhidian/297889.html

## Slide 73: 以太网: 物理拓扑
总线型: 90年代中期流行
  所有节点都位于同一冲突域中 (可能相互碰撞)
星型: 当今流行
  位于中心的作用 交换机
  每个 "辐线" 运行一个(独立的) 以太网协议 (节点之间不冲突)
switch
bus: coaxial cable
star
6.4 局域网

## Slide 74: 以太网帧结构
发送适配器封装 IP 数据报 (或其他网络层协议包) 到 以太网帧
前同步码:
模式为10101010的7个字节后接模式为10101011的1个字节
用于同步收发器的时钟速率
目标
地址
源
地址
数据
(负载)
CRC
前同步码
类型
6.4 局域网

## Slide 75: 以太网帧结构（更多）
地址: 6 字节源，目标 MAC 地址
  如果适配器接收到目标地址匹配的帧，或接收到广播地址 (如 ARP 包)，它将帧中的数据传送到网络层协议
  否则适配器丢弃该帧
类型: 表示更高层的协议 (主要是 IP 但也可能其他协议, 例如 Novell IPX, AppleTalk)
CRC: 接收端循环冗余校验
  检测到错误: 帧被丢弃
6.4 局域网
目标
地址
源
地址
数据
(负载)
CRC
前同步码
类型

## Slide 76: 以太网: 不可靠、无连接
无连接: 发送和接收 NIC 之间不握手
非可靠: 接收 NIC 不会向发送 NIC 发送 ack 或 nack
  只有当初始发送方使用高层的 rdt (如 TCP) 时，丢弃的帧中的数据才能恢复，否则丢弃的数据丢失
以太网的 MAC 协议: 非时隙 带二进制回退的 CSMA/CD
6.4 局域网

## Slide 77: 802.3 以太网标准: 链路层和物理层
有许多不同的以太网标准
  通用 MAC 协议和帧格式
  不同速度: 2 Mbps、10 Mbps、100 Mbps、1Gbps、10 Gbps、40 Gbps
  不同物理层介质: 光纤、线缆
application
transport
network
link
physical
MAC protocol
and frame format
100BASE-TX
100BASE-T4
100BASE-FX
100BASE-T2
100BASE-SX
100BASE-BX
fiber physical layer
copper (twister
pair) physical layer
6.4 局域网

## Slide 78: 第六章 链路层和局域网
6.1 概述、服务
6.2 差错检测、纠正
6.3 多路访问协议
6.4 局域网
  寻址、ARP
  以太网
  交换机
  VLAN
6.5 链路虚拟化: MPLS
6.6 数据中心网络
6.7 网上浮生一日：web 请求的历程
链路层与局域网

## Slide 79: 以太网交换机
链路层设备: 扮演主动角色
  存储、转发以太网帧
  检查传入帧的MAC地址，当帧要在网段上转发时，使用 CSMA/CD 来访问网段，有选择地将帧转发到一个或多个输出链路
透明
  主机不知道交换机的存在
即插即用、自学习
  不需要配置交换机
6.4 局域网

## Slide 80: 交换机: 多个同时传输
主机与交换机有专用的直接连接
交换机缓存分组
以太网协议使用每个输入链路，但没有冲突；全双工
  每个链路都是自己的冲突域
交换: A 到 A' 与 B 到 B' 可以同时传输，没有冲突
带六个接口的交换机
(1,2,3,4,5,6)
A
A'
B
B'
C
C'
1
2
3
4
5
6
6.4 局域网

## Slide 81: 交换机转发表
Q: 交换机如何知道 A' 通过接口4可到达, B' 通过接口5可到达
带六个接口的交换机
(1,2,3,4,5,6)
A
A'
B
B'
C
C'
1
2
3
4
5
6
A: 每一个交换机都有一个 交换表, 每个表项:
  (主机的MAC地址、到达主机的接口、时间戳)
  类似路由表!
Q: 如何在交换表中创建和维护表项?
  如同路由协议? 非也!
6.4 局域网

## Slide 82: 交换机: 自学习
A
A'
B
B'
C
C'
1
2
3
4
5
6
交换机学习可以通过哪些接口到达哪些主机
  当接收到帧时，交换机 "学习到" 发送方的位置：传入的 LAN 网段
  在交换表中记录发送方/位置对
A A'
Source: A
Dest: A'
MAC 地址 接口 TTL
交换表
(初始为空)
A
1
60
6.4 局域网

## Slide 83: 交换机: 帧过滤/转发
当交换机接收到帧时:
  1. 记录输入链路、发送主机的MAC地址
  2. 使用MAC目标地址对交换表索引
  3. if 找到目的地的表项 then {
  if 目的位于到达帧所在的网段 then 丢弃帧
  else 根据表项的指示转发帧到特定接口
  }
  else 洪泛 /* 除到达接口外向所有接口转发 */
6.4 局域网

## Slide 84: 自学习、转发: 示例
目的 A 位置已知:
选择发送到唯一的链路
A
A'
B
B'
C
C'
1
2
3
4
5
6
帧目的地 A', 位置未知:
A A'
Source: A
Dest: A'
MAC 地址 接口 TTL
交换表
(初始为空)
A
1
60
A A'
A A'
A A'
A A'
A A'
洪泛
A' A
A'
4
60
6.4 局域网

## Slide 85: 互联交换机
自学习交换机可以互相连接在一起:
Q: 自 A 发送到 G: S1 如何知道通过 S4 和 S3 来转发帧到目的 G ?
A: 自学习! (工作原理与单交换机情形完全相同!)
A
B
S1
C
D
E
F
S2
S4
S3
H
I
G
6.4 局域网

## Slide 86: 自学习多交换机示例
假设 C 发送帧到 I, I 对 C 响应
Q: 演示位于 S1, S2, S3, S4中的交换表及分组转发
A
B
S1
C
D
E
F
S2
S4
S3
H
I
G
6.4 局域网

## Slide 87: 机构网络
到外部
网络
router
IP subnet
mail server
web server
6.4 局域网

## Slide 88: 交换机与路由器比较
两者都是存储转发:
路由器: 网络层设备 (检查网络层首部)
交换机: 链路层设备 (检查链路层首部)
两者都有转发表:
路由器: 使用路由算法、IP 地址计算转发表
交换机: 通过洪泛、学习、MAC 地址学到转发表
application
transport
network
link
physical
network
link
physical
link
physical
switch
datagram
application
transport
network
link
physical
frame
frame
frame
datagram
6.4 局域网

## Slide 89: 第六章 链路层和局域网
6.1 概述、服务
6.2 差错检测、纠正
6.3 多路访问协议
6.4 局域网
  寻址、ARP
  以太网
  交换机
  VLAN
6.5 链路虚拟化: MPLS
6.6 数据中心网络
6.7 网上浮生一日：web 请求的历程
链路层与局域网

## Slide 90: VLAN: 动机
考虑:
CS 用户更换办公室到 EE, 但希望连接到 CS 的交换机?
单个广播域:
  所有 2 层广播流量 (ARP、DHCP、目标 MAC 地址未知的位置) 都必须跨越整个 LAN
  安全/隐私、效率问题
Computer
Science
Electrical
Engineering
Computer
Engineering
6.4 局域网

## Slide 91: VLAN
基于端口的 VLAN: 交换机端口分组(通过交换机管理软件) 使得 单个 物理交换机 ……
支持 VLAN 功能的交换机能被配置成在单个物理LAN 设施上定义多个虚拟局域网
虚拟局域网
1
8
9
16
10
2
7
…
Electrical Engineering
(VLAN ports 1-8)
Computer Science
(VLAN ports 9-15)
15
…
Electrical Engineering
(VLAN ports 1-8)
…
1
8
2
7
9
16
10
15
…
Computer Science
(VLAN ports 9-16)
… 作为多个虚拟交换机运行
6.4 局域网

## Slide 92: 基于端口的 VLAN
流量隔离: 到/自端口 1-8 的帧只能到达端口 1-8
  也可以根据端点的MAC地址而不是交换机端口来定义VLAN
1
8
9
16
10
2
7
…
Electrical Engineering
(VLAN ports 1-8)
Computer Science
(VLAN ports 9-15)
15
…
动态成员: 端口可以在VLAN 之间动态分配
router
VLAN之间转发: 通过路由 (就像使用单独的交换机一样)
  现实中供应商组合销售交换机加路由器
6.4 局域网

## Slide 93: 跨越多个交换机的VLAN
主干端口: 在多个物理交换机上定义的 VLAN 之间运载帧
  交换机之间在 VLAN 内转发的帧不能是原始的 802.1 帧 (必须载有 VLAN ID 信息)
  802.1q 协议为主干端口之间转发的帧添加/删除附加首部字段
1
8
9
10
2
7
…
Electrical Engineering
(VLAN ports 1-8)
Computer Science
(VLAN ports 9-15)
15
…
2
7
3
Ports 2,3,5 belong to EE VLAN
Ports 4,6,7,8 belong to CS VLAN
5
4
6
8
16
1
6.4 局域网
Notes: In information technology, vanilla (pronounced vah-NIHL-uh ) is an adjective meaning plain or basic. The unfeatured version of a product is sometimes referred to as the vanilla version. The term is based on the fact that vanilla is the most popular or at least the most commonly served flavor of ice cream. Or, as Eric Raymond, editor of The New Hacker's Dictionary , puts it, the default ice cream.
IBM's BookMaster product, a text publishing system used in mainframe environments, provides a default way, called vanilla , to specify which parts of the book to publish, and another fancier way to specify it, called mocha .
Some Web sites with frames call the simpler version of their site the vanilla version.

## Slide 94: 802.1Q VLAN 帧格式
类型
2 字节标签协议标识符
(值: 81-00)
标签控制信息 (12 位 VLAN ID 字段,
3 比特优先级字段 类似 IP TOS)
重新计算 CRC
802.1 frame
802.1Q frame
目标
地址
源
地址
数据 (负载)
CRC
前同步码
目标
地址
源
地址
前同步码
数据 (负载)
CRC
类型
6.4 局域网
Notes: ToS: Terms of Service

## Slide 95: 第六章 链路层和局域网
6.1 概述、服务
6.2 差错检测、纠正
6.3 多路访问协议
6.4 局域网
6.5 链路虚拟化: MPLS
6.6 数据中心网络
6.7 网上浮生一日：web 请求的历程
链路层与局域网

## Slide 96: 多协议标签交换 (MPLS)
初始目的: 使用固定长度标签(而不是 IP 地址)进行高速 IP 转发
  使用固定长度标识符的快速查找 (而不是最长前缀匹配)
  借鉴虚拟电路方法
  但IP数据报仍然保留IP地址!
PPP 或以太网
首部
IP 首部
链路层帧的剩余部分
MPLS 首部
标签
实验
S
TTL
20
3
1
5
6.5 link virtualization: MPLS
RFC 3031
RFC 3032

## Slide 97: MPLS 使能路由器
亦称标签交换路由器
仅基于标签值将分组转发到输出接口 (不检查IP地址)
  MPLS 转发表不同于 IP 转发表
灵活性: MPLS 转发决策不同于 IP
  使用目标和源地址以不同方式将流路由到相同的目标(流量工程)
  如果链路故障则快速重新路由：预先计算备份路径 (对 VoIP 有用)
6.5 link virtualization: MPLS

## Slide 98: MPLS 与 IP 路径
R2
D
R3
R5
A
R6
IP 路由: 到目的地的路径仅由目的地址决定
IP 路由器
R4
6.5 link virtualization: MPLS

## Slide 99: MPLS 与 IP 路径
R2
D
R3
R4
R5
A
R6
IP 路由: 到目的地的路径仅由目的地址决定
MPLS 路由: 到目标的路径可以基于源和目标地址
  快速重路由: 预先计算链路故障时的备份路由
仅 IP
路由器
MPLS 与
IP 路由器
入口路由器(R4)可以使用基于(例如)源地址的不同的MPLS路由到 A
6.5 link virtualization: MPLS

## Slide 100: MPLS 信令
修改OSPF、IS-IS链路状态泛洪协议以携带MPLS路由使用的信息
  例如链路带宽、"预留"链路带宽量
D
R4
R5
A
R6
入口MPLS路由器使用RSVP-TE信令协议在下游路由器上建立MPLS转发
被修改的
链路状态
洪泛
RSVP-TE
6.5 link virtualization: MPLS
RFC 3468 memo
RFC 3209 Proposed Standard

## Slide 101: MPLS 转发表
R1
R2
D
R3
R4
R5
0
1
0
0
A
R6
in out out
label label dest interface
6 - A 0
in out out
label label dest interface
10 6 A 1
12 9 D 0
in out out
label label dest interface
10 A 0
12 D 0
1
in out out
label label dest interface
8 6 A 0
0
8 A 1
6.5 link virtualization: MPLS

## Slide 102: 第六章 链路层和局域网
6.1 概述、服务
6.2 差错检测、纠正
6.3 多路访问协议
6.4 局域网
6.5 链路虚拟化: MPLS
6.6 数据中心网络
6.7 网上浮生一日：web 请求的历程
链路层与局域网

## Slide 103: 数据中心网络
数万到数十万个主机，通常紧密耦合、非常临近:
  电子商务 (例如 Amazon)
  内容服务器 (例如 YouTube, Akamai, Apple, Microsoft)
  搜索引擎、数据挖掘 (例如 Google)
挑战:
  多个应用程序，每个都为大量客户提供服务
  管理/平衡负载，避免处理、联网、数据等的瓶颈
Inside a 40-ft Microsoft container,
Chicago data center
6.6 data center networking

## Slide 104: 数据中心网络
服务器机架
TOR 交换机
第一层交换机
第二层交换机
负载
平衡器
负载
平衡器
B
1
2
3
4
5
6
7
8
A
C
边界路由器
接入路由器
互联网
6.6 data center networking
负载平衡器: 应用层路由
接收外部客户端请求
引导数据中心内的工作负载
将结果返回给外部客户端 (对客户端隐藏内部数据中心)
Notes: TOR(Top of Rack): 机架顶部
blade: 刀片机

## Slide 105: 数据中心网络
交换机、机架之间的密集互连:
  增加机架之间的吞吐量 (多路径路由成为可能)
  通过冗余提高可靠性
服务器机架
TOR 交换机
第一层交换机
第二层交换机
1
2
3
4
5
6
7
8
6.6 data center networking

## Slide 106: 第六章 链路层和局域网
6.1 概述、服务
6.2 差错检测、纠正
6.3 多路访问协议
6.4 局域网
6.5 链路虚拟化: MPLS
6.6 数据中心网络
6.7 网上浮生一日：web 请求的历程
链路层与局域网

## Slide 107: 合成: 网上浮生一日
协议栈的行程到此而止!
  应用、传输、网络、链路
将此前所学综合在一起: 合成!
  目的: 识别、回顾、理解看似简单场景中涉及的协议(在所有层) : 请求www页面
  场景: 学生将笔记本电脑连接到校园网，请求/接收 www.google.com
6.7 a day in the life of a web request

## Slide 108: 网上浮生一日: 场景
Comcast network
68.80.0.0/13
Google's network
64.233.160.0/19
64.233.169.105
web server
DNS服务器
school network
68.80.2.0/24
web page
browser
6.7 a day in the life of a web request

## Slide 109: 浮生一日… 连接到互联网
router
(runs DHCP)
连接笔记本需要有自己的 IP 地址、第一跳路由器地址、DNS 服务器地址: 使用 DHCP
DHCP
UDP
IP
Eth
Phy
DHCP
DHCP
DHCP
DHCP
DHCP
DHCP
UDP
IP
Eth
Phy
DHCP
DHCP
DHCP
DHCP
DHCP
DHCP 请求封装在 UDP 中，封装在 IP 中，封装在 802.3 以太网中
局域网上的以太网帧广播 (目的: FFFFFFFFFFFF), 被运行 DHCP 服务的路由器接收到
以太网 多路分解 到 IP 多路分解到 UDP 多路分解到 DHCP
6.7 a day in the life of a web request

## Slide 110: 浮生一日… 连接到互联网
router
(runs DHCP)
DHCP 服务器构建包含客户端的 IP 地址、客户端第一跳路由器的 IP 地址、DNS 服务器的名称和IP地址的 DHCP ACK
DHCP
UDP
IP
Eth
Phy
DHCP
DHCP
DHCP
DHCP
DHCP
UDP
IP
Eth
Phy
DHCP
DHCP
DHCP
DHCP
DHCP
在 DHCP 服务器上封装帧，再通过 LAN 转发(交换机学习) ，在客户端多路分解
客户端现在有了 IP 地址, 知道 DNS 服务器的名称和地址，及其第一跳路由器的 IP 地址
DHCP 客户端接收 DHCP ACK 应答
6.7 a day in the life of a web request

## Slide 111: 浮生一日… ARP (在 DNS 之前, 且先于 HTTP)
router
(runs DHCP)
在发送 HTTP 请求之前, 需要www.google.com 的 IP 地址 : DNS
DNS
UDP
IP
Eth
Phy
DNS
DNS
DNS
创建 DNS 查询, 封装在UDP中，封装在 IP 中，封装在以太网中。要向路由器发送帧，需要路由器接口的 MAC 地址: ARP
ARP 查询 广播, 被路由器接收到, 以路由器接口的给定 MAC 地址进行 ARP 应答
客户端现在知道第一跳路由器的 MAC 地址，所以现在可以发送包含DNS 查询的帧
ARP query
Eth
Phy
ARP
ARP
ARP reply
6.7 a day in the life of a web request

## Slide 112: 浮生一日… 使用 DNS
router
(runs DHCP)
DNS
UDP
IP
Eth
Phy
DNS
DNS
DNS
DNS
DNS
包含DNS 查询的 IP 数据报通过 LAN 交换机从客户端转发到第一跳路由器
IP数据报由校园网转发到 Comcast 网络，路由到 (表由 RIP, OSPF, IS-IS 和/或 BGP 路由协议产生) DNS 服务器
多路分解到 DNS 服务器
DNS 服务器将 www.google.com 的 IP 地址回复给客户端
Comcast network
68.80.0.0/13
DNS server
DNS
UDP
IP
Eth
Phy
DNS
DNS
DNS
DNS
6.7 a day in the life of a web request

## Slide 113: 浮生一日…承载 HTTP 的 TCP 连接
router
(runs DHCP)
HTTP
TCP
IP
Eth
Phy
HTTP
要发送HTTP请求, 客户端首先打开到web 服务器的 TCP 套接字
TCP SYN 报文段 (3 次握手的第一步) 域间路由到 web 服务器
TCP 连接建立!
64.233.169.105
web server
SYN
SYN
SYN
SYN
TCP
IP
Eth
Phy
SYN
SYN
SYN
SYNACK
SYNACK
SYNACK
SYNACK
SYNACK
SYNACK
SYNACK
web 服务器以 TCP SYNACK 响应(3 次握手的第二步)
6.7 a day in the life of a web request

## Slide 114: 浮生一日… HTTP 请求/响应
router
(runs DHCP)
HTTP
TCP
IP
Eth
Phy
HTTP
HTTP request 发送到 TCP 套接字
包含 HTTP 应答的 IP 数据报路由回客户端
64.233.169.105
web server
HTTP
TCP
IP
Eth
Phy
web 服务器以 HTTP reply 应答(包含 web 页)
HTTP
HTTP
HTTP
HTTP
HTTP
HTTP
HTTP
HTTP
HTTP
HTTP
HTTP
HTTP
HTTP
web 页 终于 (!!!) 显示出来了
6.7 a day in the life of a web request
包含HTTP 请求的 IP 数据报路由到 www.google.com

## Slide 115: 第六章: 总结
数据链路层服务背后的基本原理:
  错误检测、纠正
  共享广播信道：多路接入
  链路层寻址
各种链路层技术的实例化与实现
  以太网
  交换局域网, VLAN
  作为链路层的虚拟网络: MPLS
合成: 浮生一日的 web 请求
链路层与局域网

## Slide 116: 第六章: 让我们稍事休息
协议栈的旅程 完成 (除了 PHY)
对网络原理、实践有了扎实的理解
….. 课程到此结束 …. 但 很多 有趣的话题还未来得及涉及!
  无线
  多媒体
  安全性
链路层与局域网

## Slide 117: Homework
第6章后作业选做3题
链路层与局域网