## Slide 2: 作业
6-01
6-02
6-04
6-05
6-06
6-07
6-08
6-10

## Slide 3
广域网(WAN，Wide Area Network)
也称远程网（Long Haul Network ）
覆盖范围很大，从几十公里到几千公里
连接城市或国家，提供远距离通信
形成国际性的远程网络
接入网(AN，Access Network)
将本地计算机接入广域网，广域网的一部分
骨干网络到用户终端之间的所有设备
长度通常几百米到几公里

## Slide 5
广域网基础
6.1

## Slide 6
6.1.1 广域网的概念
6.1.2 网络互联

## Slide 7
6.1.1 广域网的概念
6.1.2 网络互联

## Slide 8
6.1.1 广域网的概念
6.1.2 网络互联

## Slide 9
6.1.1 广域网的概念
广域网的定义与特点
广域网的组成与结构
常见广域网

## Slide 10
6.1.1 广域网的概念
广域网的定义与特点
广域网的组成与结构
常见广域网
广域网由通信子网与资源子网构成:
通信子网 — 通信链路、通信节点等网络设备组成，主要使用分组交换技术
资源子网 — 计算机系统、终端、软件资源与信息资源组成，主要完成数据处理与存储，向用户提供网络资源与服务
广域网的主要特点:
覆盖范围广 — 可达数千、数万公里
使用多种传输介质 — 有线（光纤、双绞线、同轴电缆）、无线（微波、卫星、红外、激光）
数据传输延迟大 — 传输距离远、采用技术种类多
管理、维护较困难
作为公共数据网络 — 规模大、投资大、由大型机构兴建、运营和管理，用户购买服务（带宽、流量等）
核心技术 — 远距离、高带宽、高质量的交换技术

## Slide 11
6.1.1 广域网的概念
广域网的定义与特点
广域网的组成与结构
常见广域网
广域网与局域网的区别:
覆盖范围不同 — 大与小
技术标准不同 — 光交换主导与电交换主导
实现方式不同 — 资源具有共用性与资源自用

## Slide 12
6.1.1 广域网的概念
          广域网的定义与特点
          广域网的组成与结构
          常见广域网
资源子网:
由计算力资源、软件资源、信息资源、数据资源等组成
数据处理与存储等功能
为用户提供网络资源与服务
通信子网：
由通信控制处理机、通信线路与通信设备组成
数据的发送、接收与转发等传输功能

## Slide 13
6.1.1 广域网的概念
          广域网的定义与特点
          广域网的组成与结构
          常见广域网
公用电话网
宽带综合业务数字网
SDH 网络
专用网

## Slide 14
6.1.1 广域网的概念
6.1.2 网络互联

## Slide 15
6.1.2 网络互联
网络互联概念
网络互联方法

## Slide 16
6.1.2 网络互联
网络互联概念
网络互联方法
完成网络互联服务的要求:
提供网络间的链路，完成物理和数据链路层的连接
提供不同网络中进程间的数据路由和传递
提供记账服务，跟踪并记录网络和路由器的使用情况
适应网络间的差异，能在连接不同体系结构的网络
网络互联的优点:
扩大资源共享的范围 — 实现资源共享
提高网络的性能 — 随着节点的增多、覆盖范围的扩大而降低
降低成本 — 代理服务等CACHE机制、P2P机制等
提高安全性 — 方便安全机制的部署和使用
提高可靠性 — 降低设备故障对网络的影响范围

## Slide 17
6.1.2 网络互联
网络互联概念
网络互联方法
网络互联设备：
中继器 — 互联多个网段，放大/再生信号，延长网络距离，物理层
集线器 — 分隔冲突域，物理层
交换机 — 互联多个局域网，实现VLAN、数据过滤，数据链路层
路由器 — 格式、协议转换，路由选择、拥塞控制、差错处理，网络层
网关 — 高层协议转换，不同协议网络的互联，包括传输网关和应用网关

## Slide 18
6.1.2 网络互联
网络互联概念
网络互联方法
1) LAN-LAN 互联
2) LAN-WAN 互联
3) WAN-WAN 互联

## Slide 19
6.1.2 网络互联
网络互联概念
网络互联方法
1) LAN-LAN 互联
利用中继器互联
利用集线器互联
利用交换机互联
利用路由器互联
2) LAN-WAN 互联
3) WAN-WAN 互联
工作站
工作站
工作站
工作站
网段 1
网段 2
5-4-3规则：一个以太网最多5个网段、4个中继器、其中3个可以挂接终端

## Slide 20
6.1.2 网络互联
网络互联概念
网络互联方法
1) LAN-LAN 互联
利用中继器互联
利用集线器互联
利用交换机互联
利用路由器互联
2) LAN-WAN 互联
3) WAN-WAN 互联
交换机
交换机
交换机
交换机

## Slide 21
6.1.2 网络互联
网络互联概念
网络互联方法
1) LAN-LAN 互联
利用中继器互联
利用集线器互联
利用交换机互联
利用路由器互联
2) LAN-WAN 互联
3) WAN-WAN 互联
交换机
交换机
交换机
路由器

## Slide 22
6.1.2 网络互联
网络互联概念
网络互联方法
1) LAN-LAN 互联
2) LAN-WAN 互联
利用路由器
3) WAN-WAN 互联
交换机
交换机
交换机
交换机
路由器

## Slide 23
6.1.2 网络互联
网络互联概念
网络互联方法
1) LAN-LAN 互联
2) LAN-WAN 互联
3) WAN-WAN 互联
路由器、网关

## Slide 25
ISDN/BISDN网络
6.2

## Slide 26
1. ISDN 及其特点
2. ISDN 的结构
3. B-ISDN 网

## Slide 27
1. ISDN 及其特点
2. ISDN 的结构
3. B-ISDN 网

## Slide 28
1. ISDN 及其特点
2. ISDN 的结构
3. B-ISDN 网

## Slide 29
1. ISDN 及其特点
综合业务数字网(Integrated Service Digital Network)是在公共电话交换网PSTN的网络基础上发展而来:
同时进行高速数据传输和语音传送
端到端数字连接的全数字式信道
通过一组标准的多用途接口联网
ISDN定义的信道:
A信道 — 4 kHz 模拟电话信道
B信道 — 64 kpbs 数字PCM 话音或数据信道
C信道 — 8 kpbs 或 16 kpbs 数字信道
D信道 — 16 kpbs 信令数字信道
E信道 — 64 kpbs 内部 ISDN 信令使用的数字信道
H信道 — 384 kpbs 数字信道
manual routing at local exchange office

## Slide 30
1. ISDN 及其特点
ISDN 技术的发展:
第一代技术窄带ISDN(N-ISDN) — 利用 64 kpbs 的信道作为基本交换单位，采用电路交换技术
第二代技术宽带ISDN(B-ISDN) — 支持更高的数据传输速率，采用分组交换技术
N-ISDN 定义两种用户访问速率:
基本访问速率(BRI) — 2个B信道1个D信道(2B+D)组成。B信道用于传送用户数据；D信道用于传送控制信息，总速率144 kbps。2个B信道一个用于数据传输，一个用于语音传输(不打电话时亦可用于数据传输)
基群访问速率(PRI) — 多种信道混合而成。北美和日本使用(23B+D)，速率1.544 Mbps；中欧使用(30B + D)
基本访问速率利用已有用户电话线，提供电话、传真等常规业务
基群访问速率针对小型电话交换机(PBX)或LAN等业务量大的单位用户

## Slide 31
1. ISDN 及其特点
2. ISDN 的结构
3. B-ISDN 网

## Slide 32
1. ISDN 及其特点
2. ISDN 的结构
3. B-ISDN 网

## Slide 33
2. ISDN 的结构
分组交换能力
电路交换能力
无交换连接能力
公共信道信令能力
ISDN
交换机
ISDN
交换机
TE
TE
ISDN网络
用户-网络信令
用户-网络信令
用户-用户信令
用户信息
用户信息
ISDN 包括：
1) ISDN 用户-网络接口
2) ISDN 网络功能
3) ISDN 信令系统

## Slide 34
2. ISDN 的结构
1) ISDN 用户-网络接口
作用：用户终端与ISDN网络之间、网络与用户之间相互交换信息
利用接口提供多种业务 — 选择比特率、交换方式或编码
多终端配置 — 多终端连接在同一接口上
终端移动性 — 利用标准插座，使终端能在通信过程中移动和重新恢复通信连接
2) ISDN 网络功能
提供OSI模型1~3层功能
电路交换能力
分组交换能力（存储转发、包交换）
无交换连接能力（非交换连接能力）
公用信道信令能力（7号信令网，分时共用）
3) ISDN 信令系统（全部采用公共信道信令）
用户-网络信令：用户终端与网络之间的控制信号
网络内部信令：交换机之间的控制信号
用户-用户信令：用户终端设备之间的控制信号

## Slide 35
1. ISDN 及其特点
2. ISDN 的结构
3. B-ISDN 网

## Slide 36
1. ISDN 及其特点
2. ISDN 的结构
3. B-ISDN 网

## Slide 37
3. B-ISDN 网
B-ISDN支持高速率传输:
B-ISDN使用的是快速分组交换技术(异步传输模式ATM), 而N-ISDN使用的是电路交换
B-ISDN的干线都采用光纤，基于SONET/SDH光交换技术
B-ISDN采用虚电路
每秒可达数百兆

## Slide 39
SDH网络
6.3

## Slide 40
6.3.1 SDH 网络特点
6.3.2 SDH 网络速率体系
6.3.3 SDH 网络帧结构
6.3.4 SDH 网络复用结构
6.3.5 SDH 网络常见网元
6.3.6 SDH 网络结构
6.3.7 SDH 网络保护机制

## Slide 41
6.3.1 SDH 网络特点
6.3.2 SDH 网络速率体系
6.3.3 SDH 网络帧结构
6.3.4 SDH 网络复用结构
6.3.5 SDH 网络常见网元
6.3.6 SDH 网络结构
6.3.7 SDH 网络保护机制

## Slide 42
6.3.1 SDH 网络特点
SONET(Synchronous Optical Network, 同步光网络):
贝尔通信研究所提出，北美地区使用
尽管提出早，但在市场上被认为是SDH的变种
SDH(Synchronous Digital Hierarchy, 同步数字体系):
国际电报电话咨询委员会(CCITT)接受并重新命名
不仅适用于光纤也适用于微波和卫星传输,低速率时也适合电传输介质
参见 https://en.wikipedia.org/wiki/Synchronous_optical_networking

## Slide 43
6.3.1 SDH 网络特点
SDH 网络的主要特点:
统一的光接口
自愈环
SDH网同步
极强的网管能力
采用数字复接技术

## Slide 44
6.3.1 SDH 网络特点
SDH 网络的主要特点:
统一的光接口
  统一国际标准，之前的三套通信标准（美国、欧洲、日本）彼此不兼容
  方便互联互通
自愈环
SDH网同步
极强的网管能力
采用数字复接技术

## Slide 45
6.3.1 SDH 网络特点
SDH 网络的主要特点:
统一的光接口
自愈环
  当一个环出现故障时，网络在50ms内自动将信号转移到其它环上传送
SDH网同步
极强的网管能力
采用数字复接技术

## Slide 46
6.3.1 SDH 网络特点
SDH 网络的主要特点:
统一的光接口
自愈环
SDH网同步
  需要统一的时钟
  采用主从同步的方式：所有网络单元时钟跟踪全网基准主时钟
  局内同步分配用星型拓扑，即局内时钟由本局最高质量的时钟获取定时
  定时由SDH网络单元经同步链路送往其它局的网络单元
  局间同步分配采用树型拓扑
极强的网管能力
采用数字复接技术

## Slide 47
6.3.1 SDH 网络特点
SDH 网络的主要特点:
统一的光接口
自愈环
SDH网同步
极强的网管能力
  帧结构中含有丰富的网管信息
采用数字复接技术

## Slide 48
6.3.1 SDH 网络特点
SDH 网络的主要特点:
统一的光接口
自愈环
SDH网同步
极强的网管能力
采用数字复接技术
  各支路信号作为较小的传送单位复用在一起组成更大的单位传送
  在目的地分拣出相应的信息单位

## Slide 49
6.3.1 SDH 网络特点
6.3.2 SDH 网络速率体系
6.3.3 SDH 网络帧结构
6.3.4 SDH 网络复用结构
6.3.5 SDH 网络常见网元
6.3.6 SDH 网络结构
6.3.7 SDH 网络保护机制

## Slide 50
6.3.2 SDH 网络速率体系
OC | STS | STM | 有效荷载 kbps | 线路速率 kbps
OC-1 | STS-1 | STM-0 | 50,112 | 51,840
OC-3 | STS-3 | STM-1 | 150,336 | 155,520
OC-12 | STS-12 | STM-4 | 601,344 | 622,080
OC-24 | STS-24 | – | 1,202,688 | 1,244,160
OC-48 | STS-48 | STM-16 | 2,405,376 | 2,488,320
OC-192 | STS-192 | STM-64 | 9,621,504 | 9,953,280
OC-768 | STS-768 | STM-256 | 38,486,016 | 39,813,120
OC：
光纤上传输的光信号速率
STS：
数字电路接口的电信号传输速率
STM：
国家间骨干线路数字信号速率
SDH使用STM（同步传输模块）标准

## Slide 51
6.3.1 SDH 网络特点
6.3.2 SDH 网络速率体系
6.3.3 SDH 网络帧结构
6.3.4 SDH 网络复用结构
6.3.5 SDH 网络常见网元
6.3.6 SDH 网络结构
6.3.7 SDH 网络保护机制

## Slide 52
6.3.3 SDH 网络帧结构
SDH 基本概念：
通道(path) — 低速支路信号
段(section) — 多路通道合成的一路信号
再生段(regenerator section) — 在两个设备的 RST 之间的维护区段（包括两个RST和之间的光缆）
RST — Regenerator Section Termination
复用段(multiplex section) — 在两个设备的 MST 之间的维护区段（包括两个MST和之间的光缆）

## Slide 53
6.3.3 SDH 网络帧结构
STM-N 的高阶帧由低阶帧复接而成
STM-1 帧结构
Y(J)S SONET Slide
Section
Overhead
SOH
段开销
…
RSOH
MSOH
AUPTR
Path
Overhead
POH
通道开销
RSOH：再生段开销
MSOH：复接段开销
AUPTR：管理单元指针
9 字节
261 字节

## Slide 54
6.3.3 SDH 网络帧结构
Y(J)S SONET Slide
…
9 字节
261 字节
STM-1 帧结构
比特率 155520 kbps，帧长 125 s
通道开销（Path Overhead, POH）监测低速支路信号复制到STM-N后在SDH网上传输性能
再生段开销RSOH对应一个大的范围STM-N，复用段开销MSOH对应大的范围中的一个小范围STM-1
管理单元指针(AU-PTR)用来指示信息净负荷的第一个字节在STM-N帧内的准确位置

## Slide 55
6.3.3 SDH 网络帧结构
STM-N 帧结构
SOH
AU PTR
SOH
POH
9×N B
261×N B

## Slide 56
6.3.1 SDH 网络特点
6.3.2 SDH 网络速率体系
6.3.3 SDH 网络帧结构
6.3.4 SDH 网络复用结构
6.3.5 SDH 网络常见网元
6.3.6 SDH 网络结构
6.3.7 SDH 网络保护机制

## Slide 57
6.3.4 SDH 网络复用结构
SDH 采用字节间插(byte interleaving)复用:
低阶SDH信号复用成高阶SDH信号
低速支路信号复用成SDH信号SDH-N
. . .
字节间插

## Slide 58
6.3.4 SDH 网络复用结构
SDH 采用字节间插(byte interleaving)复用:
低阶SDH信号复用成高阶SDH信号
  4合1：4×STM-1 → STM-4, 4×STM-4 → STM-16
  帧频不变(8000帧/秒)
低速支路信号复用成SDH信号SDH-N

## Slide 59
6.3.4 SDH 网络复用结构
SDH 采用字节间插(byte interleaving)复用:
低阶SDH信号复用成高阶SDH信号
低速支路信号复用成SDH信号STM-N
  两种传统方法：
  比特塞入法
  固定位置映射法

## Slide 60: Comparing clocks
6.3.4 SDH 网络复用结构
SDH 采用字节间插(byte interleaving)复用:
低阶SDH信号复用成高阶SDH信号
低速支路信号复用成SDH信号STM-N
  两种传统方法：
  比特塞入法
  固定位置映射法
A clock is said to be isochronous (isos=equal, chronos=time)
  if its ticks are equally spaced in time
2 clocks are said to be synchronous 同步 (syn=same chronos=time)
  if they tick in time, i.e. have precisely the same frequency
2 clocks are said to be plesiochronous 准同步 (plesio=near chronos=time)
  if they are nominally if the same frequency
  but are not locked

## Slide 61
6.3.4 SDH 网络复用结构
SDH 采用字节间插(byte interleaving)复用:
低阶SDH信号复用成高阶SDH信号
低速支路信号复用成SDH信号STM-N
  两种传统方法：
  比特塞入法(码速调整法)：
    固定位置的比特塞入指示显示塞入的比特是否载有信号数据
    允许被复合的净负荷有较大的频率差异(异步复用)
    不能将支路信号直接接入高速复用信号或从高速信号中分出低速支路信号，需要一级一级进行(PDH的方式, 准同步, plesiochronous digital hierarchy)
  固定位置映射法

## Slide 62
6.3.4 SDH 网络复用结构
SDH 采用字节间插(byte interleaving)复用:
低阶SDH信号复用成高阶SDH信号
低速支路信号复用成SDH信号STM-N
  两种传统方法：
  比特塞入法(码速调整法)
  固定位置映射法：
    利用低速信号在高速信号中的特殊位置来携带低速同步信号，要求低速信号与高速信号同步（帧频一致）
    方便从高速信号中直接上/下低速支路信号
    当高速信号和低速信号出现频差或相差时，要用125s缓存器来进行频率校正和相位对准，导致信号较大延时

## Slide 63
6.3.4 SDH 网络复用结构
SDH 采用字节间插(byte interleaving)复用:
低阶SDH信号复用成高阶SDH信号
低速支路信号复用成SDH信号STM-N
  SDH方法：
  映射
  定位
  复用

## Slide 64
6.3.4 SDH 网络复用结构
SDH 采用字节间插(byte interleaving)复用:
低阶SDH信号复用成高阶SDH信号
低速支路信号复用成SDH信号STM-N
  SDH方法：
  映射 — 将有效荷载PDH信号打包成C(容器)，再加上相应的POH通道开销而成VC
  定位
  复用

## Slide 65
6.3.4 SDH 网络复用结构
SDH 采用字节间插(byte interleaving)复用:
低阶SDH信号复用成高阶SDH信号
低速支路信号复用成SDH信号STM-N
  SDH方法：
  映射
  定位 — 使用指针, 指针为TU的净荷载中低阶VC帧的起点, 或为AU的净荷载中高阶VC帧的起点
    TU(Tributary Unit, 支路单元)
    AU(Administrative Unit, 管理单元)
  复用

## Slide 66
6.3.4 SDH 网络复用结构
SDH 采用字节间插(byte interleaving)复用:
低阶SDH信号复用成高阶SDH信号
低速支路信号复用成SDH信号STM-N
  SDH方法：
  映射
  定位
  复用 — 通过字节交错间插
    把TU组织成高阶VC
    把AU组织成STM-N

## Slide 67
6.3.4 SDH 网络复用结构
SDH 采用字节间插(byte interleaving)复用:
低阶SDH信号复用成高阶SDH信号
低速支路信号复用成SDH信号STM-N
  SDH方法：
  映射
  定位
  复用
SDH的复用顺序
C-n
VC-n = POH + C-n
TU-n = pointer + VC-n (n=11, 12, 2, 3)
AU-n = pointer + VC-n (n=3,4)
TUG = N * TU-n
AUG = N * AU-n
STM-N = SOH + AUG
STM-N
AU-3
VC-3
C3
VC-3
TU-3
TUG-3
C-4
VC-4
AU-4
AUG
…
AUG
AUG
C2
C12
C11
TUG-2
VC-2
TU-2
VC-12
TU-12
VC-11
TU-11
STM-0
* 3
*7
* 3
*7
* 4
* 3

## Slide 68
6.3.1 SDH 网络特点
6.3.2 SDH 网络速率体系
6.3.3 SDH 网络帧结构
6.3.4 SDH 网络复用结构
6.3.5 SDH 网络常见网元
6.3.6 SDH 网络结构
6.3.7 SDH 网络保护机制

## Slide 69
6.3.5 SDH 网络常见网元
1) 终端复用器 — TM
2) 分/插复用器 — ADM
3) 再生中继器 — REG
4) 数字交叉连接设备 — DXC

## Slide 70
6.3.5 SDH 网络常见网元
1) 终端复用器 — TM
2) 分/插复用器 — ADM
3) 再生中继器 — REG
4) 数字交叉连接设备 — DXC
TM
STM-N
STM-M
140 Mbit/s
2 Mbit/s
34 Mbit/s
M < N
用在网络的终端站点上，如一条链路的两个端点上，双端口
将支路端口的低速信号复用到高速信号STM-N中
Terminal Multiplexer
从 STM-N 信号中分出低速支路信号

## Slide 71
6.3.5 SDH 网络常见网元
1) 终端复用器 — TM
2) 分/插复用器 — ADM
3) 再生中继器 — REG
4) 数字交叉连接设备 — DXC
ADM
STM-N
w
140 Mbit/s
2 Mbit/s
34 Mbit/s
M < N
STM-N
e
STM-M
Add / Drop Multiplexer
用于SDH传输网络的转接站点处，如链路中间节点或环上节点
使用最多、最重要的网元, 等效2个TM
从主线路端口收的主线路信号中拆分出低速支路信号
将低速支路信号交叉复用进主线路上去
将主线路侧的 STM-N 信号进行交叉连接
两个主线路端口(每个收/发两根光纤)、一个支路端口

## Slide 72
6.3.5 SDH 网络常见网元
1) 终端复用器 — TM
2) 分/插复用器 — ADM
3) 再生中继器 — REG
4) 数字交叉连接设备 — DXC
REG
STM-N
w
STM-N
e
Regenerator & Optical Amplifier
两种：
全光再生中继器（光功率放大器, optical amplifier）
电再生中继器（regenerator）：O/E、E/O

## Slide 73
6.3.5 SDH 网络常见网元
1) 终端复用器 — TM
2) 分/插复用器 — ADM
3) 再生中继器 — REG
4) 数字交叉连接设备 — DXC
DXC
m
n
Digital Cross Connect
多端口设备，相当于一个交叉矩阵
完成STM-N信号的交叉连接功能
将输入的m路STM-N信号交叉连接到输出的n路上
DXC m/n 表示类型和性能 (m≥ n)
m — 可接入的最高速率等级，越大表示承载容量越大
n — 交叉矩阵中进行交叉连接的最低速率等级，越小灵活性越好

## Slide 74
6.3.1 SDH 网络特点
6.3.2 SDH 网络速率体系
6.3.3 SDH 网络帧结构
6.3.4 SDH 网络复用结构
6.3.5 SDH 网络常见网元
6.3.6 SDH 网络结构
6.3.7 SDH 网络保护机制

## Slide 75
6.3.6 SDH 网络结构
1. 链型网
2. 星型网
3. 树型网
4. 环型网
5. 网孔型网

## Slide 76
6.3.6 SDH 网络结构
1. 链型网
2. 星型网
3. 树型网
4. 环型网
5. 网孔型网
ADM
ADM
TM
TM
所有节点一一串联，首尾两端开放

## Slide 77
6.3.6 SDH 网络结构
1. 链型网
2. 星型网
3. 树型网
4. 环型网
5. 网孔型网
一网元做为特殊节点与其它各节点相连
其它各节点互不相连
通过特殊节点统一管理其它节点
利于分配带宽、节约成本
特殊节点的安全保障和处理能力是网络的瓶颈
多用于本地网（接入网和用户网）
DXC/ADM
TM
TM
TM
TM
TM

## Slide 78
6.3.6 SDH 网络结构
1. 链型网
2. 星型网
3. 树型网
4. 环型网
5. 网孔型网
ADM
ADM
TM
TM
DXC/ADM
TM
链型拓扑和星型拓扑相结合

## Slide 79
6.3.6 SDH 网络结构
1. 链型网
2. 星型网
3. 树型网
4. 环型网
5. 网孔型网
ADM
ADM
ADM
ADM
链型网络首位相连，任何一个节点都不对外开放
使用最多的SDH网络拓扑形式，自愈功能强

## Slide 80
6.3.6 SDH 网络结构
1. 链型网
2. 星型网
3. 树型网
4. 环型网
5. 网孔型网
所有网元节点两两相连，提供多个传输路由
可靠性更强，不存在瓶颈问题和失效问题
网络冗余度高，成本高、结构复杂
主要用于长途网中，以提供网络的高可靠性
DXC/ADM
DXC/ADM
DXC/ADM
DXC/ADM

## Slide 81
6.3.1 SDH 网络特点
6.3.2 SDH 网络速率体系
6.3.3 SDH 网络帧结构
6.3.4 SDH 网络复用结构
6.3.5 SDH 网络常见网元
6.3.6 SDH 网络结构
6.3.7 SDH 网络保护机制

## Slide 82
6.3.7 SDH 网络保护机制
1. 自愈的概念
2. 自愈的基本实现方式
3. 自愈环的分类
4. 保护的具体实现
只介绍最广泛的环型网络的保护机制

## Slide 83
6.3.7 SDH 网络保护机制
1. 自愈的概念
2. 自愈的基本实现方式
3. 自愈环的分类
4. 保护的具体实现
在网络发生故障时，无需人为干预，自动在极短时间（ITU-T规定50ms）内自动恢复传输
故障发生时具备发现替代传输路由并重建通信的能力：
网络要有冗余的路由
网元要有强大的交叉能力和一定的智能
自愈指通过备用信道将失效的业务恢复，不涉及具体故障和线路的修复、更换

## Slide 84
6.3.7 SDH 网络保护机制
1. 自愈的概念
2. 自愈的基本实现方式
3. 自愈环的分类
4. 保护的具体实现
环型网络采用切换方式将业务切换到备用信道:
恢复方式 — 主用信道故障时切换到备用信道，主用信道修复后切回
不恢复方式 — 主用信道故障时切换到备用信道，主用信道修复后不切回而作为备用信道，原备用信道作为主用信道

## Slide 85
6.3.7 SDH 网络保护机制
1. 自愈的概念
2. 自愈的基本实现方式
3. 自愈环的分类
4. 保护的具体实现
按环上业务的传输方向:
单向环
双向环
按网元节点间的光纤数:
双光纤（一对收/发光纤）
四光纤（两对收/发光纤）
按保护的业务级别:
通道保护环 — 保护以通道为基础，保护STM-N信号中某个VC
复用段保护环 — 保护以复用段为基础，整个STM-N业务都切换到备用信道

## Slide 86
6.3.7 SDH 网络保护机制
1. 自愈的概念
2. 自愈的基本实现方式
3. 自愈环的分类
4. 保护的具体实现
1) 二纤单向通道保护环
2) 二纤双向通道保护环
3) 二纤单向复用段保护环
4) 四纤双向复用段保护环
5) 双纤双向复用段保护环 — 双纤共享复用段保护环

## Slide 87
6.3.7 SDH 网络保护机制
4. 保护的具体实现
1) 二纤单向通道保护环
2) 二纤双向通道保护环
3) 二纤单向复用段保护环
4) 四纤双向复用段保护环
5) 双纤双向复用段保护环
两根光纤组成两环:
主环 Primary path
备环 Protection path
两环业务一样流向相反

## Slide 88
6.3.7 SDH 网络保护机制
4. 保护的具体实现
1) 二纤单向通道保护环
2) 二纤双向通道保护环
3) 二纤单向复用段保护环
4) 四纤双向复用段保护环
5) 双纤双向复用段保护环
Architecture of a four-fiber bidirectional line-switched ring (BLSR).

## Slide 89
6.3.7 SDH 网络保护机制
4. 保护的具体实现
1) 二纤单向通道保护环
2) 二纤双向通道保护环
3) 二纤单向复用段保护环
4) 四纤双向复用段保护环
5) 双纤双向复用段保护环
Reconfiguration of a four-fiber BLSR under transceiver or line failure.

## Slide 91
WDM网络
6.4

## Slide 92
1. WDM 技术
2. WDM 网络结构
3. WDM 网络节点设备
4. WDM 网络的问题

## Slide 93
1. WDM 技术
计算机网络的三个发展阶段：
1. 铜线阶段
2. 光电阶段
3. 全光阶段
WDM(Wavelength Division Multiplexing，波分复用)
将多路不同波长的光载波信号，经复用器(Multiplexer)汇合在一起，并耦合到同一根光纤中进行传输
中间节点直接进行光交换，无需光电转换
一根光纤，多路传输

## Slide 94
1. WDM 技术
光源 1
光源 2
光源 n
检测器
检测器
检测器
合波器
分波器
信道 1
信道 2
信道 n
信道 1
信道 2
信道 n
光纤

## Slide 95
1. WDM 技术
IP
PPP/HDLC
SONET/SDH
IP
ATM
SONET/SDH
WDM
WDM
IP
ATM
WDM
IP
SONET/SDH
WDM
IP
Standard
ATM Mapping
POS Mapping
ATM Vision
Robust
Packet over SONET
Robust
Packet over Fiber
IP
1/10xGbE MAC
GbE Vision
PHY
WDM
1/10xGbE PHY
SDL
PHY
SDL
WDM
IP OVER WDM

## Slide 96
1. WDM 技术
WDM 技术特点：
超大容量传输 — 复用光通路速率可以为2.5Gbit/s、10Gbit/s等，而复用光通路的数量可以是4、8、16、32，甚至80路，因此系统的传输容量可以达到300-400Gbit/s，甚至更大。
对各类业务信号透明传输 — 可以透明地传送不同的业务信号，如语音、数据和图像等，进行合成和分解。
网络扩容 — 无需敷设更多光纤，只需换端机和增加附加波长
组建动态可重构光网 — 使用OADM或OXC组成高灵活性、高可靠性、高生存性全光网络
密集波分DWDM大范围被使用

## Slide 97
1. WDM 技术
2. WDM 网络结构
3. WDM 网络节点设备
4. WDM 网络的问题

## Slide 98
2. WDM 网络结构
1) 广播-选择网络 ( Broadcast-and-Select Optical Network)
2) 波长路由网络 (Wavelength-Routed Optical Network)
WDM 网络的两种基本形式 :

## Slide 99
2. WDM 网络结构
1) 广播-选择网络 ( Broadcast-and-Select Optical Network)
2) 波长路由网络 (Wavelength-Routed Optical Network)
Passive Star Coupler
Workstation
Unicast
Multicast
星型网络，所有节点都连接到一个无源星型耦合器
节点所发送信息被星型耦合器合并后，广播到所有节点
各节点只接收约定波长的信号，过滤其它波长
源节点和目的节点在通信前确定所用的波长，并把收发器调谐到给定的波长

## Slide 100
2. WDM 网络结构
1) 广播-选择网络 ( Broadcast-and-Select Optical Network)
2) 波长路由网络 (Wavelength-Routed Optical Network)
1
2
3
5
6
7
4
8
9
10
A
B
C
D
E
F
G
H
接入站
交换设备
有源光交换器连接而成的网状拓扑(Mesh Topology)
Photonic Switching
Fabric

## Slide 101
2. WDM 网络结构
1) 广播-选择网络 ( Broadcast-and-Select Optical Network)
2) 波长路由网络 (Wavelength-Routed Optical Network)
1
2
3
5
6
7
4
8
9
10
A
B
C
D
E
F
G
H
波长路由网络 — 路由以可用波长为基础
每条链路采用一个波长，节点之间的连结请求是用波长来建立
根据波长来选择路由
使用光交换，不进行光电转换
纯光路/光路 — 中间节点没有波长转换器、光路上连续的多条链路使用同一波长
半光路/波长路径 — 使用多种波长的路径

## Slide 102
2. WDM 网络结构
1) 广播-选择网络 ( Broadcast-and-Select Optical Network)
2) 波长路由网络 (Wavelength-Routed Optical Network)
1
2
3
5
6
7
4
8
9
10
A
B
C
D
E
F
G
H
λ1
λ2
λ1
λ1
λ1
λ2

## Slide 103
1. WDM 技术
2. WDM 网络结构
3. WDM 网络节点设备
4. WDM 网络的问题

## Slide 104
3. WDM 网络节点设备
OADM(Optical Add-Drop Multiplexer)
OXC(Optical Cross-Connect)
WDM 复用/解复用器
光交换矩阵
波长转换器
节点管理系统

## Slide 105
1. WDM 技术
2. WDM 网络结构
3. WDM 网络节点设备
4. WDM 网络的问题

## Slide 106
4. WDM 网络的问题
WDM网络中需要解决的基本问题是RWA问题
面向连接的通信
WDM链路的路由与波长分配简称RWA (Routing and Wavelength Assignment)
全光网无法进行存储转发

## Slide 108
MSTP网络
6.5

## Slide 109
1. MSTP 技术
2. MSTP 的工作原理
3. MSTP 的特点

## Slide 110
1. MSTP 技术
基于SDH 的多业务传送平台 (MSTP, Multi-Service Transfer Platform )是指基于SDH 平台同时实现TDM、ATM、以太网等业务的接入、处理和传送，提供统一网管的多业务节点。
主要功能特征：
  (1) 具有TDM业务、ATM业务或以太网业务接入功能
  (2) 具有TDM业务、ATM业务或以太网的传送功能，包括点到点的透明传送
  (3) 具有ATM业务或以太网业务的带宽统计复用功能
  (4) 具有ATM业务或以太网业务映射到SDH虚容器的指配功能

## Slide 111
1. MSTP 技术
2. MSTP 的工作原理
3. MSTP 的特点

## Slide 112
2. MSTP 的工作原理
MSTP将传统的SDH复用器、数字交叉链接器（DXC）、WDM终端、网络二层交换机和IP边缘路由器等多个独立的设备集成为一个网络设备，即基于SDH技术的多业务传送平台（MSTP），进行统一控制和管理。
有助于实现从电路交换网向分组交换网过渡

## Slide 113
1. MSTP 技术
2. MSTP 的工作原理
3. MSTP 的特点

## Slide 114
3. MSTP 的特点
  (1) 业务带宽灵活配置 — 提供系列接口，通过VC捆绑满足各种用户需求
  (2) 根据业务需要工作在端口组方式或VLAN方式
    端口组方式 — 任何一个用户端口和任何一个系统端口被启用，网线插在任何一个启用的用户端口上，那个用户口就享有了所有带宽，业务就可以开通
    VLAN方式 — 分为接入模式和干线模式：
      接入模式，如果不设定VLAN ID，则端口处于端口组的工作方式下，单板上全部系统和用户端口均在一个端口组内
      如果设定了VLAN ID，需要设定“端口VLAN标记”。这是因为交换芯片会为收到的数据包增加VLAN ID，然后通过系统端口经光纤发到对端同样VLAN ID的端口上。比如某个用户口VLAN ID为2，则对应站点的用户端口的VLAN ID也应该设定为2。这种模式可以应用于多个方向的MSTP业务，这时每个方向的端口都要设置不同的VLAN ID。然后把该方向的用户端口和系统端口放置到一个虚拟网桥中（该虚拟网桥的VLAN ID必须与“端口VLAN标记”一样）
  (3) 可以半双工、全双工和自适应模式，具备MAC地址自学习功能
  (4) QoS设置 — 规定端口共享带宽时各种业务的优先级配置和额度配置
  (5) 对每个客户独立运行生成树协议(STP, Spanning Tree Protocol)消除环路

## Slide 116
移动通信网络
6.6

## Slide 117
1. GPRS 网络
2. TD-SCDMA 网络

## Slide 118
1. GPRS 网络
通用分组无线业务 (GPRS, General Packet Radio Service)：
  基于GSM，采用分组交换技术
  传输数据及信令
  采用存储转发，将数据分割成等长标准格式
  理论速率 171.2 kbps

## Slide 119
1. GPRS 网络
2. TD-SCDMA 网络

## Slide 120
2. TD-SCDMA 网络
中国提出的第三代移动通信标准
  采用时分双工(TDD)
  采用智能天线技术
  采用同步CDMA(SCDMA)技术和低码片速率(LCR)
  采用了联合检测、软件无线电、接力切换等新技术
  综合了TDD与CDMA的技术优势

## Slide 122
WiMAX网络
6.7

## Slide 123
1. WiMAX 技术
2. WiMAX 网络层次结构
3. WiMAX 帧格式
4. WiMAX 网络结构
5. WiMAX 网络带宽请求原理
6. WiMAX 应用

## Slide 124
1. WiMAX 技术
基于 IEEE 802.16 标准
一种宽带无线接入标准
涵盖固定宽带无线接入和移动宽带无线接入
  提供QoS保证，可设置QoS参数：最大延迟、最大持续业务速率、可容忍延迟抖动、最小预留业务速率、请求/传送策略
  调度服务4种优先级：UGS（主动授权服务）、rtPS（实时轮询服务，real time Publish/Subscribe）、nrtPS（非实时轮询服务）、BE（尽力而为服务）

## Slide 125
1. WiMAX 技术
IEEE 802.16 系列标准
作业：补上 802.16m
 | IEEE 802.16 | IEEE 802.16 a | IEEE 802.16 d | IEEE 802.16 e
公布时间 | 2002.12 | 2003.1 | 2004.10 | 2006.2
频段 | 2 ~ 66 GHz | 2 ~ 11 GHz | 2 ~ 66 GHz | < 11 GHz
类型 | 固定 | 固定 | 固定 | 移动
数据率 | 32-134 Mbps | Up to 75 Mbps | Up to 75 Mbps | Up to 30 Mbps
距离 | 5 km | 10 km | 50 km | 10 km

## Slide 126
1. WiMAX 技术
2. WiMAX 网络层次结构
3. WiMAX 帧格式
4. WiMAX 网络结构
5. WiMAX 网络带宽请求原理
6. WiMAX 应用

## Slide 127
2. WiMAX 网络层次结构
数据链路层
物理层
传输汇聚子层 TCL
面向业务汇聚子层 CS
MAC层
物理介质相关子层 PMD
安全子层
公共部分子层 CPS
网络层
传输层
｝
WiMAX 网络包括 MAC 层和物理层
  面向业务汇聚子层 CS: 实现与外部接口；映射到 CPS
  公共部分子层 CPS：实现系统接入、带宽分配、连接建立与维护、QoS控制等
  安全子层：实现鉴权、密钥交换、加解密
  传输汇聚子层 TCL：封装
  物理介质相关子层 PMD：信道编解码、调制/解调

## Slide 128
1. WiMAX 技术
2. WiMAX 网络层次结构
3. WiMAX 帧格式
4. WiMAX 网络结构
5. WiMAX 网络带宽请求原理
6. WiMAX 应用

## Slide 129
3. WiMAX 帧格式
MSB
通用报头
CRC（可选）
净荷（可选）
LSB
Type
HT
Rsv
EC
Cl
LEN (MSB)
EKS
Rsy
LEN (LSB)
CID (LSB)
CID (MSB)
HCS
Type
HT
EC
BR MSB(11)
BR (LSB)
CID (LSB)
CID (MSB)
HCS
Generic MAC Frame
Generic MAC Header
Generic Bandwidth Request
各字段含义：
  HT: 报头类型，通用0，带宽请求为1
  EC: 0为净荷未加密，否则1
  Type(6b): 通用时为净荷中可能包含的子报头和特殊类型的净荷；带宽请求时000为需增加的带宽，001为需要的带宽总量
  Rsv: 保留
  Cl: CRC指示符，有CRC时为1
  EKS(2b): 不加密、128位DES、1024位RSA、128位AES
  LEN(11b): 帧长
  CID(16b): 连接标识符
  HCS(8b): 报头校验序列，对前5个字节计算校验和
  BR(19b): SS请求的上行带宽字节数

## Slide 130
1. WiMAX 技术
2. WiMAX 网络层次结构
3. WiMAX 帧格式
4. WiMAX 网络结构
5. WiMAX 网络带宽请求原理
6. WiMAX 应用

## Slide 131
4. WiMAX 网络结构
SS
SS
SS
TE
TE
TE
TE
TE
核心网络
网管
BS
RS
WiMAX 系统
WiMAX 网络结构包括：
  核心网络 — 传统交换网或internet, WiMAX提供核心网与基站之间的接口
  基站 BS — 提供用户基站与核心网之间的连接，采用扇形、定向或全向天线。提供子信道部署与配置功能，使运营商根据拥有的频道资源灵活规划信道带宽、升级扩展网络
  用户基站 SS — 基站与用户终端之间的连接。通常采用固定天线。BS与SS间采用动态适应信号调制模式，能根据信号的强弱自动调整带宽。
  接力站 RS — 相当于中继站
  用户终端 TE
  网管 — 监控系统：查询、状态监控、软件下载、系统参数配置
IEEE 802.16e 支持移动通信，TE能够在不同的BS之间自由地进行切换和漫游

## Slide 132
1. WiMAX 技术
2. WiMAX 网络层次结构
3. WiMAX 帧格式
4. WiMAX 网络结构
5. WiMAX 网络带宽请求原理
6. WiMAX 应用

## Slide 133
1) 点到多点模式 ( Point to MultiPoint, PMP )
2) Mesh 模式
WiMAX 系统的MAC层支持两种网络模式 :
5. WiMAX 网络带宽请求原理

## Slide 134
1) 点到多点模式 ( Point to MultiPoint, PMP )
2) Mesh 模式
5. WiMAX 网络带宽请求原理
基站BS控制上行链路的带宽分配，用户站SS通过时间帧的上行子帧向基站发送传输请求
BS
SS
连接请求
请求结果
带宽请求
UL_MAP
发送数据
SS 根据应用程序的服务类型向 BS 发起连接请求
BS 根据接入控制算法决定是否允许该服务接入网络，发回请求结果
BS 根据带宽分配算法为 SS 分配带宽资源，设置时间帧 UL_MAP 部分通知带宽分配结果，即可用带宽范围
服务被接受时 SS 向 BS 发出带宽请求
SS 分析时间帧的 UL_MAP 部分得到下一个时间帧的帧结构，得到数据传输部分的带宽分配信息，在其允许的时隙内传输数据

## Slide 135
1) 点到多点模式 ( Point to MultiPoint, PMP )
2) Mesh 模式
5. WiMAX 网络带宽请求原理
基站BS带宽充足时，采用轮询遍历用户站SS
带宽资源紧张时，使用截断二进制指数后退算法协调请求冲突
BS
SS
连接请求
请求结果
带宽请求
UL_MAP
发送数据
SS 根据应用程序的服务类型向 BS 发起连接请求
BS 根据接入控制算法决定是否允许该服务接入网络，发回请求结果
BS 根据带宽分配算法为 SS 分配带宽资源，设置时间帧 UL_MAP 部分通知带宽分配结果，即可用带宽范围
服务被接受时 SS 向 BS 发出带宽请求
SS 分析时间帧的 UL_MAP 部分得到下一个时间帧的帧结构，得到数据传输部分的带宽分配信息，在其允许的时隙内传输数据

## Slide 136
1) 点到多点模式 ( Point to MultiPoint, PMP )
2) Mesh 模式
5. WiMAX 网络带宽请求原理
用户站SS通过直连或中继的方式与其它SS相连
每个SS既是数据接收端又是数据中转发送端
Mesh模式在MAC层中两种时隙调度方式：
  集中式调度(Mesh Centralized Scheduling, Mesh-CS) — BS根据各SS的带宽请求为各SS分配带宽资源；BS不管理SS的数据传输，仅进行带宽分配
  分布式调度(Mesh Distributed Scheduling, Mesh-DS) — 各SS通过竞争方式使用无线网络带宽资源，用户与邻居节点协商，获得可用带宽时隙后进行数据传输

## Slide 137
1. WiMAX 技术
2. WiMAX 网络层次结构
3. WiMAX 帧格式
4. WiMAX 网络结构
5. WiMAX 网络带宽请求原理
6. WiMAX 应用

## Slide 138
6. WiMAX 应用
城域网接入，建筑物阻挡下非视距传播，支持数据、语音和视频混合组网：
  固定接入 — 最大传输距离75km
  漫游式 — 支持不同的接入点，不支持基站切换
  便携式 — 低速移动时有限的切换能力
  全移动 — 车速下无中断应用
  802.16m 于2016年4月1日发布，支持超高速多媒体服务，参见http://www.cse.wustl.edu/~jain/cse574-10/ftp/wimax2/index.html

## Slide 140
接入网
6.8

## Slide 141
接入网(Access Network, AN)
指骨干网到用户终端之间的所有网络设备
核心网
城域/本地网
接入网
用户终端
技术变换慢、成本敏感、运行环境恶劣
接入方式：电话拨号接入、ISDN接入、xDSL接入、光纤接入、光纤同轴电缆（有线电视电缆）混合接入、无线接入和以太网接入

## Slide 142
6.8.1 电话拨号接入
6.8.2 ISDN 接入
6.8.3 xDSL 接入
6.8.4 Cable MODEM 接入
6.8.5 局域网接入
6.8.6 无线接入
6.8.7 光网络接入

## Slide 143
6.8.1 电话拨号接入
通过公共交换电话网(PSTN)拨号进入internet
  PSTN用户通过拨号在PC与ISP之间建立一条物理电路
  需要加装调制解调器(MODEM)进行数字信号与音频信号的转换
  使用PPP协议
  已经淘汰

## Slide 144
6.8.1 电话拨号接入
6.8.2 ISDN 接入
6.8.3 xDSL 接入
6.8.4 Cable MODEM 接入
6.8.5 局域网接入
6.8.6 无线接入
6.8.7 光网络接入

## Slide 145
6.8.2 ISDN 接入
窄带ISDN用户利用2B+D数字用户线拨号上网
  一线通：一个B通道通话，另一个B通道上网
  基本被淘汰

## Slide 146
6.8.1 电话拨号接入
6.8.2 ISDN 接入
6.8.3 xDSL 接入
6.8.4 Cable MODEM 接入
6.8.5 局域网接入
6.8.6 无线接入
6.8.7 光网络接入

## Slide 147
6.8.3 xDSL 接入
数字用户线路(Digital Subscriber Lines, DSL)采用数据调制技术通过电话线达到非常高的吞吐量，常见类型：
  非对称DSL(ADSL)
  高比特率DSL(HDSL)
  单线DSL(SDSL)
  超高比特率DSL(VDSL)
6.8.3.1 ADSL 接入
6.8.3.2 VDSL 接入
6.8.3.3 PPPoE 协议

## Slide 148
6.8.3 xDSL 接入
6.8.3.1 ADSL 接入
6.8.3.2 VDSL 接入
6.8.3.3 PPPoE 协议
1. ADSL 连接方式
2. ADSL 信号编码

## Slide 149
6.8.3 xDSL 接入
6.8.3.1 ADSL 接入
6.8.3.2 VDSL 接入
6.8.3.3 PPPoE 协议
1. ADSL 连接方式
上下行传输速率不同、同时传输模拟话音信号
用户通过ATU-R(远端ADSL MODEM)和模拟话音分离器接入
局端接入ATU-C(局端ADSL MODEM)，经数字用户线路接入复用器DSLAM，经ISP/LAN和路由器连接internet
PS — 电话分离器，POST Splitter
ATU — 接入终端部件，Access Termination Unit
3个通道：普通电话业务(4kHz以下)、中速双工数据信道、高速下行数据信道
2. ADSL 信号编码
ATU-C
ATU-C
ATU-C
区域宽带
ATM网
ISP
PS
PS
电话
ATU-R
计算机

## Slide 150
6.8.3 xDSL 接入
6.8.3.1 ADSL 接入
6.8.3.2 VDSL 接入
6.8.3.3 PPPoE 协议
1. ADSL 连接方式
2. ADSL 信号编码
三种主要的信号编码：
1) QAM — 16QAM, 正弦、余弦各4种幅度值，共16种状态
2) DMT(离散多音频，Discrete Multitone) — 频分复用, 40kHz~1.1MHz, 4kHz带宽
3) CAP(无载波幅度相位调制) — 载波自生
正交振幅调制

## Slide 151
6.8.3 xDSL 接入
6.8.3.1 ADSL 接入
6.8.3.2 VDSL 接入
6.8.3.3 PPPoE 协议
甚高比特数字环路 VDSL 由 ADSL 演变而来
速率：300m下行52Mbps，1km下行13Mbps
上下行速率不能同时达到最大值
传输距离缩短、码间干扰减少、收发器成本降低

## Slide 152
6.8.3 xDSL 接入
6.8.3.1 ADSL 接入
6.8.3.2 VDSL 接入
6.8.3.3 PPPoE 协议
xDSL 使用PPPoE(PPP over Ethernet)协议
  PPP点到点通信适合远距离节点连接
  以太网适合局域组网
两者优点结合满足xDSL通信要求
PPPoE在PPP报文前加上以太网报头
  每个用户主机使用自身的PPP堆栈。
  接入控制、计费针对单个用户进行
模型简单

## Slide 153
6.8.3 xDSL 接入
6.8.3.1 ADSL 接入
6.8.3.2 VDSL 接入
6.8.3.3 PPPoE 协议
1. PPPoE 帧格式
2. PPPoE 工作过程

## Slide 154
6.8.3 xDSL 接入
6.8.3.1 ADSL 接入
6.8.3.2 VDSL 接入
6.8.3.3 PPPoE 协议
1. PPPoE 帧格式
目的地址
源地址
类型
FCS
数 据
IP 数 据 报
6
6
2
4
46~1500
以太网
MAC帧
IP 层
MAC 层
VER
Type
Code
Session-ID
Length
PayLoad
Tag_type
Tag_length
Tag_value
Tag_type
Tag_length
Tag_value
……

## Slide 155
6.8.3 xDSL 接入
6.8.3.1 ADSL 接入
6.8.3.2 VDSL 接入
6.8.3.3 PPPoE 协议
1. PPPoE 帧格式
2. PPPoE 工作过程
  1）发现阶段，四个步骤：
  用户主机发出PPPoE有效发现初始(PADI)包
  接入设备收到PADI包，发送有效发现提供(PADO）包响应请求
  用户主机在可能收到的多个PADO包中选择一个合适的接入设备，发送有效发现请求(PADR)包
  接入设备收到PADR包后准备开始PPP会话
  2）PPP会话阶段

## Slide 156
6.8.1 电话拨号接入
6.8.2 ISDN 接入
6.8.3 xDSL 接入
6.8.4 Cable MODEM 接入
6.8.5 局域网接入
6.8.6 无线接入
6.8.7 光网络接入

## Slide 157
6.8.4 Cable MODEM 接入
利用有线电视电缆接入
使用 802.14协议，上行16M，下行1G
Cable MODEM 技术具有以下特点：
(1) 连接速度快 — 特别是下载速度快
(2) 成本低廉 — 利用有线电视网络
(3) 提供非对称专线连接 — 无需拨号一直在线
(4) 不受连接距离的限制
不足：
共享带宽，用户较多时速率明显下降
广播服务的方式容易产生安全问题

## Slide 158
6.8.1 电话拨号接入
6.8.2 ISDN 接入
6.8.3 xDSL 接入
6.8.4 Cable MODEM 接入
6.8.5 局域网接入
6.8.6 无线接入
6.8.7 光网络接入

## Slide 159
6.8.5 局域网接入
主要是以太网接入，传输速率高、组网设备价格低廉

## Slide 160
6.8.1 电话拨号接入
6.8.2 ISDN 接入
6.8.3 xDSL 接入
6.8.4 Cable MODEM 接入
6.8.5 局域网接入
6.8.6 无线接入
6.8.7 光网络接入

## Slide 161
6.8.6 无线接入
1. 无线接入技术
2. 宽带无线接入

## Slide 162
6.8.6 无线接入
1. 无线接入技术
无线接入大至分为三种：
1) 低速无线本地环 — 源于蜂窝电话和无绳电话等移动通信技术，利用模拟蜂窝移动通信技术速率较低，例如全球通仅提供13kbps语音服务和9.6kbps数据服务
2) 宽带无线接入 — 基于无线电波的宽带接入系统，HSDPA14Mbps，WiMAX达50Mbps, LTE达100Mbps
3) 卫星接入 — 利用卫星通信系统提供接入服务。由人造卫星和地面站组成，用卫星作为中转站转发传入的无线电信号。已被广泛应用。
2. 宽带无线接入

## Slide 163
6.8.6 无线接入
1. 无线接入技术
2. 宽带无线接入
1) LMDS(高频宽带、24/26~38GHz),已经商业死亡，技术被LTE和WiMAX取代
参见：https://en.wikipedia.org/wiki/Local_Multipoint_Distribution_Service
2) MMDS(中频中宽带、2~5GHz) 传输性能好、覆盖范围广、技术成熟、抗雨衰性能良好、扩容性强、组网灵活且成本低，较为理想的无线接入手段
3) 无线局域网 WLAN — IEEE 802.11下，目前主流的无线接入技术
4) WiMAX — 最终目标是达到在250 km/h 高速移动条件下实现75Mbps的接入速度

## Slide 164
6.8.1 电话拨号接入
6.8.2 ISDN 接入
6.8.3 xDSL 接入
6.8.4 Cable MODEM 接入
6.8.5 局域网接入
6.8.6 无线接入
6.8.7 光网络接入

## Slide 165
1. 光纤接入技术
2. 光纤接入网的分类
3. 无源光网络简介
4. EPON
5. GPON
6.8.7 光网络接入

## Slide 166
6.8.7 光网络接入
1. 光纤接入技术
2. 光纤接入网的分类
3. 无源光网络简介
4. EPON
5. GPON
光纤接入网具有以下优点：
(1) 满足用户对各种高带宽业务的需求，传统铜介质难以实现
(2) 损耗低、带宽大、传输距离远，不受电磁干扰，信号传输质量高
(3) 性能高
(4) 提供数字业务，有完善的监控和管理系统
光纤接入网已经大大普及，成本大大降低
FTTH已经成为主要接入方式

## Slide 167
有源接入光网络：
基于SDH的多业务传送平台MSTP
基于以太网或ATM的多业务接入平台
由于需要供电系统，无法摆脱电磁干扰和雷电影响，设备不易维护
无源光网络(PON)是一种纯介质网络，不需要电源
避免了电磁干扰和雷电影响
减少了线路和外部设备的故障率，提高了系统可靠性
节省了维护成本
6.8.7 光网络接入
1. 光纤接入技术
2. 光纤接入网的分类
3. 无源光网络简介
4. EPON
5. GPON

## Slide 168
PON是一种点到多点的光纤接入技术，组成：
光线路终端 OLT
光网络单元 ONU
光分配网络 ODN：全部由无源光器件组成
6.8.7 光网络接入
1. 光纤接入技术
2. 光纤接入网的分类
3. 无源光网络简介
4. EPON
5. GPON
城域网
5-20 km
OLT
ODN
ONU
ONU
ONU
ONU
接入网

## Slide 169
6.8.7 光网络接入
1. 光纤接入技术
2. 光纤接入网的分类
3. 无源光网络简介
4. EPON
5. GPON
下行TDM广播方式
上行TDMA(时分多址接入)
灵活的拓扑结构
树型
环型
总线型
基于ATM的APON，已淘汰
基于以太网的EPON
Gigabit PON, GPON
环型PON与总线型PON示意图见课本

## Slide 170
第一英里以太网联盟(EFMA)在2001年初提出
光纤通信与以太网技术结合 IEEE 802.3ah
支持1.25Gbps对称速率，可升级到10Gbps （GE-PON）
1) EPON概览:
P2MP传输
单纤双向
树型结构，ODN可级联
信号：下行广播；上行TDMA；到达OLD,不会到达其它的ONU
波长：下行1550 nm，上行 1310 nm，WDM
速率：1 Gbps(将来 10Gbps)
2) EPON关键技术
6.8.7 光网络接入
1. 光纤接入技术
2. 光纤接入网的分类
3. 无源光网络简介
4. EPON
5. GPON

## Slide 171
光纤通信与以太网技术结合 IEEE 802.3ah
支持1.25Gbps对称速率，可升级到10Gbps （GE-PON）
1) EPON概览
2) EPON关键技术:
测距 — 采用TDMA方式应保证每个ONU到OLT的逻辑距离相等，否则不能保证时间同步
突发接收技术 — 每个时隙开始时快速调节阈值以适应不同距离ONU的信号强弱变化
ONU自动加入 — 定义了一套协议，实现ONU自动加入
带宽分配策略 — 每个ONU有一个最小带宽，剩余带宽动态分配
6.8.7 光网络接入
1. 光纤接入技术
2. 光纤接入网的分类
3. 无源光网络简介
4. EPON
5. GPON

## Slide 172
6.8.7 光网络接入
1. 光纤接入技术
2. 光纤接入网的分类
3. 无源光网络简介
4. EPON
5. GPON
全业务接入论坛(FSAN)提出
技术特色：在二层采用ITU-T定义的GFP(通用成帧协议)对以太网、TDM、ATM等多种业务进行封装映射
高达2.5Gbps上下行速率，1.24416Gbps上行 2.48832Gbps下行 是目前可支持的主要速率
具有强大操作、管理、维护和配置(OAM&P)功能
高速率和多业务上GPON有明显的技术优势，成本高于EPON

## Slide 173
6.8.1 电话拨号接入
6.8.2 ISDN 接入
6.8.3 xDSL 接入
6.8.4 Cable MODEM 接入
6.8.5 局域网接入
6.8.6 无线接入
6.8.7 光网络接入