## Slide 1
一B类地址的子网掩码为255.255.252.0，则其子网上主机数最多为（ ）个
A) 1022 B) 2048 C) 2046 D) 4096
使用PPP协议同步传输的帧的数据段中出现 01011111 11011111，则使用零比特填充后的数据为（ ）
A) 01011111 11001111 10 B) 01011111 11011111 10
C) 01011111 01101111 10 D) 01011111 11011111 01
以下路由协议中，基于L-S(链路状态)算法的是 ( )
A) RIP B) IGRP C) BGP D) OSPF
假设所有的路由器、网络通信和主机都正常工作，请列出分组不能被目的端正常接收的情况。

## Slide 2
一B类地址的子网掩码为255.255.252.0，则其子网上主机数最多为（ A ）个
A) 1022 B) 2048 C) 2046 D) 4096

## Slide 3
使用PPP协议同步传输的帧的数据段中出现 01011111 11011111，则使用零比特填充后的数据为（ C ）
A) 01011111 11001111 10 B) 01011111 11011111 10
C) 01011111 01101111 10 D) 01011111 11011111 01
每5个连续的1填充一个0

## Slide 4
以下路由协议中，基于L-S(链路状态)算法的是 ( D )
A) RIP B) IGRP C) BGP D) OSPF
距离向量(DV) 距离向量（思科私有） 路径向量 链路状态(Link-State)

## Slide 5
假设所有的路由器、网络通信和主机都正常工作，请列出分组不能被目的端正常接收的情况。
分组在传输过程中被路由器检查出首部出错，被丢弃
路由器或主机缓存溢出，分组被丢弃
分组在目的节点检查出分组内容出错，被丢弃
目的地址在路由器中无匹配项
目的地址为私有地址
目的端口号不存在

## Slide 6
双绞线绞合的目的是（ ）
A) 增大抗拉强度 B) 提高传送速度 C) 减少干扰 D) 增大传输距离
为什么以太网要设置一个最小帧长和最大帧长？请说明理由。

## Slide 7
双绞线绞合的目的是（ C ）
A) 增大抗拉强度 B) 提高传送速度 C) 减少干扰 D) 增大传输距离

## Slide 8
为什么以太网要设置一个最小帧长和最大帧长？请说明理由。
设置最小帧长的理由：
  区分噪声和因发生碰撞而异常中止的短帧。
设置最大帧长的理由：
  为了保证每个站都能公平竞争接入到以太网。因为如果某个站发送特长的数据帧，其它站就必须等待很长时间才能发送数据；
  帧太长出错概率增大，重传可能性加大；
  帧太长对发送缓存和接收缓存要求更高。

## Slide 9
1
设某网络在某一时刻的结构如下图所示，包括6个路由器连接成主干网，分别和6个局域网相连，6个局域网最后通过R1、R2接入互联网。图中链路（连线）旁边的数字表示两个路由器之间的链路状态值。
R3
LAN3
R4
LAN4
R5
R6
R2
R1
LAN5
LAN1
互联网
LAN6
LAN2
4
2
2
2
3
3
6
试用链路状态路由算法为节点R2计算网络LAN1-6的路由表（包括目的地、下一跳、最小代价。其中路由器和直连网络的代价为0）
假设网络LAN1-6分配到的IP地址块为206.0.64.0/20，要求每个网络能容纳500台主机，现将地址块从小到大的顺序依次分配给LAN1-6，给出子网掩码，以及LAN1-2这两个子网的网络地址、可分配的IP地址范围(非全0全1)和子网直接广播地址，将结果填入表中
给出从互联网经R1到所有LAN1-6的最大聚合路由，R1的路由表结构如下：
子网掩码 |  |  |  | 
网络 | 网络地址 | 可分配最小IP地址 | 可分配最大IP地址 | 直接广播地址
LAN1 |  |  |  | 
LAN2 |  |  |  | 
目的网络IP地址 | 子网掩码 | 下一跳

## Slide 10
1
设某网络在某一时刻的结构如下图所示，包括6个路由器连接成主干网，分别和6个局域网相连，6个局域网最后通过R1、R2接入互联网。图中链路（连线）旁边的数字表示两个路由器之间的链路状态值。
R3
LAN3
R4
LAN4
R5
R6
R2
R1
LAN5
LAN1
互联网
LAN6
LAN2
4
2
2
2
3
3
6
试用链路状态路由算法为节点R2计算网络LAN1-6的路由表（包括目的地、下一跳、最小代价。其中路由器和直连网络的代价为0）
目的地 | 下一跳 | 代价
LAN1 | 直接交付 | 0
LAN2 | 直接交付 | 0
LAN3 | R3 | 4
LAN4 | R6 | 5
LAN5 | R6 | 4
LAN6 | R6 | 2
R2 的路由表

## Slide 11
1
设某网络在某一时刻的结构如下图所示，包括6个路由器连接成主干网，分别和6个局域网相连，6个局域网最后通过R1、R2接入互联网。图中链路（连线）旁边的数字表示两个路由器之间的链路状态值。
R3
LAN3
R4
LAN4
R5
R6
R2
R1
LAN5
LAN1
互联网
LAN6
LAN2
4
2
2
2
3
3
6
假设网络LAN1-6分配到的IP地址块为206.0.64.0/20，要求每个网络能容纳500台主机，现将地址块从小到大的顺序依次分配给LAN1-6，给出子网掩码，以及LAN1-2这两个子网的网络地址、可分配的IP地址范围(非全0全1)和子网直接广播地址，将结果填入表中
子网掩码 |  | 255.255.254.0 |  | 
网络 | 网络地址 | 可分配最小IP地址 | 可分配最大IP地址 | 直接广播地址
LAN1 | 206.0.64.0 | 206.0.64.1 | 206.0.65.254 | 206.0.65.255
LAN2 | 206.0.66.0 | 206.0.66.1 | 206.0.67.254 | 206.0.67.255
64 = 01000000
66 = 01000010
65 = 01000001
67 = 01000011
254 = 11111110

## Slide 12
1
设某网络在某一时刻的结构如下图所示，包括6个路由器连接成主干网，分别和6个局域网相连，6个局域网最后通过R1、R2接入互联网。图中链路（连线）旁边的数字表示两个路由器之间的链路状态值。
R3
LAN3
R4
LAN4
R5
R6
R2
R1
LAN5
LAN1
互联网
LAN6
LAN2
4
2
2
2
3
3
6
给出从互联网经R1到所有LAN1-6的最大聚合路由，R1的路由表结构如下：
目的网络IP地址 | 子网掩码 | 下一跳
206.0.64.0 | 255.255.240.0 | R2
240 = 11110000
206.0.64.0/20

## Slide 13
路由器收到数据报后发生故障无法判断下一跳地址，此时回送类型为（ ）的ICMP 报文
A) 终点不可达 B) 超时 C) 参数问题 D) 路由器重定向
OSPF协议规定各节点将自己关联的链路状态信息按洪泛方式发送给其它节点，为避免广播风暴，采用的方法是（ ）
A) 只发送给邻居节点，以控制发送范围
B) 只发送给本区域，以控制发送范围
C) 每 180 秒发送一次，以减少发送次数
D) 节点收到多个OSPF分组时，将其合并后再发送，以减少发送数量
Ping 命令主要使用 ICMP 协议实现对主机活跃程度的测量，回答以下问题：
  Ping 命令主要基于 ICMP 哪种类型的询问报文实现？
  Ping 是如何计算测试主机和待测主机之间的通信时间延迟的？

## Slide 14
路由器收到数据报后发生故障无法判断下一跳地址，此时回送类型为（ A ）的ICMP 报文
A) 终点不可达 B) 超时 C) 参数问题 D) 路由器重定向

## Slide 15
OSPF协议规定各节点将自己关联的链路状态信息按洪泛方式发送给其它节点，为避免广播风暴，采用的方法是（ B ）
A) 只发送给邻居节点，以控制发送范围
B) 只发送给本区域，以控制发送范围
C) 每 180 秒发送一次，以减少发送次数
D) 节点收到多个OSPF分组时，将其合并后再发送，以减少发送数量

## Slide 16
Ping 命令主要使用 ICMP 协议实现对主机活跃程度的测量，回答以下问题：
  Ping 命令主要基于 ICMP 哪种类型的询问报文实现？
  Ping 是如何计算测试主机和待测主机之间的通信时间延迟的？
（1）主要基于回送请求和回答报文，但是也可以基于时间戳请求和回答报文实现；
（2）在进行时延测试时，测试主机在 ICMP 请求报文中加入当前主机的发送时间，待测主机收到请求报文后，会产生回答报文，并将请求报文中的时间数据原封不动放在回答报文中返回，测试主机接收到回答报文后，用接收的时间减去回答报文中的请求报文发送时间，就得出了一个往返时间。将该时间除以2，就得到了两台计算机之间的通信时延。

## Slide 17
假设一个主机的IP地址为192.168.5.121，而子网掩码为255.255.255.248，那么该主机的网络号是什么？（ ）
A) 192.168.5.12 B) 192.168.5.121 C) 192.168.5.120 D) 192.168.5.32
路由器转发IP数据报时必须重新计算校验和，其原因及计算方法是（ ）
A) 源 IP 地址发生变更；CRC
B) 源端口发生变更；反码加法之和取反
C) 荷载部分发生变化；CRC
D) 生存时间（TTL）字段发生变化；反码加法之和取反
简述CIDR表示地址的方法及路由匹配过程。

## Slide 18
假设一个主机的IP地址为192.168.5.121，而子网掩码为255.255.255.248，那么该主机的网络号是什么？（ C ）
A) 192.168.5.12 B) 192.168.5.121 C) 192.168.5.120 D) 192.168.5.32
248 = 255 – 7 = 11111111 – 111 = 11111000
121 = 127 – 6 = 01111111 – 110 = 01111001
网络号 01111000 = 120

## Slide 19
路由器转发IP数据报时必须重新计算校验和，其原因及计算方法是（ D ）
A) 源 IP 地址发生变更；CRC
B) 源端口发生变更；反码加法之和取反
C) 荷载部分发生变化；CRC
D) 生存时间（TTL）字段发生变化；反码加法之和取反

## Slide 20
简述CIDR表示地址的方法及路由匹配过程。
  课本 P142
  （1）CIDR 将 IP 地址划分为两个部分：网络前缀和主机号；使用斜线记法，即在 IP 地址后加上斜线，斜线后写上网络前缀所占的位数
  （2）CIDR 把网络前缀都相同的连续的 IP 地址组成一个 CIDR 地址块
  课本 P145
  路由匹配采用最长前缀匹配，即当匹配的路由可能不止一条时采用其中网络前缀最长的那条

## Slide 21
数据链路层针对可能出现的传输错误而采用的主要纠错方法是（ ）
A) 海明校验 + 直接改正 B) 奇偶校验 + ARQ
C) 反码加法 + ARQ D) CRC 校验 + ARQ
二层交换机实现帧转发的方法可描述为 （ ）
A) 根据帧中目的MAC地址查找交换机中保存的地址转发表，获知转发端口并转发
B) 根据帧中的目的IP地址查找路由表，获知转发端口并转发
C) 从输入端口外的所有端口广播所接受的帧实现转发
D) 从输入端口外的所有端口广播中随机选择选择一个端口实现转发
以太网为什么要规定最小帧长和最大帧长？

## Slide 22
数据链路层针对可能出现的传输错误而采用的主要纠错方法是（ D ）
A) 海明校验 + 直接改正 B) 奇偶校验 + ARQ
C) 反码加法 + ARQ D) CRC 校验 + ARQ

## Slide 23
二层交换机实现帧转发的方法可描述为 （ A ）
A) 根据帧中目的MAC地址查找交换机中保存的地址转发表，获知转发端口并转发
B) 根据帧中的目的IP地址查找路由表，获知转发端口并转发
C) 从输入端口外的所有端口广播所接受的帧实现转发
D) 从输入端口外的所有端口广播中随机选择选择一个端口实现转发

## Slide 24
以太网为什么要规定最小帧长和最大帧长？
规定最小帧长的原因：
  区分由于冲突而丢弃的帧
  为保证在冲突发生后能够检测到冲突，必须保证在冲突发生并被检测到时帧本身没有发送完（因为边发变监听，发送完后出现冲突也不检测），因此需要为帧设定一个最短长度
规定最大帧长的原因：
  帧太长出错概率增大、需要的缓存增大、占用信道时间长

## Slide 25
根据CSMA/CD协议的工作原理，下列情形中需要提高最短帧长度的是（ ）。
A．网络传输速率不变，冲突域的最大距离变短
B．冲突域的最大距离不变，网络传输速率提高
C．上层协议使用TCP的概率增加
D．在冲突域不变的情况下减少线路中的中继器数量
假设介质长度为2km的以太网，其数据率为 1Gbps，假设信号在此网络上的传播速度为 200000 km/s，则最短帧长为 （ ）。
A) 625 字节 B) 1250 字节 C) 2500 字节 D) 5000 字节
以太网交换机进行转发决策时使用的 PDU 地址是（ ）。
A．目的物理地址 B．目的 IP 地址 C．源物理地址 D．源 IP 地址

## Slide 26
根据CSMA/CD协议的工作原理，下列情形中需要提高最短帧长度的是（ B ）。
A．网络传输速率不变，冲突域的最大距离变短
B．冲突域的最大距离不变，网络传输速率提高
C．上层协议使用TCP的概率增加
D．在冲突域不变的情况下减少线路中的中继器数量
争用期时长为 2
最短帧长 = 2 * 传输速率
  最大距离变短则 2 变小，此时最短帧长变短
  最大距离不变则 2 不变，此时传输速率提高则最短帧长需要提高

## Slide 27
假设介质长度为2km的以太网，其数据率为 1Gbps，假设信号在此网络上的传播速度为 200000 km/s，则最短帧长为 （ C ）。
A) 625 字节 B) 1250 字节 C) 2500 字节 D) 5000 字节
以太网争用期时长为 2 （两倍的端到端时延）
最短帧长 = 2 * 传输速率
 = 2 km / 200000 km/s = 0.00001 s
2  * 1 000 000 000 bps = 20000 bit = 2500 字节

## Slide 28
以太网交换机进行转发决策时使用的 PDU 地址是（ A ）。
A．目的物理地址 B．目的 IP 地址 C．源物理地址 D．源 IP 地址
参见第一章第137号幻灯片：OSI 参考模型把对等层次之间传送的数据单位称为该层的协议数据单元 PDU。

## Slide 29
一、信道带宽为 2 Mhz，信噪比为 30dB，按照香农定理，该信道的极限数据率为（ ）
A. 20 Mbps B. 40 Mbps C. 60 Mbps D. 100 Mbps
二、( 7 分 )假设接收方采用CRC生成多项式 x 4+x+1接收到的比特流为110110101100，问接收正确与否？计算给出原因。

## Slide 30: 香农定理(改编自2016年百度文库考题)
信道带宽为 2 Mhz，信噪比为 30dB，按照香农定理，该信道的极限数据率为（ ）
A. 20 Mbps B. 40 Mbps C. 60 Mbps D. 100 Mbps
信道的极限信息传输速率 C 可表达为：
C = W log2(1+S/N) (bit/s)
  其中： W 为信道的带宽（以 Hz 为单位）；
  S 为信道内所传信号的平均功率；
  N 为信道内部的高斯噪声功率。
  信噪比(dB) = 10 log10(S/N) (dB)
  30=10log10(S/N)，S/N = 1000， C = 2M log2(1+1000)
A
https://wenku.baidu.com/view/3ddd87ec9f3143323968011ca300a6c30c22f196.html

## Slide 31: CRC (改编自早期国外高校考题)
八、( 7 分 )假设接收方采用CRC生成多项式 x 4+x+1接收到的比特流为110110101100，问接收正确与否？计算给出原因。
10011 | 110110101100
10011
10000
10011
11101
10011
11101
10011
11100
10011
11110
10011
1101
接受错误

## Slide 32: Stanford 大学计算机系 2020 年秋季期末考题
VII Manchester Encoding
12. [5 points]:
Encode the bitstream “011001” using Manchester encoding. The first bit has been encoded for you.
ANSWER

## Slide 33: THANK YOU ！