## Slide 1: 第 1 章 概述

## Slide 2: 第 1 章 概述
1.1 智能时代的计算机网络
1.2 互联网概述
1.3 互联网的组成
1.4 计算机网络的历史
1.5 计算机网络的类别
1.6 计算机网络的性能
1.7 计算机网络的体系结构

## Slide 3: 1.1 智能时代的计算机网络
Waves of Change
1. 第一次工业革命
  机械制造、水能与蒸汽能
  2. 第二次工业革命
  大工业制造、电能
  3. 互联网革命
  自动化、电子技术与信息技术
  4. 第四次工业革命
  IoT、数字集成与智能制造
工业革命
互联网
人工智能
Notes: 3

## Slide 4: 1.1 智能时代的计算机网络
21 世纪从数字化、网络化和信息化开始日益迈向智能化，开始从一个以网络为核心的信息时代迈向了以机器学习为核心的智能时代
网络是当代社会经济命脉的基础设施（infrastructure）
大众熟悉的四大类网络：
  电信网络：提供固话、电报及传真等服务；
  有线电视网络：向用户传送各种电视节目；
  计算机网络：使用户能在计算机之间传送数据文件；
  移动通信网络：提供移动通信及无线数据传输服务。
起核心作用的是计算机网络
发展最快的是移动通信网络

## Slide 5: 1.1 智能时代的计算机网络
随着技术的发展，网络技术相互融合：
  电信网络和有线电视网络都逐渐融入了现代计算机网络技术，扩大了原有的服务范围
  计算机网络也能够向用户提供电话通信、视频通信以及传送视频节目的服务
把上述前三种网络融合成一种网络就能够提供所有的上述服务，这就是所谓中国的“三网融合”
  国外 HFC: hybrid fiber coax

## Slide 6: Internet 发展
自从 20 世纪 90 年代以后，以 Internet 为代表的计算机网络得到了飞速的发展，世纪初出现了互联网浪潮
从最初的教育科研网络（免费）逐步发展成为商业网络
成为全球最大的和最重要的计算机网络
后期又出现了移动互联网浪潮
是人类自印刷术发明以来人类在存储和交换信息领域中的最大变革
近年来各种技术风起云涌层出不穷，云计算、边缘计算、物联网、大数据、5G等新技术日益与机器学习相融合，正在酝酿人工智能的时代浪潮，互联网也快速向智能化演进

## Slide 7: 什么是互联网？
互联网是由数量极大的各种计算机网络互连起来而形成的网络
可以从两种不同的方面来认识互联网：
  互联网应用
  互联网工作原理与特点
后续章节将讲述 Network of networks

## Slide 8: 互联网应用
网游
短视频 vlog
微信
搜索和查阅各种信息
电子邮件
网购
票务（机票或火车票）
旅游（网上预订酒店）
网上金融（转账、股票交易）
……
今日之中国人们很难离开互联网而生活

## Slide 9: 互联网的两个重要特点
连通性 (connectivity)
  方便上网用户之间交换信息（数据、各种音频视频），如同这些用户之间的计算机彼此直连
  互联网具有虚拟的特点，很难准确知道对方是谁，也很难确定对方的地理位置
共享 (Sharing)
  指资源共享
  包括信息共享、软件共享，甚至硬件共享
  由于网络的存在，资源好像就在使用者身边一样，方便访问
现代社会快速向共享迈进：云计算、共享经济、开源共享……
Notes: 互联网之所以能够向用户提供许多服务，是因为互联网具有这两个重要基本特点。

## Slide 10: 互联网+
指“互联网 + 各个传统行业”
利用信息通信技术以及互联网平台，让互联网与传统行业进行深度融合，创造新的发展生态
特点：把互联网的创新成果深度融合于经济社会各领域之中，从而大大地提升了实体经济的创新力和生产力
互联网+大赛值得大家组队参与

## Slide 11: 互联网负面影响
互联网也给人们带来了一些负面影响，例如：
  利用互联网传播计算机病毒
  利用互联网窃取国家机密和盗窃银行或储户的钱财
  网上欺诈
  在网上肆意散布谣言、不良信息和播放不健康的视频节目
  青少年弃学而沉溺于网络游戏等
  数据滥用，网络杀熟
必须加强对互联网的管理！

## Slide 12: 第 1 章 概述
1.1 智能时代的计算机网络
1.2 互联网概述
1.3 互联网的组成
1.4 计算机网络的历史
1.5 计算机网络的类别
1.6 计算机网络的性能
1.7 计算机网络的体系结构

## Slide 13: 1.2 互联网概述
1.2.1 网络的网络
1.2.2 互联网基础结构发展的三个阶段
1.2.3 互联网的标准化工作
Network of networks

## Slide 14: 1.2.1 网络的网络
互联网 (Internet)
  特指Internet，起源于美国，现已发展成为世界上最大的、覆盖全球的计算机网络
计算机网络 (简称为网络)
  由若干结点(node)和连接这些结点的链路(link)组成
互连网 (internetwork 或 internet)
  可以通过路由器把网络互连起来，这就构成了一个覆盖范围更大的计算机网络，称之为互连网
  “网络的网络”(network of networks)

## Slide 15: 1.2.1 网络的网络
简单的网络 由网络构成的互连网
(a)
计算机网络（网络）
结点
链路
(b)
互连网（网络的网络）
网络
网络
网络
网络
网络
网络
网络
网络
图例
计算机
集线器
路由器

## Slide 16: 请注意名词“结点”
在网络中， node 的标准译名是“结点”而不是“节点”
虽然 node 有时也可译为“节点”，但这是指像天线上的驻波的节点，这种节点很像竹竿上的“节”
数据结构的树 (tree) 中的 node 应当译为“节点”

## Slide 17: 关于“云”
当本教材使用一朵“云”来表示网络时，可能会有两种不同的情况：
云表示的网络已经包含了和网络相连的计算机
云表示的网络里面就只剩下许多路由器和连接这些路由器的链路，把有关的计算机画在云的外面。习惯上，与网络相连的计算机常称为主机 (host)
主机
互连网
互连网与所连接的主机
此处是教材采用的一种表示方法，和云计算没有关系

## Slide 18: 基本概念要清楚
网络把许多计算机连接在一起
互连网则把许多网络通过路由器连接在一起
与网络相连的计算机常称为主机
互连网（网络的网络）
网络
网络
网络
网络
网络
网络
网络
主机
主机可以是计算机，也可以是智能手机等智能机器

## Slide 19: 1.2.2 互联网基础结构发展的三个阶段
第一阶段：从单个网络 ARPANET 向互联网发展的过程
1983 年， TCP/IP 协议成为 ARPANET 上的标准协议，使得所有使用 TCP/IP 协议的计算机都能利用互连网相互通信
人们把 1983 年作为互联网的诞生时间
1990年，ARPANET 正式宣布关闭

## Slide 20: internet 和 Internet 的区别
以小写字母 “i” 开始的 internet（互连网）是一个通用名词，它泛指由多个计算机网络互连而成的网络
以大写字母 “I” 开始的的 Internet（互联网或因特网）则是一个专用名词，它指当前全球最大的、开放的、由众多网络相互连接而成的特定计算机网络，它采用 TCP/IP 协议族作为通信的规则，且其前身是美国的 ARPANET
The difference between the Internet and WEB(World Wide Web)

## Slide 21: internet 和 Internet 的区别
任意把几个计算机网络互连起来（不管采用什么协议），并能够相互通信，这样构成的是一个互连网 (internet)，而不是互联网 (Internet)

## Slide 22: 1.2.2 互联网基础结构发展的三个阶段
第二阶段：建成了三级结构的互联网。
它是一个三级计算机网络，分为主干网、地区网和校园网（或企业网）。
主干网
校园网
校园网
校园网
校园网
地区网
地区网
校园网
地区网

## Slide 23: 1.2.2 互联网基础结构发展的三个阶段
第三阶段：逐渐形成了多层次 ISP 结构的互联网
出现了互联网服务提供者 ISP (Internet Service Provider)
任何机构和个人只要向某个 ISP 交纳规定的费用，就可从该 ISP 获取所需 IP 地址的使用权，并可通过该 ISP 接入到互联网
根据提供服务的覆盖面积大小以及所拥有的 IP 地址数目的不同，ISP 也分成为不同层次的 ISP：主干 ISP、地区 ISP 和 本地 ISP

## Slide 24
主机A → 本地 ISP → 地区 ISP → 主干 ISP → 地区 ISP → 本地 ISP → 主机B

大公司
公司
本地 ISP
A
B
本地 ISP
主干 ISP
本地 ISP
本地 ISP
地区 ISP
主干 ISP
主干 ISP
地区 ISP
地区 ISP
地区 ISP


本地 ISP
本地 ISP
IXP

本地 ISP
校园网
校园网


基于 ISP 的多层结构的互联网的概念示意图

## Slide 25
到2016 年 3 月，全球已经有 226 个 IXP，分布在 172 个国家和地区。但互联网的发展在全世界还很不平衡。
互联网交换点 IXP 在全球的分布图（2016年）
Internet eXchange Point

## Slide 26: Internet structure: network of networks
ISP C
ISP B
ISP A
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
…
…
…
…
…
…
access
net
IXP
IXP
access
net
access
net
access
net
regional net
Content provider network
… and content provider networks (e.g., Google, Microsoft, Akamai) may run their own network, to bring services, content close to end users

## Slide 27: Internet structure: network of networks
at center: small # of well-connected large networks
  "tier-1" commercial ISPs (e.g., Level 3, Sprint, AT&T, NTT), national & international coverage
  content provider network (e.g., Google): private network that connects it data centers to Internet, often bypassing tier-1, regional ISPs
IXP
IXP
IXP
Tier 1 ISP
Tier 1 ISP
Google
Regional ISP
Regional ISP
access
ISP
access
ISP
access
ISP
access
ISP
access
ISP
access
ISP
access
ISP
access
ISP

## Slide 28: Tier-1 ISP: e.g., Sprint
…
to/from customers
peering
to/from backbone
multi-home
…
…
…
…
POP: point-of-presence
Notes: Peering: 对等操作
Transit: 不对等
上网搜索两者的差异
节点(POP): A point-of-presence is a physical location where two or more types of communication devices can establish a connection
http://www.cnpaf.net/Class/p/200510/8396.html: 在因特网上，一个节点（POP）是一个从一个位置到因特网的其它部分的进入点。一个节点必然地有一个独特的因特网（IP）位址。因特网服务提供者或在线服务供应者（比如美国在线公司）有在因特网上一个或多个节点。因特网服务提供者或在线服务供应者拥有的节点的数量有时被用来衡量这些公司的规模和成长速率。 一个节点可能实际上属于通讯公司所有，因特网服务提供者可以租借其空间来提供服务。一个节点通常包含路由器，数字/模拟信号转换器，服务器，经常还有架框继电器或非同步传输模式开关。
Multi-home: 多宿

## Slide 29: 万维网 WWW 的问世
互联网已经成为世界上规模最大和增长速率最快的计算机网络，没有人能够准确说出互联网究竟有多大
互联网的迅猛发展始于 20 世纪 90 年代。由欧洲原子核研究组织 CERN 开发的万维网 WWW (World Wide Web) 被广泛使用在互联网上，大大方便了广大非网络专业人员对网络的使用，成为互联网的这种指数级增长的主要驱动力

## Slide 30: 互联网的发展情况概况
从 1993 年至 2016 年互联网用户数的增长情况如图所示。这里的用户是指在家中上网的人
可以看出，在 2005 年互联网的用户数超过了 10 亿，在 2010 年超过了 20 亿，而在2014年 已接近了 30亿
1993 年至 2016 年互联网用户的增长情况

## Slide 31: 互联网的发展情况概况
年份 | 网络数 | 主机数 | 用户数 | 管理机构数
1980 | 10 | 102 | 102 | 100
1990 | 103 | 105 | 106 | 101
2000 | 105 | 107 | 108 | 102
2005 | 106 | 108 | 109 | 103
互联网的发展概况（统计到 2005 年）

## Slide 32: 1.2.3 互联网的标准化工作
互联网协会 ISOC
互联网研究指导组
IRSG
互联网研究部 IRTF
互联网工程部 IETF
互联网工程指导组
IESG
…
RG
WG
…
…
RG
…
领域
领域
互联网体系结构
研究委员会 IAB
WG
WG
WG
互联网的标准化工作对互联网的发展起到了非常重要的作用
Notes: Internet Research Steering Group
Internet Engineering Steering Group 管理 IETF
RG: Research Group
WG: Work Group
IETF: Internet Engineering Task Force
RFC: Request for comments

## Slide 33: 成为互联网正式标准要经过三个阶段
互联网草案 (Internet Draft) —— 有效期只有六个月。在这个阶段还不是 RFC 文档
建议标准 (Proposed Standard) —— 从这个阶段开始就成为 RFC 文档
互联网标准 (Internet Standard) —— 达到正式标准后，每个标准就分配到一个编号 STD xxxx。 一个标准可以和多个 RFC 文档关联
所有互联网标准都以 RFC 文档的形式在互联网上发表
Request For Comments

## Slide 34: 各种 RFC 之间的关系
互联网草案
建议标准
互联网标准
历史的 RFC
实验的 RFC
提供信息的 RFC
除了建议标准和互联网标准这两种 RFC 文档外，还有三种 RFC 文档，即历史的、实验的和提供信息的 RFC 文档。

## Slide 35: 第 1 章 概述
1.1 智能时代的计算机网络
1.2 互联网概述
1.3 互联网的组成
1.4 计算机网络的历史
1.5 计算机网络的类别
1.6 计算机网络的性能
1.7 计算机网络的体系结构

## Slide 36: 1.3 互联网的组成
1.3.1 互联网的边缘部分
1.3.2 互联网的核心部分

## Slide 37: 1.3 互联网的组成
从互联网的工作方式上看，可以划分为两大块：
(1) 边缘部分： 由所有连接在互联网上的主机组成。这部分是用户直接使用的，用来进行通信（传送数据、音频或视频）和资源共享
(2) 核心部分：由大量网络和连接这些网络的路由器组成。这部分是为边缘部分提供服务的（提供连通性和交换）

## Slide 38: 互联网的边缘部分与核心部分
互联网的核心部分
互联网的边缘部分
主机
网络
路由器
互联网的边缘部分与核心部分

## Slide 39: A closer look at network structure:
network edge:
  hosts: clients and servers
  servers often in data centers
access networks, physical media: wired, wireless communication links
network core:
  interconnected routers
  network of networks
mobile network
global ISP
regional ISP
home
network
institutional
network

## Slide 40: 1.3.1 互联网的边缘部分
处在互联网边缘的部分就是连接在互联网上的所有的主机，这些主机又称为端系统 (end system)
端系统在功能上可能有很大的差别
  小的端系统可以是一台普通个人电脑，具有上网功能的智能手机，甚至是一个很小的网络摄像头
  大的端系统则可以是一台非常昂贵的大型计算机
  端系统的拥有者可以是个人，也可以是单位（如学校、企业、政府机关等），当然也可以是某个 ISP

## Slide 41: 端系统之间通信的含义
“主机 A 和主机 B 进行通信”实际上是指：“运行在主机 A 上的某个程序和运行在主机 B 上的另一个程序进行通信”
即“主机 A 的某个进程和主机 B 上的另一个进程进行通信”，简称为“计算机之间通信”

## Slide 42: 端系统之间的两种通信方式
端系统之间的通信方式通常可划分为两大类：
客户服务器方式（C/S 方式）
即 Client/Server 方式，简称为 C/S 方式。
对等方式（P2P 方式）
即 PeertoPeer 方式 ，简称为 P2P 方式。

## Slide 43: 1. 客户服务器方式
客户 (client) 和服务器 (server) 是指通信中所涉及的两个应用进程
客户服务器方式所描述的是进程之间服务和被服务的关系
客户是服务的请求方，服务器是服务的提供方
服务请求方和服务提供方都要使用网络核心部分所提供的服务

## Slide 44
运行
客户
程序
网络边缘
网络核心
运行
服务器
程序
A
B
客户
服务器
客户 A 向服务器 B 发出请求服务，服务器 B 向客户 A 提供服务
客户服务器工作方式
① 请求服务
② 得到服务

## Slide 45: 客户软件的特点
被用户调用后运行，在打算通信时主动向远地服务器发起通信（请求服务）。因此，客户程序必须知道服务器程序的地址
不需要特殊的硬件和很复杂的操作系统

## Slide 46: 服务器软件的特点
一种专门用来提供某种服务的程序，可同时处理多个远地或本地客户的请求
系统启动后即自动调用并一直不断地运行着，被动地等待并接受来自各地的客户的通信请求。因此，服务器程序不需要预先知道客户程序的地址
一般需要强大的硬件和高级的操作系统支持
客户与服务器的通信关系建立后，通信可以是双向的，客户和服务器都可发送和接收数据。

## Slide 47: 2. 对等连接方式
对等连接 (peer-to-peer，简写为 P2P) 是指两个主机在通信时并不区分哪一个是服务请求方还是服务提供方
只要两个主机都运行了对等连接软件 (P2P 软件) ，它们就可以进行平等的、对等连接通信
双方都可以下载对方已经存储在硬盘中的共享文档

## Slide 48: 对等连接方式的特点
对等连接方式从本质上看仍然是使用客户服务器方式，只是对等连接中的每一个主机既是客户又是服务器
例如主机 C 请求 D 的服务时，C 是客户，D 是服务器。但如果 C 又同时向 F提供服务，那么 C 又同时起着服务器的作用
对等连接工作方式可支持大量对等用户（如上百万个）同时工作。

## Slide 49
网络边缘
网络核心
运行
P2P 程序
运行
P2P 程序
D
C
E
F
运行
P2P 程序
运行
P2P 程序
对等连接工作方式（P2P 方式）

## Slide 50: 1.3.2 互联网的核心部分
网络核心部分是互联网中最复杂的部分
网络中的核心部分要向网络边缘中的大量主机提供连通性，使边缘部分中的任何一个主机都能够向其他主机通信（即传送或接收各种形式的数据）
在网络核心部分起特殊作用的是路由器 (router)
最简单？
解读：互联网的一个设计原则是让核心部分尽量简单、快，把复杂的计算（慢）放到边缘。
例：IPv6 对 IPv4 的许多改进（分片传输）。

## Slide 51: 1.3.2 互联网的核心部分
路由器是实现分组交换 (packet switching) 的关键构件，其任务是存储转发收到的分组，这是网络核心部分最重要的功能
为了理解分组交换，首先了解电路交换的基本概念

## Slide 52: 1. 电路交换的主要特点


2 部电话机只需要用 1 对电线直接连接就能够互相通话。
(a) 两部电话直接相连
电话机的不同连接方法

## Slide 53: 1. 电路交换的主要特点
电话机的不同连接方法
5 部电话机两两直接相连，需 10 对电线。
(b) 5 部电话机两两直接相连






## Slide 54: 1. 电路交换的主要特点
N 部电话机两两直接相连，需 N (N – 1) / 2 对电线。这种直接连接方法所需要的电线对的数量与电话机数量的平方（ N 2 ）成正比。

## Slide 55: 使用交换机
当电话机的数量增多时，就要使用交换机来完成全网的交换任务。
…









交换机
每一部电话都直接连接到交换机上，而交换机使用交换的方法，让电话用户彼此之间可以很方便地通信。所采用的交换方式就是电路交换 (circuit switching)。
电话机的不同连接方法
(c) 用交换机连接许多部电话

## Slide 56: “交换”的含义
在这里，“交换”(switching)的含义就是转接 —— 把一条电话线转接到另一条电话线，使它们连通起来
从通信资源的分配角度来看，“交换”就是按照某种方式动态地分配传输线路的资源

## Slide 57: 电路交换特点
电路交换必定是面向连接的
电路交换分为三个阶段：
  建立连接：建立一条专用的物理通路，以保证双方通话时所需的通信资源在通信时不会被其他用户占用；
  通信：主叫和被叫双方就能互相通电话；
  释放连接：释放刚才使用的这条专用的物理通路（释放刚才占用的所有通信资源）。

## Slide 58: 电路交换举例
A 和 B 通话经过四个交换机
通话在 A 到 B 的连接上进行


A
B
C
D
E
F
电信网
交换机
交换机
交换机
交换机
中继线
用户线
用户线
电路交换的用户始终占用端到端的通信资源

## Slide 59: 电路交换缺点
计算机数据具有突发性
这导致在传送计算机数据时，通信线路的利用率很低（用来传送数据的时间往往不到10%甚至1% ）

## Slide 60: 2. 分组交换的主要特点
分组交换则采用存储转发技术
在发送端，先把较长的报文划分成较短的、固定长度的数据段
报文
1101000110101010110101011100010011010010
假定这个报文较长
不便于传输

## Slide 61: 添加首部构成分组
每一个数据段前面添加上首部构成分组(packet)。
数 据
数 据
数 据
报文
首部
首部
首部
分组 1
分组 2
分组 3
请注意：现在左边是“前面”

## Slide 62: 分组交换的传输单元
分组交换网以“分组”作为数据传输单元
依次把各分组发送到接收端（假定接收端在左边）
数 据
首部
分组 1
数 据
首部
分组 2
数 据
首部
分组 3
以分组为基本单位在网络中传送

## Slide 63: 分组首部的重要性
每一个分组的首部都含有地址（诸如目的地址和源地址）等控制信息
分组交换网中的结点交换机根据收到的分组首部中的地址信息，把分组转发到下一个结点交换机
每个分组在互联网中独立地选择传输路径
用这样的存储转发方式，最后分组或能到达最终目的地

## Slide 64: 收到分组后剥去首部
接收端收到分组后剥去首部还原成报文。
数 据
首部
分组 1
数 据
首部
分组 2
数 据
首部
分组 3
收到的数据

## Slide 65: 最后还原成原来的报文
最后，在接收端把收到的数据恢复成为原来的报文
这里我们假定分组在传输过程中没有出现差错，在转发时也没有被丢弃
数 据
数 据
数 据
报文
1101000110101010110101011100010011010010

## Slide 66: 1.3.2 互联网的核心部分
互联网的核心部分是由许多网络和把它们互连起来的路由器组成，而主机处在互联网的边缘部分。
互联网核心部分中的路由器之间一般都用高速链路相连接，而在网络边缘的主机接入到核心部分则通常以相对较低速率的链路相连接。
主机的用途是为用户进行信息处理的，并且可以和其他主机通过网络交换信息。路由器的用途则是用来转发分组的，即进行分组交换的。

## Slide 67
网络核心部分
H1
H5
H2
H4
H3
H6
路由器
网络
主机
分组交换的示意图
(a) 核心部分的路由器把网络互连起来

## Slide 68
网络核心部分
H1
H5
H2
H4
H3
H6
发送的
分组
路由器
A
E
D
B
C
主机
分组交换的示意图
(b) 核心部分中的网络可用一条链路表示

## Slide 69: 分组交换网的示意图
H1
A
互联网
B
D
E
C
H5
H6
H4
H2
H3
H1 向 H5 发送分组
H2 向 H6 发送分组
注意分组路径的变化！
路由器
主机

## Slide 70: 注意分组的存储转发过程
H1
A
互联网
B
D
E
C
H5
H6
H4
H2
H3
H1 向 H5 发送分组
路由器
主机
在路由器 E 暂存
查找转发表
找到转发的端口
最后到达目的主机 H5
在路由器 C 暂存
查找转发表
找到转发的端口
在路由器 A 暂存
查找转发表
找到转发的端口

## Slide 71: 路由器
在路由器中的输入和输出端口之间没有直接连线。
路由器处理分组的过程是：
  把收到的分组先放入缓存（暂时存储）；
  查找转发表，找出到某个目的地址应从哪个端口转发；
  把分组送到适当的端口转发出去。

## Slide 72: 主机和路由器的作用不同
主机是为用户进行信息处理的，并向网络发送分组，从网络接收分组。
路由器对分组进行存储转发，最后把分组交付目的主机。

## Slide 73: 分组交换的优点
优点 | 所采用的手段
高效 | 在分组传输的过程中动态分配传输带宽，对通信链路是逐段占用。
灵活 | 为每一个分组独立地选择最合适的转发路由。
迅速 | 以分组作为传送单位，可以不先建立连接就能向其他主机发送分组。
可靠 | 保证可靠性的网络协议；分布式多路由的分组交换网，使网络有很好的生存性。

## Slide 74: 分组交换带来的问题
分组在各结点存储转发时需要排队，这就会造成一定的时延。
分组必须携带的首部（里面有必不可少的控制信息）也造成了一定的开销。

## Slide 75: 存储转发原理并非完全新的概念
在 20 世纪 40 年代，电报通信也采用了基于存储转发原理的报文交换 (message switching)。
报文交换的时延较长，从几分钟到几小时不等。现在报文交换已经很少有人使用了。

## Slide 76: 三种交换的比较
数据
传送
特点
比特流直达终点
报文
报文
报文
分组
分组
分组
存储
转发
存储
转发
存储
转发
存储
转发
分组交换也称为包交换
所以需要“分包”
P1
P2
P3
P4
P1
P2
P3
P4
P3
P4
报
文
报
文
报
文
A B C D
A B C D
A B C D
报文交换
电路交换
分组交换
t
连接建立
数据传送
报文
P2
P1
连接释放

## Slide 77: 三种交换的比较
若要连续传送大量的数据，且其传送时间远大于连接建立时间，则电路交换的传输速率较快。
报文交换和分组交换不需要预先分配传输带宽，在传送突发数据时可提高整个网络的信道利用率。
由于一个分组的长度往往远小于整个报文的长度，因此分组交换比报文交换的时延小，同时也具有更好的灵活性。

## Slide 78: 第 1 章 概述
1.1 智能时代的计算机网络
1.2 互联网概述
1.3 互联网的组成
1.4 计算机网络的历史
1.5 计算机网络的类别
1.6 计算机网络的性能
1.7 计算机网络的体系结构

## Slide 79: 1.4 计算机网络在我国的发展
1980 年，铁道部开始进行计算机联网实验。
1989 年11 月，我国第一个公用分组交换网 CNPAC 建成运行。
1994 年 4 月 20 日，我国用 64 kbit/s 专线正式连入互联网，我国被国际上正式承认为接入互联网的国家。
1994 年 5 月，中国科学院高能物理研究所设立了我国的第一个万维网服务器。
1994 年 9 月中国公用计算机互联网 CHINANET 正式启动。

## Slide 80: 1.4 计算机网络在我国的发展
到目前为止，我国陆续建造了基于互联网技术的并能够和互联网互连的多个全国范围的公用计算机网络，其中规模最大的就是下面这五个：
  (1) 中国电信互联网 CHINANET（也就是原来的中国公用计算机互联网）
  (2) 中国联通互联网 UNINET
  (3) 中国移动互联网 CMNET
  (4) 中国教育和科研计算机网 CERNET
  (5) 中国科学技术网 CSTNET

## Slide 81: 1.4 计算机网络在我国的发展
中国教育和科研计算机网 CERNET (China Education and Research NETwork) 始建于 1994 年，是我国第一个 IPv4 互联网主干网。
2004 年 2 月，我国的第一个下一代互联网 CNGI 的主干网 CERNET2 试验网正式开通，并提供服务。
中国互联网络信息中心 CNNIC (ChiNa Network Information Center) 每年两次公布我国互联网的发展情况。

## Slide 82: 第 1 章 概述
1.1 智能时代的计算机网络
1.2 互联网概述
1.3 互联网的组成
1.4 计算机网络的历史
1.5 计算机网络的类别
1.6 计算机网络的性能
1.7 计算机网络的体系结构

## Slide 83: 1.5 计算机网络的类别
1.5.1 计算机网络的定义
1.5.2 几种不同类别的网络

## Slide 84: 1.5.1 计算机网络的定义
计算机网络的精确定义并未统一
较好的定义：
  计算机网络主要是由一些通用的、可编程的硬件互连而成的，而这些硬件并非专门用来实现某一特定目的（例如，传送数据或视频信号）。这些可编程的硬件能够用来传送多种不同类型的数据，并能支持广泛的和日益增长的应用。

## Slide 85: 1.5.1 计算机网络的定义
根据这个定义：
  (1) 计算机网络所连接的硬件，并不限于一般的计算机，而是包括了智能手机。
  (2) 计算机网络并非专门用来传送数据，而是能够支持很多种的应用（包括今后可能出现的各种应用）。
请注意，上述的“可编程的硬件”表明这种硬件一定包含有中央处理机 (CPU)。

## Slide 86: 1.5.2 几种不同类别的网络
计算机网络有多种类别。典型包括：
  1. 按照网络的作用范围进行分类
  2. 按照网络的使用者进行分类
  3. 用来把用户接入到互联网的网络

## Slide 87: 1. 按照网络的作用范围进行分类
广域网 WAN (Wide Area Network)：作用范围通常为几十到几千公里
城域网 MAN (Metropolitan Area Network)：作用距离约为 5 ~ 50 公里
局域网 LAN (Local Area Network) ：局限在较小的范围（如 1 公里左右）
个人区域网 PAN (Personal Area Network) ：范围很小，大约在 10 米左右
若中央处理机之间的距离非常近（如仅1米的数量级甚至更小些），则一般就称之为多处理机系统，而不称它为计算机网络。
网格

## Slide 88: 2. 按照网络的使用者进行分类
公用网 (public network)
  按规定交纳费用的人都可以使用的网络。因此也可称为公众网。
专用网 (private network)
  为特殊业务工作的需要而建造的网络。
公用网和专用网都可以提供多种服务。如传送的是计算机数据，则分别是公用计算机网络和专用计算机网络。

## Slide 89: 3. 用来把用户接入到互联网的网络
接入网 AN (Access Network)，它又称为本地接入网或居民接入网。
接入网是一类比较特殊的计算机网络，用于将用户接入互联网。
接入网本身既不属于互联网的核心部分，也不属于互联网的边缘部分。
接入网是从某个用户端系统到互联网中的第一个路由器（也称为边缘路由器）之间的一种网络。

## Slide 90: 3. 用来把用户接入到互联网的网络
从覆盖的范围看，很多接入网还是属于局域网。
从作用上看，接入网只是起到让用户能够与互联网连接的“桥梁”作用。

## Slide 91: 第 1 章 概述
1.1 智能时代的计算机网络
1.2 互联网概述
1.3 互联网的组成
1.4 计算机网络的历史
1.5 计算机网络的类别
1.6 计算机网络的性能
1.7 计算机网络的体系结构

## Slide 92: 1.6 计算机网络的性能
1.6.1 计算机网络的性能指标
1.6.2 计算机网络的非性能特征

## Slide 93: 1.6.1 计算机网络的性能指标
计算机网络的性能一般是指它的几个重要的性能指标，主要包括：
  速率
  带宽
  吞吐率
  时延
  时延带宽积
  往返时间 RTT
  利用率

## Slide 94: 1. 速率
比特（bit）是计算机中数据量的单位，也是信息论中使用的信息量的单位。
比特（bit）来源于 binary digit，意思是一个“二进制数字”，因此一个比特就是二进制数字中的一个 1 或 0。
速率是计算机网络中最重要的一个性能指标，指的是数据的传送速率，它也称为数据率 (data rate)或比特率 (bit rate)。
速率的单位是 bit/s，或 kbit/s、Mbit/s、 Gbit/s 等。例如 4  1010 bit/s 的数据率就记为 40 Gbit/s。
速率往往是指额定速率或标称速率，非实际运行速率。

## Slide 95: 2. 带宽
两种不同意义：
“带宽”(bandwidth) 本来是指信号具有的频带宽度，其单位是赫（或千赫、兆赫、吉赫等）。
在计算机网络中，带宽用来表示网络中某通道传送数据的能力。表示在单位时间内网络中的某信道所能通过的“最高数据率”。单位是 bit/s ，即 “比特每秒”。
在“带宽”的上述两种表述中，前者为频域称谓，而后者为时域称谓，其本质是相同的。也就是说，一条通信链路的“带宽”越宽，其所能传输的“最高数据率”也越高。

## Slide 96: 数字信号流随时间的变化
在时间轴上信号的宽度随带宽的增大而变窄。
每秒 106 个比特
时间
1 0 1 0 1 1
1 s
带宽为
1 Mbit/s
时间
每秒 4  106 个比特
0.25 s
带宽为
4 Mbit/s

## Slide 97: 3. 吞吐量
吞吐量 (throughput) 表示在单位时间内通过某个网络（或信道、接口）的数据量。
吞吐量更经常地用于对现实世界中的网络的一种测量，以便知道实际上到底有多少数据量能够通过网络。
吞吐量受网络的带宽或网络的额定速率的限制。

## Slide 98: 4. 时延 (delay 或 latency)
时延 (delay 或 latency) 是指数据（一个报文或分组，甚至比特）从网络（或链路）的一端传送到另一端所需的时间。
有时也称为延迟或迟延。
网络中的时延由以下几个不同的部分组成：
  (1) 发送时延
  (2) 传播时延
  (3) 处理时延
  (4) 排队时延

## Slide 99: How do loss and delay occur?
A
B
packets queue in router buffers
packet arrival rate to link (temporarily) exceeds output link capacity
packets queue, wait for turn
packet being transmitted (delay)
packets queueing (delay)
free (available) buffers: arriving packets
dropped (loss) if no free buffers

## Slide 100: Four sources of packet delay
dproc: nodal processing
check bit errors
determine output link
typically < msec
dqueue: queueing delay
time waiting at output link for transmission
depends on congestion level of router
propagation
nodal
processing
queueing
dnodal = dproc + dqueue + dtrans + dprop
A
B
transmission

## Slide 101
dtrans: transmission delay:
L: packet length (bits)
R: link bandwidth (bps)
dtrans = L/R
dprop: propagation delay:
d: length of physical link
s: propagation speed (~2x108 m/sec)
dprop = d/s
Four sources of packet delay
* Check out the Java applet for an interactive animation on trans vs. prop delay
dtrans and dprop
very different
* Check out the online interactive exercises for more examples: http://gaia.cs.umass.edu/kurose_ross/interactive/
propagation
nodal
processing
queueing
dnodal = dproc + dqueue + dtrans + dprop
A
B
transmission
Notes: 101

## Slide 102: 4. 时延 (delay 或 latency)
(1) 发送时延
  也称为传输时延
  发送数据时，数据帧从结点进入到传输媒体所需要的时间。
  也就是从发送数据帧的第一个比特算起，到该帧的最后一个比特发送完毕所需的时间。
发送时延 =
数据帧长度（bit）
发送速率（bit/s）
解读：传输时延与收发器的匹配频率相关（脉冲的开关频率）。例如光模组比较快，电模组比较慢

## Slide 103: 4. 时延 (delay 或 latency)
(2) 传播时延
  电磁波在信道中需要传播一定的距离而花费的时间
  发送时延与传播时延有本质上的不同
  信号发送速率和信号在信道上的传播速率是完全不同的概念
传播时延 =
信道长度（米）
信号在信道上的传播速率（米/秒）

## Slide 104: 4. 时延 (delay 或 latency)
(3) 处理时延
  主机或路由器在收到分组时，为处理分组（例如分析首部、提取数据、差错检验或查找路由）所花费的时间。
(4) 排队时延
  分组在路由器输入输出队列中排队等待处理所经历的时延。
  排队时延的长短往往取决于网络中当时的通信量。

## Slide 105: 4. 时延 (delay 或 latency)
数据在网络中经历的总时延就是发送时延、传播时延、处理时延和排队时延之和。
总时延 = 发送时延
+ 传播时延
+ 处理时延
+ 排队时延
必须指出，在总时延中，究竟是哪一种时延占主导地位，必须具体分析。

## Slide 106: 四种时延所产生的地方
1 0 1 1 0 0 1
…
发送器
队列
在链路上产生
传播时延
结点 B
结点 A
在发送器产生发送时延
(即传输时延)
在结点 A 中产生
处理时延和排队时延
数据
假设从结点 A 向结点 B 发送数据
链路
几种时延产生的地方不一样

## Slide 107: 容易产生的错误概念
对于高速网络链路，我们提高的仅仅是数据的发送速率而不是比特在链路上的传播速率。
提高链路带宽减小了数据的发送时延。
以下说法是错误的：
“在高速链路（或高带宽链路）上，比特会传送得更快些”。

## Slide 108: 5. 时延带宽积
链路的时延带宽积又称为以比特为单位的链路长度。
（传播）时延
链路
带宽
时延带宽积 = 传播时延  带宽
只有在代表链路的管道都充满比特时，
链路才得到了充分利用。
链路像一条空心管道

## Slide 109: 6. 往返时间 RTT
互联网上的信息不仅仅单方向传输，而是双向交互的。因此，有时很需要知道双向交互一次所需的时间。
往返时间表示从发送方发送数据开始，到发送方收到来自接收方的确认，总共经历的时间。
在互联网中，往返时间还包括各中间结点的处理时延、排队时延以及转发数据时的发送时延。
当使用卫星通信时，往返时间 RTT 相对较长，是很重要的一个性能指标。

## Slide 110: 7. 利用率
分为信道利用率和网络利用率。
信道利用率指出某信道有百分之几的时间是被利用的（有数据通过）。完全空闲的信道的利用率是零。
网络利用率则是全网络的信道利用率的加权平均值。
信道利用率并非越高越好。当某信道的利用率增大时，该信道引起的时延也就迅速增加。

## Slide 111: 时延与网络利用率的关系
根据排队论的理论，当某信道的利用率增大时，该信道引起的时延也就迅速增加。
若令 D0 表示网络空闲时的时延，D 表示网络当前的时延，则在适当的假定条件下，可以用下面的简单公式表示 D 和 D0之间的关系：
其中：U 是网络的利用率，数值在 0 到 1 之间。

## Slide 112: 时延与网络利用率的关系
时延 D
利用率 U
1
0
D0
时延
急剧
增大
当信道的利用率增大时，该信道引起的时延迅速增加。

## Slide 113: Queueing delay (revisited)
R: link bandwidth (bps)
L: packet length (bits)
a: average packet arrival rate
traffic intensity
= La/R
La/R ~ 0: avg. queueing delay small
La/R → 1: avg. queueing delay large
La/R > 1: more "work" arriving
than can be serviced, average delay infinite!
average queueing delay
La/R ~ 0
La/R → 1
* Check online interactive animation on queuing and loss
average cnt # of arrived packets

## Slide 114: 1.6.2 计算机网络的非性能特征
一些非性能特征也很重要。它们与前面介绍的性能指标有很大的关系。主要包括：
  费用
  质量
  标准化
  可靠性
  可扩展性和可升级性
  易于管理和维护

## Slide 115: 第 1 章 概述
1.1 智能时代的计算机网络
1.2 互联网概述
1.3 互联网的组成
1.4 计算机网络的历史
1.5 计算机网络的类别
1.6 计算机网络的性能
1.7 计算机网络的体系结构

## Slide 116: 1.7 计算机网络的体系结构
1.7.1 计算机网络体系结构的形成
1.7.2 协议与划分层次
1.7.3 具有五层协议的体系结构
1.7.4 实体、协议、服务和服务访问点
1.7.5 TCP/IP 的体系结构

## Slide 117: 1.7.1 计算机网络体系结构的形成
计算机网络是个非常复杂的系统。
相互通信的两个计算机系统必须高度协调工作才行，而这种“协调”是相当复杂的。
“分层”可将庞大而复杂的问题，转化为若干较小的局部问题，而这些较小的局部问题就比较易于研究和处理。

## Slide 118: 1.7.1 计算机网络体系结构的形成
1974 年，美国的 IBM 公司宣布了系统网络体系结构SNA (System Network Architecture)。这个著名的网络标准就是按照分层的方法制定的。
不久后，其他一些公司也相继推出自己公司的具有不同名称的体系结构。
由于网络体系结构的不同，不同公司的设备很难互相连通。

## Slide 119: 开放系统互连参考模型 OSI/RM
为了使不同体系结构的计算机网络都能互连，国际标准化组织 ISO 于 1977 年成立了专门机构研究该问题。
他们提出了一个试图使各种计算机在世界范围内互连成网的标准框架，即著名的开放系统互连基本参考模型 OSI/RM (Open Systems Interconnection Reference Model)，简称为 OSI。
只要遵循 OSI 标准，一个系统就可以和位于世界上任何地方的、也遵循这同一标准的其他任何系统进行通信。

## Slide 120: 开放系统互连参考模型 OSI/RM
OSI 只获得了一些理论研究的成果，在市场化方面却失败了。原因包括：
  OSI 的专家们在完成 OSI 标准时没有商业驱动力；
  OSI 的协议实现起来过分复杂，且运行效率很低；
  OSI 标准的制定周期太长，因而使得按 OSI 标准生产的设备无法及时进入市场；
  OSI 的层次划分也不太合理，有些功能在多个层次中重复出现。

## Slide 121: 两种国际标准
法律上的 (de jure) 国际标准 OSI 并没有得到市场的认可。
非国际标准 TCP/IP 却获得了最广泛的应用。TCP/IP 常被称为事实上的 (de facto) 国际标准。

## Slide 122: 1.7.2 协议与划分层次
计算机网络中的数据交换必须遵守事先约定好的规则。
这些规则明确规定了所交换的数据的格式以及有关的同步问题（同步含有时序的意思）。
网络协议 (network protocol)，简称为协议，是为进行网络中的数据交换而建立的规则、标准或约定。

## Slide 123: 网络协议的三个组成要素
语法：数据与控制信息的结构或格式 。
语义：需要发出何种控制信息，完成何种动作以及做出何种响应。
同步：事件实现顺序的详细说明。
由此可见，网络协议是计算机网络的不可缺少的组成部分。

## Slide 124: 协议的两种形式
一种是使用便于人来阅读和理解的文字描述。
另一种是使用让计算机能够理解的程序代码。
这两种不同形式的协议都必须能够对网络上信息交换过程做出精确的解释。

## Slide 125: 层次式协议结构
ARPANET 的研制经验表明，对于非常复杂的计算机网络协议，其结构应该是层次式的。

## Slide 126: 划分层次的概念举例
主机 1 向主机 2 通过网络发送文件。
可以将要做的工作进行如下的划分：
  第一类工作与传送文件直接有关。
    确信对方已做好接收和存储文件的准备。
    双方已协调好一致的文件格式。
  两个主机将文件传送模块作为最高的一层 ，剩下的工作由下面的模块负责。

## Slide 127: 两个主机交换文件
文件传送模块
主机 1
主机 2
文件传送模块
只看这两个文件传送模块
好像文件及文件传送命令
是按照水平方向的虚线传送的
把文件交给下层模块
进行发送
把收到的文件交给
上层模块

## Slide 128: 再设计一个通信服务模块
文件传送模块
主机 1
主机 2
文件传送模块
只看这两个通信服务模块
好像可直接把文件
可靠地传送到对方
把文件交给下层模块
进行发送
把收到的文件交给
上层模块
通信服务模块
通信服务模块

## Slide 129: 再设计一个网络接入模块
文件传送模块
主机 1
主机 2
文件传送模块
通信服务模块
通信服务模块
网络接入模块
网络接入模块
通信网络
网络
接口
网络
接口
网络接入模块负责做与网络接口细节有关的工作，例如：规定传输的帧格式，帧的最大长度等。

## Slide 130: 分层的好处与缺点
好处
各层之间是独立的。
灵活性好。
结构上可分割开。
易于实现和维护。
能促进标准化工作。
缺点
降低效率。
有些功能会在不同的层次中重复出现，因而产生了额外开销。

## Slide 131: 层数多少要适当
层数太少，就会使每一层的协议太复杂。
层数太多，又会在描述和综合各层功能的系统工程任务时遇到较多的困难。

## Slide 132: 各层完成的主要功能
① 差错控制：使相应层次对等方的通信更加可靠。
② 流量控制：发送端的发送速率必须使接收端来得及接收，不要太快。
③ 分段和重装 ：发送端将要发送的数据块划分为更小的单位，在接收端将其还原。
④ 复用和分用：发送端几个高层会话复用一条低层的连接，在接收端再进行分用。
⑤ 连接建立和释放：交换数据前先建立一条逻辑连接，数据传送结束后释放连接。

## Slide 133: 计算机网络的体系结构
计算机网络的体系结构 (architecture) 是计算机网络的各层及其协议的集合。
体系结构就是这个计算机网络及其部件所应完成的功能的精确定义。
实现 (implementation) 是遵循这种体系结构的前提下用何种硬件或软件完成这些功能的问题。
体系结构是抽象的，而实现则是具体的，是真正在运行的计算机硬件和软件。

## Slide 134: 1.7.3 具有五层协议的体系结构
OSI 的七层协议体系结构的概念清楚，理论也较完整，但它既复杂又不实用。
TCP/IP 是四层体系结构：应用层、运输层、网际层和网络接口层。
但最下面的网络接口层并没有具体内容。
因此往往采取折中的办法，即综合 OSI 和 TCP/IP 的优点，采用一种只有五层协议的体系结构 。

## Slide 135: 1.7.3 具有五层协议的体系结构
应用层
运输层
网络层
表示层
会话层
数据链路层
物理层
7
6
5
4
3
2
1
OSI 的体系结构
应用层
网络接口层
网际层 IP
(各种应用层协议，如
DNS, HTTP, SMTP 等)
运输层 (TCP 或 UDP)
TCP/IP 的体系结构
运输层
网络层
应用层
数据链路层
物理层
5
4
3
2
1
五层协议的体系结构
（这一层并没有具体内容）
计算机网络体系结构：
(a) OSI 的七层协议； (b) TCP/IP 的四层协议； (c) 五层协议

## Slide 136: 五层协议的体系结构
应用层 (application layer)
运输层 (transport layer)
网络层 (network layer)
数据链路层 (data link layer)
物理层 (physical layer)
数据链路层
5 应用层
4 运输层
3 网络层
2 数据链路层
1 物理层

## Slide 137: 主机 1 向主机 2 发送数据
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
主机 1
AP2
AP1
主机 2
应用进程数据先传送到应用层
加上应用层首部，成为应用层 PDU
PDU (Protocol Data Unit)：协议数据单元。
OSI 参考模型把对等层次之间传送的数据单位称为该层的协议数据单元 PDU。

## Slide 138: 主机 1 向主机 2 发送数据
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
主机 1
AP2
AP1
主机 2
应用层 PDU 再传送到运输层
加上运输层首部，成为运输层报文

## Slide 139: 主机 1 向主机 2 发送数据
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
主机 1
AP2
AP1
主机 2
运输层报文再传送到网络层
加上网络层首部，成为 IP 数据报（或分组）

## Slide 140: 主机 1 向主机 2 发送数据
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
主机 1
AP2
AP1
主机 2
IP 数据报再传送到数据链路层
加上链路层首部和尾部，成为数据链路层帧

## Slide 141: 主机 1 向主机 2 发送数据
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
主机 1
AP2
AP1
主机 2
数据链路层帧再传送到物理层
最下面的物理层把比特流传送到物理媒体

## Slide 142: 主机 1 向主机 2 发送数据
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
物理传输媒体
主机 1
AP2
AP1
电信号（或光信号）在物理媒体中传播
从发送端物理层传送到接收端物理层
主机 2

## Slide 143: 主机 1 向主机 2 发送数据
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
主机 1
AP2
AP1
主机 2
物理层接收到比特流，上交给数据链路层

## Slide 144: 主机 1 向主机 2 发送数据
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
主机 1
AP2
AP1
主机 2
数据链路层剥去帧首部和帧尾部
取出数据部分，上交给网络层

## Slide 145: 主机 1 向主机 2 发送数据
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
主机 1
AP2
AP1
主机 2
网络层剥去首部，取出数据部分
上交给运输层

## Slide 146: 主机 1 向主机 2 发送数据
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
主机 1
AP2
AP1
主机 2
运输层剥去首部，取出数据部分
上交给应用层

## Slide 147: 主机 1 向主机 2 发送数据
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
主机 1
AP2
AP1
主机 2
应用层剥去首部，取出应用程序数据
上交给应用进程

## Slide 148: 主机 1 向主机 2 发送数据
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
主机 1
AP2
AP1
主机 2
我收到了 AP1 发来的
应用程序数据！

## Slide 149: 主机 1 向主机 2 发送数据
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
主机 1
AP2
AP1
主机 2
应 用 程 序 数 据
应用层首部
H5
10100110100101 比 特 流 110101110101
注意观察加入或剥去首部（尾部）的层次
应 用 程 序 数 据
H5
应 用 程 序 数 据
H4
H5
应 用 程 序 数 据
H3
H4
H5
应 用 程 序 数 据
H4
运输层首部
H3
网络层首部
H2
链路层
首部
T2
链路层
尾部

## Slide 150: 主机 1 向主机 2 发送数据
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
主机 1
AP2
AP1
主机 2
10100110100101 比 特 流 110101110101
主机 2 的物理层收到比特流后
交给数据链路层
H2
T2
H3
H4
H5
应 用 程 序 数 据

## Slide 151: 主机 1 向主机 2 发送数据
H3
H4
H5
应 用 程 序 数 据
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
主机 1
AP2
AP1
主机 2
数据链路层剥去帧首部和帧尾部后
把帧的数据部分交给网络层
H2
T2
H3
H4
H5
应 用 程 序 数 据

## Slide 152: 主机 1 向主机 2 发送数据
H4
H5
应 用 程 序 数 据
H3
H4
H5
应 用 程 序 数 据
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
主机 1
AP2
AP1
主机 2
网络层剥去分组首部后
把分组的数据部分交给运输层

## Slide 153: 主机 1 向主机 2 发送数据
H5
应 用 程 序 数 据
H4
H5
应 用 程 序 数 据
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
主机 1
AP2
AP1
主机 2
运输层剥去报文首部后
把报文的数据部分交给应用层

## Slide 154: 主机 1 向主机 2 发送数据
应 用 程 序 数 据
H5
应 用 程 序 数 据
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
主机 1
AP2
AP1
主机 2
应用层剥去应用层 PDU 首部后
把应用程序数据交给应用进程

## Slide 155: 主机 1 向主机 2 发送数据
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
主机 1
AP2
AP1
主机 2
我收到了 AP1 发来的
应用程序数据！

## Slide 156: 主机 1 向主机 2 发送数据
OSI 参考模型把对等层次之间传送的数据单位称为该层的协议数据单元 PDU (Protocol Data Unit)。这个名词现已被许多非 OSI 标准采用。
任何两个同样的层次把数据（即数据单元加上控制信息）通过水平虚线直接传递给对方。这就是所谓的“对等层”(peer layers)之间的通信。
各层协议实际上就是在各个对等层之间传递数据时的各项规定。

## Slide 157: 1.7.4 实体、协议、服务和服务访问点
实体 (entity) 表示任何可发送或接收信息的硬件或软件进程。
协议是控制两个对等实体进行通信的规则的集合。
在协议的控制下，两个对等实体间的通信使得本层能够向上一层提供服务。
要实现本层协议，还需要使用下层所提供的服务。

## Slide 158: 协议和服务在概念上是不一样的
协议的实现保证了能够向上一层提供服务。
本层的服务用户只能看见服务而无法看见下面的协议。即下面的协议对上面的服务用户是透明的。
协议是“水平的”，即协议是控制对等实体之间通信的规则。
服务是“垂直的”，即服务是由下层向上层通过层间接口提供的。
上层使用服务原语获得下层所提供的服务。

## Slide 159: 服务访问点
同一系统相邻两层的实体进行交互的地方，称为服务访问点 SAP (Service Access Point)。
服务访问点SAP是一个抽象的概念，它实际上就是一个逻辑接口。
OSI把层与层之间交换的数据的单位称为服务数据单元 SDU (Service Data Unit)。
SDU 可以与 PDU 不一样，例如，可以是多个 SDU 合成为一个 PDU，也可以是一个 SDU 划分为几个 PDU。

## Slide 160: 1.7.4 实体、协议、服务和服务访问点
协议 (n + 1)
SAP
SAP
交换原语
交换原语
实体 (n + 1)
服务提供者
第 n 层
第 n + 1 层
实体 (n + 1)
服务用户
实体 (n)
实体 (n)
协议(n)
相邻两层之间的关系

## Slide 161: 协议很复杂
协议必须把所有不利的条件事先都估计到，而不能假定一切都是正常的和非常理想的。
看一个计算机网络协议是否正确，不能光看在正常情况下是否正确，还必须非常仔细地检查这个协议能否应付各种异常情况。

## Slide 162: 【例1-1】著名的协议举例
占据东、西两个山顶的蓝军 1 和蓝军 2 与驻扎在山谷的白军作战。其力量对比是：单独的蓝军1或蓝军2打不过白军，但蓝军 1 和蓝军 2 协同作战则可战胜白军。现蓝军 1 拟于次日正午向白军发起攻击。于是用计算机发送电文给蓝军 2。但通信线路很不好，电文出错或丢失的可能性较大（没有电话可使用）。因此要求收到电文的友军必须送回一个确认电文。但此确认电文也可能出错或丢失。试问能否设计出一种协议使得蓝军 1 和蓝军 2 能够实现协同作战，因而一定（即 100 %而不是 99.999…%）取得胜利？

## Slide 163
明日正午进攻，如何？
同意
收到“同意”
收到：收到“同意”
…
…
…
…
…
…
这样的协议无法实现！

## Slide 164: 结论
这样无限循环下去，两边的蓝军都始终无法确定自己最后发出的电文对方是否已经收到。
没有一种协议能够使蓝军 100% 获胜。
这个例子告诉我们，看似非常简单的协议，设计起来要考虑的问题还是比较多的。

## Slide 165: 1.7.5 TCP/IP 的体系结构
路由器在转发分组时最高只用到网际层
而没有使用运输层和应用层。
应用层
运输层
网际层
网络
接口层
主机A
主机B
路由器
网络 2
网络 1
应用层
运输层
网际层
网络
接口层
网际层
网络
接口层
4
3
2
1
TCP/IP 是四层体系结构

## Slide 166: TCP/IP 体系结构的另一种表示方法
实际上，现在的互联网使用的 TCP/IP 体系结构有时已经发生了演变，即某些应用程序可以直接使用 IP 层，或甚至直接使用最下面的网络接口层。
TCP UDP
IP
应用层
网络接口层（子网层）

## Slide 167: 沙漏计时器形状的TCP/IP协议族
HTTP
SMTP
DNS
RTP
TCP
UDP
IP
网际层
网络接口层
运输层
应用层
…
…
…
网络接口 1
网络接口 2
网络接口 3
Everything over IP
IP 可为各式各样的应用程序提供服务
IP over Everything
IP 可应用到各式各样的网络上
沙漏计时器形状的 TCP/IP 协议族

## Slide 168: 【例1-2】客户进程和服务器进程 使用 TCP/IP 协议栈进行通信
数据链路层
物理层
运输层
网络层
数据链路层
物理层
运输层
网络层
① 客户发起连接建立请求
② 服务器接受连接建立请求
应用层
应用层
互联网
客户
服务器
以后就逐级使用下层
提供的服务
(使用 TCP 和 IP）
在应用层的客户进程和服务器进程的交互

## Slide 169: 功能较强的计算机 可同时运行多个服务器进程
数据链路层
物理层
运输层
网络层
应用层
计算机 3
服务器
1
服务器
2
数据链路层
物理层
运输层
网络层
应用层
计算机 1
客户 1
数据链路层
物理层
运输层
网络层
应用层
计算机 2
客户 2
互联网
计算机 3 的两个服务器进程分别向 1 和 2 的客户进程提供服务

## Slide 170: Obsoleted slides

## Slide 171: Internet 中文译名
Internet 的中文译名并不统一。现有的 Internet 译名有两种：
  因特网，这个译名是全国科学技术名词审定委员会推荐的，但却长期未得到推广；
  互联网，这是目前流行最广的、事实上的标准译名。现在我国的各种报刊杂志、政府文件以及电视节目中都毫无例外地使用这个译名。
该译名能够体现出 Internet 最主要的特征：由数量极大的各种计算机网络互连起来的。

## Slide 172: 互连网与互联网
不同的网络。
互连网：指在局部范围互连起来的计算机网络。
互联网：指当今世界上最大的计算机网络。 Internet。

## Slide 173: “网”与互联网
有时，往往使用更加简洁的方式表示互联网，这就是只用一个“网”字。
例如：
  “上网”就是表示使用某个电子设备连接到互联网，而不是连接到其他的网络上。
  网民、网吧、网银（网上银行）、网购（网上购物）等。这里的“网”，一般都不是指电信网或有线电视网，而是指当今世界上最大的计算机网络 Internet ——互联网。

## Slide 174: 互联网在生活中的地位
现在人们的生活、工作、学习和交往都已离不开互联网
互联网已经成为现代社会最为重要的基础设施
同时，互联网也使人们的生活方式发生了重大的变化